PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE

„RADKOM” SP. Z  O.O.

UL.WITOSA 76

26-600 RADOM

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa samochodów ciężarowych.

Radom, wrzesień 2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej „siwz”)
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200 000 €

- Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel.   48/384 76 06 	fax. 48/384 76 06 wew. 17 e-mail: radkom@radkom.com.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200 000 €.

2.2. 	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zwana dalej „pzp”).

  - Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów przystosowanych 
do transportu kontenerów (rok produkcji 2013).

Wspólny słownik zamówień (CPV): 34 14 45 10-6

|  | Pojazd typu I - z zamontowanym urządzeniem hakowym Charakterystyka podwozia: Parametry wymagane: Podwozie o DMC minimum 26 000 kg , Układ napędowy pojazdu 6x4, Nośność osi przedniej min. 8 000 kg, Koła o średnicy 22,5 cala, Nośność osi tylnych napędowych min. 26 000 kg, Tylny most wyposażony w zwolnice, Silnik o mocy minimum 410 KM, Silnik o pojemności minimum 12 litrów, Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR), Moment obrotowy silnika min. - 1900 Nm, Kabina kierowcy minimum dwuosobowa, Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek, Fotele dla pasażerów wyposażone w zagłówek, Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce, Pojazd wyposażony w chlapacze, Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, Kolor kabiny biały Rozstaw osi max 4900 mm, Klimatyzacja fabryczna minimum manualna, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS, Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah, Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru na skrzyni biegów, Zbiornik paliwa o pojemności - min. 300 litrów, Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC, Podgrzewany filtr paliwa, Pojazd wyposażony w immobiliser, Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów, Koło zapasowe szt.2: dla osi przedniej 1 szt., dla osi tylnej 1 szt., Radioodbiornik fabryczny. Pojazd wyposażony w sprzęg do przyczepy z hakiem holowniczym o średnicy 40 mm, Pojazd wyposażony w 2 lampy z tyłu kabiny, oświetlające przestrzeń roboczą, Przednie zawieszenie resory paraboliczne, Zawieszenie tylne paraboliczne lub półeliptyczne Skrzynia biegów manualna minimum 12 biegów, Hamulce typ bębnowy lub tarczowy, Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164, Klin pod koła jezdne szt. 2, Gaśnica samochodowa szt.2. Charakterystyka urządzenia hakowego o udźwigu min 20 T. wg DIN 30722: Parametry wymagane: Rok produkcji 2013 – fabrycznie nowe, Udźwig urządzenia min. 20 000 kg, Wysokość zaczepu haka 1.570 mm, Zakres długości obsługiwanych kontenerów 4650 mm – 7100 mm, Hydrauliczna blokada kontenera z sygnalizacją położenia, Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz umożliwiające wyjście z kabiny kierowcy i operowanie urządzeniem na zewnątrz, Panel informacyjny sygnalizujący położenie blokady kontenera, ramy urządzenia hakowego oraz blokady zawieszenia. Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT, Dokumentacja techniczna w języku polskim, Certyfikat jakości Deklaracja zgodności CE. Pojazd typu II - z zamontowanym urządzeniem hakowym z zamontowanym żurawiem Charakterystyka podwozia: Parametry wymagane: 1. Podwozie o DMC min. 11990 kg , 2. Układ napędowy pojazdu 4x2 , 3. Nośność osi przedniej min. 4800 kg, 4. Nośność osi tylnej napędowej min. 8 400 kg, 5. Silnik o mocy minimum 200 KM, 6. Silnik o pojemności min 5,8 litra, 7. Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR), 8. Kabina kierowcy krótka dzienna minimum dwuosobowa, 9. Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym 10. Fotele dla pasażerów wyposażone w zagłówek, 11. Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce, 12. Radioodbiornik fabryczny 13. Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, 14. Kolor kabiny biały 15. Kolor podwozia czarny lub szary, 16. Rozstaw osi minimum 3600 mm, 17. Klimatyzacja fabryczna minimum manualna, 18. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 19. Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS –EBS, 20. Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru na skrzyni biegów, 21. Dodatkowe okno z tyłu kabiny, 22. Zbiornik paliwa o pojemności - min. 180 litrów, 23. Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC, 24. Podgrzewany filtr paliwa, 25. Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów, 26. Tylne zawieszenie resory paraboliczne 27. Blokada mechanizmu różnicowego, 28. Skrzynia biegów manualna minimum 6 biegów, 29. Koło zapasowe, 30. Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164, 31. Kliny pod koła jezdne szt. 2, 32. Gaśnica samochodowa szt.2. Charakterystyka urządzenia hakowego o udźwigu min. 8 T. Parametry wymagane: Rok produkcji 2013 – fabrycznie nowe, Udźwig urządzenia min. 8000 kg, Wysokość zaczepu haka 1190 mm, Zakres długości obsługiwanych kontenerów 3300 mm 4200 mm, Teleskopowane ramię główne z dwoma siłownikami, Hydrauliczna blokada kontenera, Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz umożliwiające wyjście z kabiny kierowcy i operowanie urządzeniem na zewnątrz, Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT, Dokumentacja techniczna w języku polskim, Certyfikat jakości, Deklaracja zgodności CE. Charakterystyka żurawia: Parametry wymagane: Żuraw fabrycznie nowy o momencie udźwigu nie mniejszym niż 6,5 tm, Udźwig: min 925 kg na maksymalnym wysięgu, 5-ta i 6-ta funkcja, np. do sterowania systemem otwierania kontenerów typu dzwon i chwytakiem hydraulicznym, Żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika, Mechanizm do obsługi (otwierania) kontenerów typu dzwon, Katalog części zamiennych w języku polskim, Instrukcja obsługi w języku polskim, Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT Certyfikat jakości Deklaracja zgodności CE Charakterystyka systemu wagowego na żuraw samo załadowczy typu HDS Parametry wymagane: Udźwig maksymalny 5 000kg, Możliwość zamontowania do wszystkich znanych producentów oraz modeli żurawi i osprzętu, Dokładność ważenia nie gorsza niż klasa III handlowa, Działka 2kg lub 5kg, Zakres temperatur pracy: -25 do +40 C. System musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień HDS-u. System wagowy musi mieć możliwość wykonania legalizacji polskiego Urzędu Miar i Wag. System wagowy musi być zintegrowany z elektronicznym systemem rejestracji parametrów pracy pojazdu i zabudowy, bazującym na technologii GPS a oprogramowanie do systemu wagowego musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem posiadanym lub wskazanym przez zamawiającego. Wszystkie zarejestrowane dane zarówno o pracy HDS jak i masie pojemników ważonych muszą być uzupełnione o precyzyjną lokalizację oraz datę i czas i mieć możliwość wizualizacji na mapie. Prezentacje mapowe muszą odbywać się w obrębie wdrażanego systemu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej. Pojazd typu III - z zamontowanym urządzeniem hakowym na płycie szybkiej wymiany nadbudów Charakterystyka podwozia: Podwozie o DMC min. 11990 kg, Układ napędowy pojazdu 4x2 , Nośność osi przedniej min 4800 kg, Nośność osi tylnej napędowej min. 8400 kg, Silnik o mocy minimum 200 KM, Silnik o pojemności min 5,8 litra Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR), Kabina kierowcy krótka dzienna, minimum dwuosobowa, Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym Fotele dla pasażerów wyposażone w zagłówek, Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce, Radioodbiornik fabryczny Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, Kolor kabiny biały Kolor podwozia czarny lub szary, Rozstaw osi minimum 3900 mm, Klimatyzacja fabryczna minimum manualna, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS –EBS, Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru na skrzyni biegów, Dodatkowe okno z tyłu kabiny, Zbiornik paliwa o pojemności - min. 180 litrów, Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC, Podgrzewany filtr paliwa, Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów, Tylne zawieszenie resory paraboliczne Blokada mechanizmu różnicowego, Skrzynia biegów manualna minimum 6 biegów, Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164. Pojazd wyposażony w koło zapasowe, Kliny pod koła jezdne szt. 2, Gaśnica samochodowa sz. 2. Charakterystyka zabudowy pojazdu ciężarowego na hydraulicznej płycie szybkiej wymiany nadbudów przystosowanej do współpracy z innymi urządzeniami hydraulicznymi: Parametry wymagane: Rok produkcji 2013 – fabrycznie nowa, Wysokość ramy systemu wymiennego maksymalnie 60 mm ponad górną płaszczyznę ramy pojazdu ciężarowego, Elementy blokujące umieszczone na systemie szybkiej wymiany nadbudów w sposób eliminujący możliwość błędnego zamocowania i zablokowania zabudowy, Wyposażenie w hydraulikę do podnoszenia nadbudów, Możliwość uruchomienia w systemie awaryjnym w przypadku braku zasilania elektrycznego, Sterowanie funkcjami płyty wymiennej z kabiny kierowcy za pomocą pilota, Możliwość wyjścia z pilotem sterowniczym z kabiny kierowcy i wykonywanie operacji na zewnątrz pojazdu, Panel informacyjny o położeniu mechanizmu blokującego oraz mechanizmu podnoszącego ze świetlną informacją w kabinie operatora, Panel z przygotowanymi szybkozłączami do sterowania urządzeniami typu: beczka asenizacyjna, beczka z wodą oraz wyprowadzone odrębne gniazdo adaptacyjne służące do podłączenia piaskarko – solarki lub innego urządzenia współpracującego z płytą szybkiej wymiany nadbudów, Elektro instalacja, Instalacja pneumatyczna, Ciśnieniowy filtr oleju, Wyposażenie podwozia w osprzęt obowiązkowy w ruchu drogowym, Wykonanie w wersji pozwalającej na odstawienie zabudowy o masie do 8.000 kg, Boczne osłony przeciw najazdowe, Błotniki, Wyprowadzenie dodatkowych obwodów hydraulicznych, Możliwość przystosowania wskazanych przez Zamawiającego urządzeń do współpracy z płytą szybkiej wymiany nadbudów, Ciśnienie w układzie hydraulicznym minimum 240 bar, Podpory odstawcze dla wszystkich zabudów w wersji, pozwalające na odstawienie zabudowy o masie do 8.000 kg, Legalizacja sytemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odbiór przez UDT, Certyfikat potwierdzający zgodność wykonania z obowiązującymi normami Dokumentacja techniczna w języku polskim. Charakterystyka urządzenia hakowego o udźwigu min. 8 T: Parametry wymagane: Rok produkcji 2013 – fabrycznie nowe, Udźwig urządzenia min. 8 000 kg. Wysokość zaczepu haka 1 200 mm, Urządzenie przystosowane do współpracy z płytą szybkiej wymiany nadbudów, Lapy odstawcze do urządzenia po zdemontowaniu z płyty szybkiej wymiany nadbudów, Gniazda komunikacyjne do sterowania, Zaczep hakowy z grawitacyjnym zabezpieczeniem przed samoczynnym wypadnięciem ucha kontenera, Rozstaw rolek prowadzących kontener 1 030 mm, Zakres długości obsługiwanych kontenerów 3 500 mm – 4 500 mm, Teleskopowane ramię główne z dwoma siłownikami, Regulowane dociski ślizgów ramienia teleskopowego z gwarancją niewymienialności ślizgów przez cały okres użytkowania urządzenia lub nie mniej niż 12 lat, Hydrauliczna blokada kontenera, Sterowanie awaryjne z rozdzielacza po lewej stronie zabudowy z przyciskiem STOP, Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy elektryczne (pilot) umożliwiające wyjście z kabiny kierowcy i operowanie urządzeniem na zewnątrz, Masa własna urządzenia do 1 100 kg, Układ hydrauliczny z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów pozwalających na nieprzerwaną pracę przy zastosowanym ciśnieniu minimum 300 bar, Pompa hydrauliczna tłoczkowa o wydatku min. 80 l/min, Zbiornik oleju hydraulicznego min. 120 l, Panel szybko złączy z przystosowaniem do napędzenia urządzeń typu : beczka asenizacyjna, cysterna z wodą itp., Odbiór końcowy urządzenia wykonane przez UDT, Certyfikat jakości np. TUV, Deklaracja zgodności CE. Dokumentacja techniczna w języku polskim Wyposażenie dodatkowe (bezwzględnie wymagane) dla pojazdów: Zabudowa: urządzenie hakowe o udźwigu min. 8 T, urządzenie o udźwigu min. 20 T oraz hydrauliczna płyta szybkiej wymiany nadbudów (zamontowana na pojeździe typu III) skonstruowane przez jednego producenta. Urządzenia nie mogą być prototypami. Wymagania dotyczące monitoringu oraz identyfikacji kontenerów: System musi umożliwiać minimalną rejestrację następujących zdarzeń: Typ zdarzenia Rejestrowane dane Moment rejestracji Punkty postoju Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Załadunek pojemnika przez pojazd bezpylny Typ pojemnika, typ odpadu Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Wyładunek pojazdu bezpylnego Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Załadunek / wyładunek kontenera Typ kontenera, typ odpadu, adres posesji lub lokalizacji wyładunku Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Notatka z miejsca załadunku Typ pojemnika, typ odpadu, adres nieruchomości Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Załadunek odpadów wielkogabarytowych Typ odpadu, adres posesji, treść notatki Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Wyładunek odpadów wielkogabarytowych Typ odpadu, treść notatki, adres posesji lub lokalizacji wyładunku Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Pojazdy muszą być wyposażone w system identyfikacji RFID kontenerów. System musi być zintegrowany z elektronicznym systemem rejestracji parametrów pracy pojazdu i zabudowy, bazującym na technologii GPS, który ma zapewnić co najmniej: lokalizację pojazdu z określeniem miejsca załadunku i wyładunku kontenerów z dokładnością do 5 metrów, monitoring tras – punkty nie rzadziej niż co 200 m i 30 sekund, rejestrować prędkość, miejsce i czas postojów, rejestrować parametry pracy pojazdu: włączenie/wyłączenie przystawki odbioru mocy. Identyfikacja kontenerów: Pojazdy muszą być wyposażone w system składający się z: Urządzenia pozwalającego na identyfikację kontenera podczas załadunku, Terminala pokładowego w pojeździe . System musi zapewniać identyfikację kontenerów za pomocą technologii RFID - identyfikowanych przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na każdym kontenerze. System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości około 125 kH (np. typu 125kHz UNIQUE). System musi umożliwiać identyfikację wszystkich kontenerów metalowych możliwych do załadunku z wykorzystaniem urządzenia hakowego zamontowanego na pojeździe. Funkcjonalność i cechy terminala pokładowego: Terminal pokładowy musi posiadać przekątna ekranu min 7", Urządzenie musi posiadać możliwość wprowadzania tekstu/notatki, Możliwość wyszukiwania adresów po ulicach, Możliwość wgrania bazy danych dla trasówki, Możliwość wyświetlenia trasówki w formie tabeli jak również punktów na mapie pozwalających na nawigowanie kierowcy, Możliwość wyświetlenia nazwy klienta na trasówce oraz komunikaty przypisane do klienta, Załoga pojazdu musi mieć możliwość zgłaszania w terminalu określonych notatek np. : uszkodzony kontener, zablokowany dojazd do kontenera. Wszystkie zarejestrowane dane zarówno o załadunkach (identyfikacja kontenerów) jak i notatki muszą być uzupełnione o precyzyjną lokalizację oraz datę i czas. Funkcjonalność systemu w zakresie współpracy z terminalem: System musi umożliwiać : Planowanie trasy i przesyłać ją do terminala, również natychmiast przesyłać zmiany trasy (np. dodanie nowych punktów czy zmiany kolejności), Zmiany statusu zleceń w terminalu musi być niezwłocznie odzwierciedlana w oprogramowaniu, tak aby dyspozytor miał pełną informację o aktualnym stanie realizacji zleceń, Dane mapowe w oprogramowaniu i terminalu musza być takie same i uwzględniać informacje o : nośności dróg i ulic, wysokości wiaduktów, jednokierunkowości dróg i ulic, umożliwiać trasowanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wysokości pojazdów oraz informacji o drogach. Moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej, Mapa musi być integralną częścią aplikacji „klienckiej” – nie może być oddzielną aplikacją, Mapa musi zawierać szczegółowy plan wszystkich miast w Polsce wraz z numeracją i kodami pocztowymi. Pozostałe wymagania do systemu: - system musi umożliwiać wykorzystanie infrastruktury GSM dowolnego operatora do transmisji danych między oprogramowaniem w siedzibie zamawiającego a urządzeniami zamontowanymi na pojazdach, - transmisję danych na serwer Zamawiającego i odbywać się w trybie ciągłym (on-line) - system monitorowania pojazdu i identyfikacji kontenerów musi być zintegrowany z elementami oprogramowania (mapy, bazy danych) znajdującymi się na wskazanych przez Zamawiającego komputerach, - oprogramowanie w języku polskim, - możliwość rozbudowy o dalsze moduły i aplikacje. Wymagania dodatkowe: Ubezpieczenie AC, OC i NW na okres 12 m –cy od dnia przekazania samochodów Zamawiającemu (polisa lub inny dokument ubezpieczenia na cały okres 12 m-cy opłacony jednorazowo za cały okres ubezpieczenia i przekazany dowód opłaty wraz z polisą w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia). Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi pojazdów/urządzeń. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do jednego tygodnia od dostarczenia przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi zaświadczenie dla pracowników o przeprowadzonym szkoleniu. Pojazd (każdy) ma być zaopatrzony w minimum 50 litrów paliwa. Pojazd (każdy odrębnie) nie może wykazywać zużycia energii powyżej 1700MJ na 100 km wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U z 2011r, Nr 96 poz. 559). Gwarancja Okres gwarancji na podwozie (każde) bez limitu kilometrów -minimum 24 m-ce. Gwarancja obejmuje całość podwozia. Okres gwarancji na zabudowę (nadwozie) –żuraw - minimum 24 m-ce Okres gwarancji na zabudowę (nadwozie) –hak wraz z płytą szybkiej wymiany zabudów - minimum 24 m-ce Serwis gwarancyjny i obejmujący cały kraj; Autoryzowane stacje obsługi podwozi na terenie RP zlokalizowane na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 100 km od granic administracyjnych miasta ( min 1 stacja) Autoryzowane stacje obsługi żurawia na terenie RP zlokalizowane na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 200 km od granic administracyjnych miasta ( min 1 stacja serwisowa ). Autoryzowane stacje obsługi haka oraz płyty szybkiej wymiany nadbudów na terenie RP zlokalizowane na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 300 km od granic administracyjnych miasta ( min 1 stacja serwisowa ). Wykonawca, w ramach ceny pojazdu zobowiązuje się do: przeglądów i napraw gwarancyjnych podwozi w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 100 km od granic administracyjnych miasta. przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudów(nadwozi)- żurawia w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 200 km od granic administracyjnych miasta. przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudów(nadwozi)- haka wraz z płytą szybkiej wymiany nadbudów w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 300 km od granic administracyjnych miasta. 9. Przeglądy i naprawy gwarancyjne obejmują koszt robocizny Do pojazdu należy załączyć (w dniu dostawy): instrukcję eksploatacji naprawy pojazdów wraz z katalogiem części zamiennych (podwozi i nadwozi w wersji elektronicznej oraz schematów instalacji); homologację na kompletne pojazdy lub komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów; książkę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju); komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji; dokument potwierdzający wyposażenie pojazdów (każdego odrębnie), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ogranicznik prędkości; instrukcję obsługi; Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli w/w dokumenty będą sporządzone w języku innym niż polski należy dołączyć do tych dokumentów autoryzowane tłumaczenie. Miejsce dostawy/odbioru: Siedziba Zamawiającego/Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych należący do - PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94 w Radomiu |
| --- | --- |

IV. 	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całego zamówienia  nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy:

- minimum 3 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę minimum 1 pojazdu ciężarowego, 
a w tym samochodu wyposażonego w HDS i hak

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

Sprawdzenie spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy „pzp”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

Zgodnie z art.26 ust 2b ustawy ”pzp” Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# V1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców zgodnie art. 24 ustawy „pzp”.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, 
poz. 907)

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy:

- minimum 3 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę minimum 1 pojazdu ciężarowego,
 a w tym samochodu wyposażonego w HDS i hak

dowody potwierdzające że dostawy  te zostały zrealizowane lub są realizowane należycie

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.VII. 2

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt.VII.2.5) i VII.2.7) –składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.VII.2.5) i VII.2.7), powinny być wystawione nie wcześniej iż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10 i11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia) odpowiada określonym wymaganiom:

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1a –  Przedmiot zamówienia – parametry techniczne.

- warunki gwarancji,  punkty serwisowe (odległości od serwisu) -wypełnienie formularza ofertowego.

- Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia:

- Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna).

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez Wykonawcę 
w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie art. 26 ust.2d ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik nr  5 lub 5a.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające:

- jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,

- zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty.

- Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

    - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancji bankowej;

    - gwarancji ubezpieczeniowej lub

    - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                   z Wykonawcami

  - Treść „siwz” wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.radkom.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  - W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, związane z prowadzonym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
z zachowaniem następujących form:

  - pisemnie w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz protestów czyli wszelkiej korespondencji między stronami,

  - faksem w zakresie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie (pod rygorem nieważności) oraz dotrze do adresata przed upływem terminu, z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna. Na żądanie jednej 
ze stron, potwierdzenia otrzymania i czytelności faksu można dokonać ustnie (art. 27 ustawy „pzp”),

  - drogą elektroniczną:

-	ze strony Wykonawcy - tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji „siwz” oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców,

-	ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępniania elektronicznej wersji „siwz” oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego, wszelka korespondencja w przypadku nie możliwości wysłania jej pisemnie lub faksem.

3.	Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji „siwz” oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na ww. stronie internetowej Zamawiającego.

4.	Osobami upoważnionym ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

a).	Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej

b)	Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej

VIII.1.	Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

  - Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (PPUH RADKOM Sp. z o.o.  ul. Witosa 98 Radom -pokój 13, budynek B1- składowisko odpadów) sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

  - Na wniosek wykonawcy Zamawiający przesyła pisemnie kserokopię protokołu.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień do „siwz” oraz w toku badania i oceny ofert

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „siwz”. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane faksem na numer: 48/ 384 76 06 wew. 17 oraz przesłane niezwłocznie pocztą na adres PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje je na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów składających się na „siwz”.

Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana (modyfikacja) stanie się częścią „siwz” oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego wcześniej terminu składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano „siwz”, a jeżeli „siwz” jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza te informacje na tej stronie. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

7.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

  - Oferta winna zawierać:

1)	wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną(e) formularz oferty wraz z załącznikiem 1A
oraz

2)	dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII „siwz”.

  - Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część  musi być sporządzona w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie dokumenty, tworzące ofertę, winny być trwale spięte/zszyte.

  - Wszelkie dokumenty (składające się na ofertę), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis
 z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginała lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczątki zawierającej co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

  - Dokumenty załączone do „siwz” jako wzory formularzy co do opisu i treści podanych przez Zamawiającego, nie mogą być przez Wykonawcę zmienione.

  - Wymagane dokumenty stanowiące złączniki do oferty Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby na mocy dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa załączonego do oferty -z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy „pzp”.

X1. 	Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

1.  Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ustawy „pzp”. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

2.   Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 ustawy ”pzp”.

UWAGA.

- Treść pełnomocnictwa musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy)

- Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia 
w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

        - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

        - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy

- W przypadku spółek cywilnych ofertę powinni podpisać wszyscy wspólnicy lub powinny być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej  wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć te umowę(oryginał) lub kopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopię poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ”pzp” oraz spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i art.24 ust. 1 ustawy „pzp”.

  - Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

XII. 	Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wykonawca może zastrzec w ofercie na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu , który je zawiera. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca powziął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy „pzp”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4, w szczególności:

- 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru,

- 	informacji ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert,

XIII. 	Wymagania dotyczące wadium

## Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 25 000,00 zł.

## Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym   że   poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela.

- W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć pisemna gwarancje udzielona przez bank lub firmę ubezpieczeniowa, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ.

- W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujący przez okres związania ofertą określony 
w SIWZ.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określać kwotę gwarantowaną w zł,

- określać termin ważności,

- określać przedmiot gwarancji,

- być gwarancja nie odwoływalną, bezwarunkowa płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego

- Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli:

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw.

## 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 PLN PEKAO S.A. II o/Radom

z adnotacją:   Wadium –„ Dostawa samochodów ciężarowych”

UWAGA!

Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach bezgotówkowych należy złożyć 
w ofercie.

## 4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## 5. Zwrot wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Wykonawcy, którego oferta została  jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  na podst. pkt 1), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zwracając wadium wniesione w formie niepieniężnej zwróci  oryginał dokumentu. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz
z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

## 6. Utrata wadium.

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 „pzp” nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy „pzp”, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. 	Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. 	Termin i miejsce składania ofert

- Oferty należy złozyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom( na ZUOK) lub przesłać na w/w. adres do dnia 07.11.2013r. do godz. 1015.

- Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana 
do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

oraz oznakowana następująco:

Przetarg nieograniczony – Dostawa samochodów ciężarowych.

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed dniem 07 .11.2013r do godz. 1030”

Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferty złożone po terminie, w tym również drogą pocztową (poczta kurierska) nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XVI.	Miejsce i termin otwarcia ofert

                - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom 
w dniu  07.11.2013r. o godz. 1030   w sali konferencyjnej ZUOK.

                - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich otwarcia).

                - W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy „pzp”.

                - Informacje, o których mowa w pkt 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1. Cena oferty							     -  70 %  (max  70 pkt.)

2. Termin realizacji zamówienia      					                              -  15%    (max 15 pkt.)

Podkryteria:

3. Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego podwozi                                      -  5% (max 5 pkt.)

4. Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudowy -żurawia                      -  5% (max 5 pkt.)

5. Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudowy –haka

wraz z płytą szybkiej wymiany                                                                                -  5% (max 5 pkt.)

| Lp | KRYTERIUM | Waga kryterium | Opis | Punktacja | max ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% | Wg wzoru matematycznego P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt x 70% gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych Ci – ceny poszczególnych ofert P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny | Według wyliczeń | 70 |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | 15% | Do 30 dni | 15 | 15 |
|  |  |  | Do 60 dni | 10 |  |
|  |  |  | do 90 dni | 5 |  |
| Podkryteria |
| 3 | Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego podwozi | 5% | Granice Miasta | 5 | 5 |
|  |  |  | Do 80 km | 3 |  |
|  |  |  | 81 ÷ 100km | 1 |  |
| 4 | Odległość od najbliższego serwisu zabudowy –żurawia | 5% | Do 100 km | 5 | 5 |
|  |  |  | 101 – 150 km | 3 |  |
|  |  |  | 151-200 km | 1 |  |
| 5. | Odległość od najbliższego serwisu zabudowy –hak z płytą szybkiej wymiany | 5% | 50-100 km | 5 | 5 |
|  |  |  | 101 – 200 km | 3 |  |
|  |  |  | 201-300 km | 1 |  |

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach/podkryteriach..

3.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty    o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Poszczególne ceny jednostkowe i całkowita wartość zamówienia  muszą zostać podane w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie na formularzu „Oferta Wykonawcy” . Wykonawca podaje cenę  jednostkową pojazdów stanowiących przedmiot zamówienia w rozbiciu na: cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto  oraz całkowitą wartość zamówienia za 3 pojazdy  (wartość netto, stawka podatku VAT,  wartość brutto).

  - Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszt dostawy i ubezpieczenia, gwarancji, serwisu itd..) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków.

UWAGA:

1.   Jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku(i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto(bez VAT) dla poszczególnych pozycji Zamawiający doliczy-dla potrzeb porównania i oceny ofert- kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT(i ewentualnie cła).

2. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku jej zmiany urzędowej.

3.Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w postaci cyfrowej i słownie przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XVIII. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystapi przynajmniej jedna z przesłanka umocowana w art.89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy „pzp”.

XIX. Informacja  o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę

- terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2,po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze z wykonawcą  umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed terminem podpisaniem umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:    63 1240 3259 1111 0000 29 89 7544     PLN    PEKAO S.A. II o/Radom

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

              - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

              - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

              - kwotę gwarancji,

              - termin ważności gwarancji

Postanowienia pkt. XX.3.5) stosuje się również do poręczeń, określonych w punkcie XX.3.1) e)

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy „pzp”.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy „pzp”.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w poniższych terminach:

            - 80% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciagu 30 dni od daty dostawy i podpisania protokołu ilościowo-jakościowego

            - 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji serwisu (przeglądów i napraw) gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona w ciagu 30 dni po upływie okresu gwarancji jakości, udzielonej na przedmiot umowy.

            - 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, udzielonej na przedmiot umowy

albo zostanie zatrzymane w całości lub w odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (ogólne warunki umowy)

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej  „siwz” .

XXII. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

XXIII. 	Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią „siwz”.

XXIV. 	Określenie  części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom.

XXV. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1     
pkt 6 i 7 ustawy „pzp”

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

XXVI. 	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom lub uczestnikom postępowania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVII.	 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

XXVIII. Dokumentacja przetargowa

- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- formularz oferty

- formularz-parametry techniczne

- druki oświadczeń

- projekt umowy

XXIX. 	Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego

Załącznik nr 1

Pełna nazwa Wykonawcy:

………………………………………………….…………   				PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy:………………………….......

Województwo …………………………………………….				ul. Witosa 76

Nr wpisu do Krajowego Rejestru 							26-600 Radom
Sądowego: …………………………………….……..…….

Nr NIP: ………………………………………..…………...

Nr telefonu: ……………………………………..………….

Nr faksu: ……………………………………………..…….

###### OFERTA WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę samochodów ciężarowych będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy :

      - Oferujemy dostawę  trzech fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych:

      - Pojazd  I……………..

Producent, model, typ, marka                          	……………………………………………………

Wielkość zużywanej energii 				        ………………………………MJ/km

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

      - Pojazd II …………….

Producent, model, typ, marka                          		……………………………………………………

Wielkość zużywanej energii 				        ………………………………MJ/km

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………….………….… ).

      - Pojazd III……………

Producent, model, typ, marka                                          ………………………………………………………

Wielkość zużywanej energii                                                    ……………………………….MJ/km

Cena netto ……………………..zł

(słownie……………………………………………………………………………………………….….……)

podatek VAT……………………%

cena brutto……………………zł

(słownie………………………………………………………………………………………………………....)

Całkowita wartość zamówienia za trzy pojazdy ( I II i III) wynosi:

netto       ……………………….…zł  (słownie: …………………………………………………………….…)

podatek VAT   ………..………..……..%

brutto      …………………………zł  (słownie: ………………………………………………………….……)

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Deklarujemy:

a)  termin realizacji …………….….dni od dania zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 90 dni.

  - odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego podwozi znajdującego się w ………………… …………………………………………..…………  (nazwa, adres) wynosi …………………….km

  - odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudów (nadwozi) – żurawia  znajdującego 
się w…………………………………………………..(nazwa, adres) wynosi ……………………km

  - odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudów (nadwozi) – haka wraz z płytą szybkiej wymiany zabudów  znajdującego się w…………………………………………………. (nazwa, adres) wynosi ……………………km

  - okres gwarancji na podwozie na cały pojazd bez limitu kilometrów		                                ………  m-cy

  - okres gwarancji na zabudowę ( nadwozie) -żuraw wynosi 		                      	                    ………  m-cy

  - okres gwarancji na zabudowę ( nadwozie) –hak z płytą szybkiej wymiany nadbudów  wynosi    ………  m-cy

3. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ i projektu umowy

- oferowane pojazdy typ I, II, III  spełniają wymagania techniczne określone w SIWZ

- wartość  ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w SIWZ,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ,

- wadium w kwocie: : …………...- (słownie: …………….) złotych zostało wniesione w dniu ………….... 
w formie ............................................................................

Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ................................

- jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

- jesteśmy świadomi możliwości utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw.

- zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze „siwz” oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do „siwz”, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych ofertą,

- upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie zobowiązań umowy, która zostanie wpisana do umowy to:

- 	…………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..,

ł) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

……………………………………………………………………………………………………   (nazwa i zakres)

…………………………………….						……………………………………

(miejscowość, data)						      	   	      (podpisy i pieczątki osób								                                      upoważnionych do podpisania ofert

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych spełniających następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

A Pojazd typu I

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | Pojazd typu I Charakterystyka podwozia. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie o DMC min.26 000 kg. |  |
| 2. | Układ napędowy pojazdu 6x4 |  |
| 3. | Nośność osi przedniej minimum 8 000 kg. |  |
| 4. | Koła o średnicy 22,5 cala |  |
| 5. | Nośność osi tylnych napędowych minimum 26 000 kg. |  |
| 6. | Tylny most wyposażony w zwolnice |  |
| 7. | Silnik o mocy minimum 410 KM |  |
| 8. | Silnik o pojemności minimum 12 litrów |  |
| 9. | Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR) |  |
| 10. | Moment obrotowy silnika minimum 1 900 Nm. |  |
| 11. | Kabina kierowcy minimum dwuosobowa |  |
| 12. | Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek |  |
| 13. | Fotele dla pasażerów wyposażone w zagłówek |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce |  |
| 15. | Pojazd wyposażony w chlapacze |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy |  |
| 17. | Kolor kabiny biały |  |
| 18. | Rozstaw osi max 4 900 mm |  |
| 19. | Klimatyzacja fabryczna minimum manualna |  |
| 20. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 21. | Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS |  |
| 22. | Dwa akumulatory o pojemności min. 220 Ah |  |
| 23. | Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru na skrzyni biegów |  |
| 24. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 300 litrów |  |
| 25. | Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC |  |
| 26. | Podgrzewany filtr paliwa |  |
| 27. | Pojazd wyposażony w immobiliser |  |
| 28. | Elektryczne podnoszenie szyb kierowcy i pasażerów |  |
| 29. | Koło zapasowe szt. 2: dla osi przedniej 1 szt., dla osi tylnej 1 szt. |  |
| 30. | Radioodbiornik fabryczny |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w sprzęg do przyczepy z hakiem holowniczym o średnicy 40 mm. |  |
| 32. | Pojazd wyposażony w 2 lampy z tyłu kabiny, oświetlające przestrzeń roboczą |  |
| 33. | Przednie zawieszenie – resory paraboliczne |  |
| 34. | Zawieszenie tylne – paraboliczne lub półeliptyczne |  |
| 35. | Skrzynia biegów manualna, minimum 12 biegów |  |
| 36. | Hamulce typ bębnowy lub tarczowy |  |
| 37. | Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 38. | Klin pod koła jezdne 2 szt. |  |
| 39. | Gaśnica samochodowa 2 szt. |  |

| Lp. | Charakterystyka urządzenia hakowego o udźwigu minimum 20 t. wg. DIN 30722. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2013 – fabrycznie nowe |  |
| 2. | Udźwig urządzenia minimum 22 000 kg. |  |
| 3. | Wysokość zaczepu haka 1 570 mm. |  |
| 4. | Zakres długości obsługiwanych kontenerów 4 650 mm – 7 100 mm. |  |
| 5. | Hydrauliczna blokada kontenera z sygnalizacją położenia |  |
| 6. | Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz umożliwiające wyjście z kabiny kierowcy i operowanie urządzeniem na zewnątrz |  |
| 7. | Panel informacyjny sygnalizujący położenie blokady kontenera, ramy urządzenia hakowego oraz blokady zawieszenia |  |
| 8. | Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT |  |
| 9. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |
| 10. | Certyfikat jakości |  |
| 11. | Deklaracja zgodności CE. |  |

B. Pojazd typu II

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | Pojazd typu I Charakterystyka podwozia. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie o DMC minimum 11 990 kg. |  |
| 2. | Układ napędowy pojazdu 4x2 |  |
| 3. | Nośność osi przedniej minimum 4 800 kg. |  |
| 4. | Nośność osi tylnej napędowej minimum 8 400 kg. |  |
| 5. | Silnik o mocy minimum 200 KM |  |
| 6. | Silnik o pojemności minimum 5,8 litra |  |
| 7. | Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR) |  |
| 8. | Kabina kierowcy krótka, dzienna, minimum dwuosobowa |  |
| 9. | Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym |  |
| 10. | Fotele dla pasażerów wyposażone w zagłówek |  |
| 11. | Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce |  |
| 12. | Radioodbiornik fabryczny |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy |  |
| 14. | Kolor kabiny biały |  |
| 15. | Kolor podwozia czarny lub szary |  |
| 16. | Rozstaw osi minimum 3 600 mm |  |
| 17. | Klimatyzacja fabryczna minimum manualna |  |
| 18. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 19. | Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru na skrzyni biegów |  |
| 21. | Dodatkowe okno z tyłu kabiny |  |
| 22. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 180 litrów |  |
| 23. | Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC |  |
| 24. | Podgrzewany filtr paliwa |  |
| 25. | Elektryczne podnoszenie szyb kierowcy i pasażerów |  |
| 26. | Tylne zawieszenie – resory paraboliczne |  |
| 27. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 28. | Skrzynia biegów manualna minimum 6 biegów |  |
| 29. | Koło zapasowe |  |
| 30. | Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 31. | Kliny pod koła jezdne 2 szt. |  |
| 32. | Gaśnica samochodowa 2 szt. |  |

| Lp. | Pojazd II - Charakterystyka urządzenia hakowego o udźwigu minimum 8 t. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2013 – fabrycznie nowe |  |
| 2. | Udźwig urządzenia minimum 8 000 kg. |  |
| 3. | Wysokość zaczepu haka 1 190 mm. |  |
| 4. | Zakres długości obsługiwanych kontenerów 3 300 mm – 4 200 mm. |  |
| 5. | Teleskopowe ramię główne z dwoma siłownikami |  |
| 6. | Hydrauliczna blokada kontenera |  |
| 7. | Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz umożliwiające wyjście z kabiny kierowcy i operowanie urządzeniem na zewnątrz |  |
| 8. | Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT |  |
| 9. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |
| 10. | Certyfikat jakości |  |
| 11. | Deklaracja zgodności CE. |  |

| Lp. | Pojazd II- Charakterystyka żurawia. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żuraw fabrycznie nowy o momencie udźwigu nie mniejszym niż 6,5 tm. |  |
| 2. | Udźwig urządzenia minimum 925 kg. Na maksymalnym wysięgu |  |
| 3. | 5-ta i 6-ta funkcja, np. do sterowania systemem otwierania kontenerów typu dzwon i chwytakiem hydraulicznym |  |
| 4. | Żuraw zakończony hakiem na końcu wysięgnika |  |
| 5. | Mechanizm do obsługi (otwierania) kontenerów typu dzwon |  |
| 6. | Katalog części zamiennych w języku polskim |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 8. | Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT |  |
| 9. | Certyfikat jakości |  |
| 10. | Deklaracja zgodności |  |

| Lp. | Pojazd II- Charakterystyka systemu wagowego na żuraw samozaładowczy typu HDS. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Udźwig maksymalny 5 000 kg. |  |
| 2. | Możliwość zamontowania do wszystkich znanych producentów oraz modeli żurawi i osprzętu |  |
| 3. | Dokładność ważenia nie gorsza niż klasa III handlowa |  |
| 4. | Działka 2 kg. lub 5 kg. |  |
| 5. | Zakres temperatury pracy: - 25 do +40 st. C |  |

C. Pojazd typu III

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | Pojazd typu III Charakterystyka podwozia. Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie o DMC minimum 11 990 kg. |  |
| 2. | Układ napędowy pojazdu 4x2 |  |
| 3. | Nośność osi przedniej minimum 4 800 kg. |  |
| 4. | Nośność osi tylnej napędowej minimum 8 400 kg. |  |
| 5. | Silnik o mocy minimum 200 KM |  |
| 6. | Silnik o pojemności minimum 5,8 litra |  |
| 7. | Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR) |  |
| 8. | Kabina kierowcy krótka, dzienna, minimum dwuosobowa |  |
| 9. | Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym |  |
| 10. | Fotele dla pasażerów wyposażone w zagłówek |  |
| 11. | Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce |  |
| 12. | Radioodbiornik fabryczny |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy |  |
| 14. | Kolor kabiny biały |  |
| 15. | Kolor podwozia czarny lub szary |  |
| 16. | Rozstaw osi minimum 3 900 mm |  |
| 17. | Klimatyzacja fabryczna minimum manualna |  |
| 18. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 19. | Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru na skrzyni biegów |  |
| 21. | Dodatkowe okno z tyłu kabiny |  |
| 22. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 180 litrów |  |
| 23. | Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC |  |
| 24. | Podgrzewany filtr paliwa |  |
| 25. | Elektryczne podnoszenie szyb kierowcy i pasażerów |  |
| 26. | Tylne zawieszenie – resory paraboliczne |  |
| 27. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 28. | Skrzynia biegów manualna minimum 6 biegów |  |
| 29. | Koło zapasowe |  |
| 30. | Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 31. | Kliny pod koła jezdne 2 szt. |  |
| 32. | Gaśnica samochodowa 2 szt. |  |

| Lp. | Pojazd typu III Charakterystyka zabudowy pojazdu ciężarowego na hydraulicznej płycie szybkiej wymiany nadbudów przystosowanej do współpracy z innymi urządzeniami hydraulicznymi | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowa – rok produkcji 2013 |  |
| 2. | Wysokość ramy systemu wymiennego maksymalnie 60 mm ponad górną płaszczyznę ramy pojazdu ciężarowego |  |
| 3. | Elementy blokujące umieszczone na systemie szybkiej wymiany nadbudów w sposób eliminujący możliwość błędnego zamocowania i zablokowania zabudowy |  |
| 4. | Wyposażenie w hydraulikę do podnoszenia nadbudów |  |
| 5. | Możliwość uruchomienia w systemie awaryjnym w przypadku braku zasilania elektrycznego |  |
| 6. | Sterowanie funkcjami płyty wymiennej z kabiny kierowcy za pomocą pilota |  |
| 7. | Możliwość wyjścia z pilotem sterowniczym z kabiny kierowcy i wykonywanie operacji na zewnątrz pojazdu |  |
| 8. | Panel informacyjny o położeniu mechanizmu blokującego oraz mechanizmu podnoszącego ze świetlną informacją w kabinie operatora |  |
| 9. | Panel z przygotowanymi szybkozłączami do sterowania urządzeniami typu: beczka asenizacyjna, beczka z wodą oraz wyprowadzone odrębne gniazdo adaptacyjne służące do podłączenia piaskarko – solarki lub innego urządzenia współpracującego z płytą szybkiej wymiany nadbudów |  |
| 10. | Elektro instalacja |  |
| 11. | Instalacja pneumatyczna |  |
| 12. | Ciśnieniowy filtr oleju |  |
| 13. | Wyposażenie podwozia w osprzęt obowiązkowy w ruchu drogowym |  |
| 14. | Wykonanie w wersji pozwalającej na odstawienie zabudowy o masie do 8 000 kg |  |
| 15. | Boczne osłony przeciw najazdowe |  |
| 16. | Błotniki |  |
| 17. | Wyprowadzenie dodatkowych obwodów hydraulicznych |  |
| 18. | Możliwość przystosowania wskazanych przez Zamawiającego urządzeń do współpracy z płytą szybkiej wymiany nadbudów |  |
| 19. | Ciśnienie w układzie hydraulicznym min. 240 bar |  |
| 20. | Podpory odstawcze dla wszystkich zabudów w wersji pozwalającej na odstawienie zabudowy o masie do 8 000 kg. |  |
| 21. | Legalizacja systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym odbiór przez UDT |  |
| 22. | Certyfikat potwierdzający zgodność wykonania z obowiązującymi normami wydany przez np. TUV lub inny uprawniony organ certyfikujący |  |
| 23. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |

| Lp. | Pojazd typu III Charakterystyka urządzenia hakowego o udźwigu min. 8 t. | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żuraw fabrycznie nowy rok produkcji 2013 |  |
| 2. | Udźwig urządzenia min. 8 000 kg. |  |
| 3. | Wysokość zaczepu haka 1 200 mm. |  |
| 4. | Urządzenie przystosowane do współpracy z płytą szybkiej wymiany nadbudów |  |
| 5. | Lampy odstawcze do urządzenia po zdemontowaniu z płyty szybkiej wymiany nadbudów |  |
| 6. | Gniazda komunikacyjne do sterowania |  |
| 7. | Zaczep hakowy z grawitacyjnym zabezpieczeniem przed samoczynnym wypadnięciem ucha kontenera |  |
| 8. | Rozstaw rolek prowadzących kontener 1 030 mm. |  |
| 9. | Zakres długości obsługiwanych kontenerów 3 500 mm. – 4 500 mm. |  |
| 10. | Teleskopowane ramię główne z dwoma siłownikami |  |
| 11. | Regulowane dociski ślizgów ramienia teleskopowego z gwarancją niewymienialności ślizgów przez cały okres użytkowania urządzenia lub nie mniej niż 12 lat |  |
| 12. | Hydrauliczna blokada kontenera |  |
| 13. | Sterowanie awaryjne z rozdzielacza po lewej stronie zabudowy z przyciskiem STOP |  |
| 14. | Sterowanie urządzenia z kabiny kierowcy elektryczne (pilot) umożliwiające wyjście z kabiny kierowcy i operowanie urządzeniem na zewnątrz |  |
| 15. | Masa własna urządzenia do 1 100 kg. |  |
| 16. | Układ hydrauliczny z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów pozwalających na nieprzerwaną pracę przy zastosowanym ciśnieniu minimum 300 bar |  |
| 17. | Pompa hydrauliczna tłoczkowa o wydatku min. 80 l/min. |  |
| 18. | Zbiornik oleju hydraulicznego min. 120 l. |  |
| 19. | Panel szybkozłączy z przystosowaniem do napędzania urządzeń typu: beczka asenizacyjna, cysterna z wodą itp. |  |
| 20. | Odbiór końcowy urządzenia wykonany przez UDT |  |
| 21. | Certyfikat jakości np. TUV |  |
| 22. | Deklaracja zgodności CE |  |
| 23. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |

Wyposażenie dodatkowe (bezwzględnie wymagane) dla pojazdów:

| Parametry wymagane | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- |
| Urządzenie hakowe o udźwigu min. 8t., urządzenie o udźwigu 20t., oraz hydrauliczna płyta szybkiej wymiany nadbudów (zamontowana na pojeździe typu III) skonstruowane przez tego samego producenta. |  |
| Urządzenia hakowe nie mogą być prototypami |  |

| Lp. | Wymagania dodatkowe (wszystkie typy pojazdów) | Wykonawca oferuje zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | AC, OC, NW – na okres 12 miesięcy od dnia przekazania samochodów Zamawiającemu (polisa lub inny dokument ubezpieczenia na cały okres 12 m-cy opłacony jednorazowo za cały okres ubezpieczenia i przekazany dowód opłaty wraz z polisą w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia) |  |
| 2. | Przeszkolenie, co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi pojazdów/urządzeń. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dostarczenia przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi zaświadczenie dla pracowników o przeprowadzonym szkoleniu. |  |
| 3. | System monitoringu oraz identyfikacji kontenerów musi spełniać wymagania określone w tabeli znajdującej się na str. 7 siwz |  |
| 4. | System identyfikacji RFID kontenerów zintegrowany z elektronicznym systemem rejestracji parametrów pracy pojazdu i zabudowy, bazującym na technologii GPS, zapewniający co najmniej a) lokalizację pojazdu z określeniem miejsca załadunku i wyładunku kontenerów z dokładnością do 5 metrów b)Monitoring tras – punkty nie rzadziej niż co 200 m i 30 sekund. c) rejestrowanie prędkości, miejsca i czasu postojów d) rejestrowanie parametrów pracy pojazdu: włączenie/wyłączenie przystawki odbioru mocy |  |
| 5. | Pojazdy wyposażone w system składający się z: Urządzenia pozwalającego na identyfikację kontenera podczas załadunku Terminala pokładowego w pojeździe b)System musi zapewniać identyfikację kontenerów za pomocą technologii RIFD - identyfikowanych przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na każdym kontenerze c) System radiowej identyfikacji pojemników pracujący w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości około 125 kHz (np. typu 125 kHz UNIQUE) d) System umożliwiający identyfikację wszystkich kontenerów metalowych możliwych do załadunku z wykorzystaniem urządzenia hakowego zamontowanego na pojeździe |  |
| 6. | Funkcjonalność i cechy terminala pokładowego: terminal pokładowy o przekątnej ekranu min. 7’’ urządzenie posiadające możliwość wprowadzania tekstu/notatki możliwość wyszukiwania adresów po nazwach ulic możliwość wgrania bazy danych dla trasówki możliwość wyświetlenia trasówki w formie tabeli jak również punktów na mapie pozwalających na nawigowanie kierowcy możliwość wyświetlenia nazwy klienta na trasówce oraz komunikaty przypisane do klienta możliwość zgłaszania przez załogę w terminalu określonych notatek takich jak: - uszkodzony kontener - zablokowany dojazd do kontenera Możliwość uzupełnienia wszystkich zarejestrowanych danych zarówno o załadunkach (identyfikacja kontenerów) jak i notatek o precyzyjną lokalizację oraz datę i czas |  |
| 7. | Funkcjonalność systemu w zakresie współpracy z terminalem. System umożliwia: planowanie trasy i przesyłanie jej do terminala, natychmiastowe przesyłanie zmian trasy (np. dodanie nowych punktów czy zmiany kolejności) niezwłoczne odzwierciedlanie zmian statusu zleceń w oprogramowaniu, umożliwiające dyspozytorowi posiadanie pełnej informacji o aktualnym stanie realizacji zleceń ujednolicenie danych mapowych w oprogramowaniu i terminalu. Dane uwzględniają informację o: - nośności dróg i ulic - wysokości wiaduktów - jednokierunkowości dróg i ulic - umożliwiają trasowanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wysokości pojazdów oraz informacji o drogach d) działanie modułu mapowego w taki sposób aby wszystkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego przez Wykonawcę systemu. (Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej) e) mapa stanowi integralną część aplikacji „klienckiej” – nie jest oddzielną aplikacją f) mapa zawiera szczegółowy plan wszystkich miast w Polsce wraz z numeracją i kodami pocztowymi |  |
| 8. | Pozostałe wymagania systemu: system musi umożliwiać wykorzystanie infrastruktury GPS dowolnego operatora do transmisji danych między oprogramowaniem w siedzibie Zamawiającego a urządzeniami zamontowanymi na pojazdach system umożliwia transmisję danych na serwer Zamawiającego. Transmisja odbywa się w trybie ciągłym (on-line) system monitorowania pojazdu i identyfikacji kontenerów zintegrowany z elementami oprogramowania (mapy, bazy danych) znajdującymi się na wskazanych przez Zamawiającego komputerach oprogramowanie w języku polskim możliwość rozbudowy o dalsze moduły i aplikacje |  |
| 9 | Pojazd (każdy) ma być zaopatrzony w minimum 50 litrów paliwa |  |
| 10. | Pojazd (każdy odrębnie) nie może wykazywać zużycia energii powyżej 1 700MJ na 100 km. Wg. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011, Nr 96 poz. 559) |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Załącznik nr 2

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907) składając ofertę w przetargu - dostawa samochodów ciężarowych w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że wykonawca spełnia warunki dotyczące :

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 3

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

## o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

- Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: dostawa samochodów ciężarowych ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

###### Załącznik nr 4

.................................

pieczęć firmy

WYKAZ  DOSTAW

ZREALIZOWANYCH/REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

| Lp. | Przedmiot umowy | Okres wykonania/ wykonywania dostaw | Nazwa i dokładny adres Zamawiającego/Odbiorcy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające, iż ww. dostawy zostały wykonane/są wykonywane z należytą starannością.

.........................................                                                                        ....................................................

( miejscowość, data  )		     ( podpisy i pieczątki osób                     upoważnionych do podpisania oferty )

Załącznik nr 5

..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art.26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907) składając ofertę w przetargu na dostawę samochodów ciężarowych w imieniu reprezentowanej przez mnie(nas) firmy, w związku z przynależnością do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U Nr 50 poz. 331 ze zm) przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

.........................................                                                           	 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

# Załącznik Nr 5a

..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

o braku przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art.26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., 
poz. 907) składając ofertę w przetargu dostawa samochodów ciężarowych w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy, oświadczam (oświadczamy), że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 poz. 331 ze zm)

.........................................                                              		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	     upoważnionych do podpisania oferty)

\

Załącznik nr 6

Projekt umowy

zawarta w dniu …………. pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 
ul. Witosa 76, prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym  69 680 500,00zł

NIP  796-006-98-04                 		REGON  670574883

zwanym dalej ”Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Mariana Kozerę	-	Prezesa Zarządu

- Adama Suligę	.	Wiceprezesa Zarządu

a

………………………………. z siedzibą w …………………………… prowadzącym działalność w oparciu ………………………………………………………………………………

NIP    	…………………..	                        REGON     ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………..

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2013r., poz. 907)  została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę pojazdów ciężarowych dla PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

- Rodzaj i zakres dostawy niniejszego przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz 
z formularzem opisu przedmiotu zamówienia - parametrami technicznymi, które są integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy wymieniony w §1, tj.: fabrycznie nowe  pojazdy ciężarowe:

          - pojazd I -  marki ………………….……, model …………………………  rok produkcji  …………….

z  ………………………………………………………………………………………(rodzaj urządzenia)

          - pojazd II-  marki ………………….……, model ………………………… rok produkcji  …………….

z  ………………………………………………………………………………………(rodzaj urządzenia)

          - pojazd III-  marki ………………….……, model ………………………… rok produkcji  …………….

z  ………………………………………………………………………………………(rodzaj urządzenia

wraz z polisami ubezpieczeniowymi.

§3

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie , co najmniej na 2 dni przed datą dostawy .

- Zamawiający dokona odbioru jakościowego przedmiotu umowy. a dokumentem potwierdzającym odbiór  przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Protokół, o którym mowa w ust. 5 będzie podstawą do wystawienia faktury za dostarczenie przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy odbierany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał warunków zamówienia, pojazd nie zostanie odebrany przez Zamawiającego.

§ 4

- Strony określają cenę ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wymienionego w §1  
w wysokości: ………………zł (słownie…………………………………………………..) w tym podatek VAT………..% wynikający z formularza ofertowego. Zaoferowana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę  cena jednostkowa pojazdów wynosi:

Pojazd  I

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

Pojazd II …………….

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………….………….… ).

Pojazd III……………

Cena netto ……………………..zł

(słownie……………………………………………………………………………………………….….……)

podatek VAT……………………%

cena brutto ……………………zł

(słownie………………………………………………………………………………………………………....)

2. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.

§5

- Zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru będącego podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 6

1.Wykonawca udziela gwarancji na podwozie na cały pojazd (pojazd  I, II i III)  bez limitu kilometrów  ………………..m-ce,

2.   Wykonawca udziela gwarancji na zabudowę (nadwozie) – żuraw ………….m-cy

- Wykonawca udziela gwarancji na zabudowę (nadwozie) – hak z płytą szybkiej wymiany nadbudów ………m-cy

- Wykonawca zapewni przeszkolenie, co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy 
i obsługi pojazdów/urządzeń. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do  1 tygodnia od dostarczenia samochodów.(Wykonawca wystawia zaświadczenie dla pracowników o odbytym szkoleniu).

- Wykonawca wraz z dostawą dostarczy ( dla każdego pojazdu odrębnie):

  - instrukcję eksploatacji naprawy pojazdu, wraz z katalogiem części zamiennych (podwozi i nadwozi w wersji elektronicznej oraz schematów instalacji) w języku polskim czyli pełną dokumentację techniczną w języku polskim

  - homologację na kompletny pojazd lub komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu

  - książkę  gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju)

  - komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji

  - dokument potwierdzający wyposażenie pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ogranicznik prędkości

  - instrukcję obsługi.

§ 7

1.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……….złotych, co stanowi 5 % wartości ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie i określonej w § 4 niniejszej Umowy.

2.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w poniższych terminach:

- 80% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty dostawy i podpisania protokołu ilościowo-jakościowego

- 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji serwisu(przeglądów i napraw) gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji jakości, udzielonej na przedmiot umowy.

- 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, udzielonej na przedmiot umowy

albo zostanie zatrzymane w całości lub w odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.

§8

1.  Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez limitu kilometrów i motogodzin) na oferowany przedmiot umowy (na kompletny pojazd każdy odrębnie) w wymiarze ……miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

2.  Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji powiadomi niezwłocznie (pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną) o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to protokołem podpisanym jednostronnie przez koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego.

3.     Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 Umowy zobowiązuje się dokonać napraw w okresie gwarancji lub wymienić przedmiot umowy na sprawny, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w§4ust.1 Umowy zobowiązuje się do:

  - serwisu gwarancyjnego obejmującego cały kraj;

  - przeglądów i napraw gwarancyjnych podwozi w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 100 km od granic administracyjnych miasta.

  - przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudowy -  żurawia w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 200 km od granic administracyjnych miasta. przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudowy - urządzenia hakowego, wraz z płytą szybkiej wymiany nadbudów w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 300 km od granic administracyjnych miasta.

- Przeglądy i naprawy gwarancyjne obejmują koszt robocizny.

§9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 3% wartości brutto całości zamówienia,

  - w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto  całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 3% wartości brutto całości zamówienia 
w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn będących po stronie Zamawiającego.

    - Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych.

§ 10

- Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: P. ............................................................... .

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: 
…………………

§ 11

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od  dnia  .......................... do dnia ...................

- Umowa niniejsza może być rozwiązana:

- przez każdą ze stron z obowiązującym 7-dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym  
swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą stronę,

- przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron, 
w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy,

- w każdym czasie na zgodny wniosek stron.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§14

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
w Radomiu.

§ 15

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA