PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE

„RADKOM” SP. Z  O.O.

UL.WITOSA 76

26-600 RADOM

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa spycharki gąsienicowej

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu –Marian Kozera Wiceprezes Zarządu - Adam Suliga

Radom, maj 2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej „siwz”)
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

nie przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 207 000 €

- Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel.   48/384 76 06 	fax. 48/384 76 06 wew. 17 e-mail: radkom@radkom.com.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 207 000 €.

2.2. 	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm. zwana dalej „pzp”).

  - Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej, sprawnej technicznie i kompletnie wyposażonej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2013 roku) spycharki gąsienicowej o masie eksploatacyjnej minimum 23000 kg przeznaczonej do przemieszczania odpadów na kwaterze składowiska odpadów, wraz z odkupem od Zamawiającego spycharki gąsienicowej TD15M Extra o następujących parametrach: rok produkcji - 2007, nr fabryczny - 33548, silnik spalinowy wysokoprężny - Cummins 6CT8.3, przebieg pracy - 11000 godzin, stan techniczny – sprawna.

W załączeniu wycena rzeczoznawcy Nr 05788/4/14-0707 z dn. 03.04.2014r.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 43230000-4

|  | Silnik: 1. wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto ≥ 190 KM spełniający normy emisji spalin min. EU Stage IIIA, 2. urządzenie ułatwiające rozruch silnika w temperaturach poniżej -20°C, 3. wentylator chłodnicy, 4. filtr powietrza suchy, dwustopniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia, 5. zbiornik paliwa o pojemności minimum 380 litrów. Osprzęt roboczy: 1. lemiesz półwklęsły z kratą przeciw przesypywaniu o pojemności min. 11,0 m3, 2. szerokość lemiesza minimum 3,4 m, 3. zgarniacze przednie i zgarniacze tylne zabezpieczające przed nanoszeniem się śmieci na układ trakcyjny gąsienic, 4. przeciwwaga z zaczepem sztywnym. Układ jazdy: 1. płyty gąsienic o szerokości min. 500 mm, 2. hydrauliczne napinanie łańcucha gąsienicowego, 3. koła napinające, max. 1 szt. z każdej strony, 4. koła łańcuchowe, max. 1 szt. z każdej strony, 5. rolki jezdne min. 6 szt. z każdej strony, 6. rolki podtrzymujące, min. 2 szt. z każdej strony, 7. wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji, 8. łańcuchy gąsienic uszczelnione i smarowane, 9. osłony: misy olejowej silnika z hakiem, skrzyni biegów, koła łańcuchowego ze zgarniaczami, przekładni bocznych, chłodnicy i wentylatora, 10. przekładnia hydrokinetyczna, 11. skrzynia biegów typu „power shift”, sterowana elektro-hydraulicznie, 12. dwustopniowy mechanizm skrętu. 13. układ hamulcowy: hamulce hydrauliczno - mechaniczne (włączane mechanicznie i zwalniane hydraulicznie), hamulec postojowy. Kabina: 1. kabina z dwusłupową osłoną ROPS (SAE J1040, J231), 2. pakiet wyciszeniowy spełniający wymogi norm CE, 3. klimatyzacja i wentylacja, 4. radio AM/FM CD, 5. amortyzowany, regulowany fotel z pasami bezpieczeństwa (SAE J386), 6. system recyrkulacji powietrza, 7. deskę rozdzielczą i inne elementy opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy), 8. lusterko wewnętrzne, 9. lusterka zewnętrzne, 10. oświetlenie wewnętrzne, 11. wycieraczki i spryskiwacze na szybach przednich i tylnych. 12. szyby boczne odsuwane, roleta przeciwsłoneczna. Układ elektryczny: 1. akumulatory bezobsługowe 2 x 12V, 2. instalacja rozruchu na zimno (podgrzewacz powietrz dolotowego), 3. napięcie 24V, 4. wyłącznik główny prądu, 5. reflektory min. 2 przednie i 2 tylne, 6. sygnał dźwiękowy, 7. sygnał dźwiękowy cofania, 8. wskaźniki: poziomu paliwa, temp. chłodzenia silnika, ciśnienia oleju silnika, temperatury oleju w zmienniku momentu, woltomierz, 9. licznik godzin pracy. Wyposażenie: 1. gaśnica, 2. apteczka, 3. smarownica, 4. podstawowe narzędzia. WYMAGANIA DODATKOWE: 1. DOKUMENTACJA SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ WINNA ZAWIERAĆ: - instrukcję eksploatacji kompletnej maszyny oraz podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim, - katalog części zamiennych w języku polskim, - deklarację zgodności WE. Spycharka winna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE”. Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji winny być wykonane w języku polskim. 2. GWARANCJA: Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy lub 6000 godzin pracy w zależności od tego, która okoliczność wystąpi jako pierwsza. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. SERWIS: Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin (w dni robocze), czas naprawy maksymalnie 5 dni roboczych. Świadczenie serwisu i wykonanie wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych (zgodnie z DTR maszyny) jak również napraw oraz wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (typu: filtry, wszystkie oleje, paski klinowe, żarówki) przez okres gwarancji wraz z dojazdem, robocizną mechaników oraz materiałami. 4. SZKOLENIE Wykonawca przeprowadzi szkolenie co najmniej 6 pracowników w zakresie obsługi technicznej. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do jednego tygodnia od dostarczenia przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi zaświadczenie dla pracowników o przeprowadzonym szkoleniu. |
| --- | --- |
|  | Miejsce dostawy/odbioru: Składowisko Odpadów PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 98 w Radomiu. Koszty transportu pokrywa Wykonawca. |

IV. 	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całego zamówienia  nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

Sprawdzenie spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy „pzp”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

Zgodnie z art.26 ust 2b ustawy ”pzp” Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# V1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców zgodnie art. 24 ustawy „pzp”.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, 
poz. 907z późn. zm.)

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.VII. 2

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

3.1 W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt.VII.2.4.–składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.VII.2.4) powinny być wystawione nie wcześniej iż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia) odpowiada określonym wymaganiom:

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1a –  Przedmiot zamówienia – parametry techniczne.

- warunki gwarancji i serwisu  - wypełnienie formularza ofertowego.

- Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia:

- Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna).

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez Wykonawcę 
w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie art. 26 ust.2d ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik nr  4 lub 4a.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające:

- jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu,

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,

- zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                   z Wykonawcami

  - Treść „siwz” wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.radkom.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  - W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, związane z prowadzonym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
z zachowaniem następujących form:

  - pisemnie w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz protestów czyli wszelkiej korespondencji między stronami,

  - faksem w zakresie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie (pod rygorem nieważności) oraz dotrze do adresata przed upływem terminu, z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna. Na żądanie jednej 
ze stron, potwierdzenia otrzymania i czytelności faksu można dokonać ustnie (art. 27 ustawy „pzp”),

  - drogą elektroniczną:

-	ze strony Wykonawcy - tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji „siwz” oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców,

-	ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępniania elektronicznej wersji „siwz” oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego, wszelka korespondencja w przypadku nie możliwości wysłania jej pisemnie lub faksem.

3.	Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji „siwz” oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na ww. stronie internetowej Zamawiającego.

4.	Osobami upoważnionym ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

a).	Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej

b)	Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej

VIII.1.	Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

  - Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (PPUH RADKOM Sp. z o.o.  ul. Witosa 98 Radom -pokój 13, budynek B1- składowisko odpadów) sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

  - Na wniosek wykonawcy Zamawiający przesyła pisemnie kserokopię protokołu.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień do „siwz” oraz w toku badania i oceny ofert

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „siwz”. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane faksem na numer: 48/ 384 76 06 wew. 17 oraz przesłane niezwłocznie pocztą na adres PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje je na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów składających się na „siwz”.

Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana (modyfikacja) stanie się częścią „siwz” oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego wcześniej terminu składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano „siwz”, a jeżeli „siwz” jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza te informacje na tej stronie. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

7.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

  - Oferta winna zawierać:

1)	wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną(e) formularz oferty wraz z załącznikiem 1A
oraz

2)	dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII „siwz”.

  - Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część  musi być sporządzona w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie dokumenty, tworzące ofertę, winny być trwale spięte/zszyte.

  - Wszelkie dokumenty (składające się na ofertę), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis
 z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginała lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczątki zawierającej co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

  - Dokumenty załączone do „siwz” jako wzory formularzy co do opisu i treści podanych przez Zamawiającego, nie mogą być przez Wykonawcę zmienione.

  - Wymagane dokumenty stanowiące złączniki do oferty Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby na mocy dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa załączonego do oferty -z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy „pzp”.

X1. 	Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

1.  Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ustawy „pzp”. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

2.   Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 ustawy ”pzp”.

UWAGA.

- Treść pełnomocnictwa musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy)

- Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia 
w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

        - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

        - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy

- W przypadku spółek cywilnych ofertę powinni podpisać wszyscy wspólnicy lub powinny być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej  wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć te umowę(oryginał) lub kopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopię poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ”pzp” oraz spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i art.24 ust. 1 ustawy „pzp”.

  - Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

XII. 	Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wykonawca może zastrzec w ofercie na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu , który je zawiera. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca powziął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy „pzp”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4, w szczególności:

- 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru,

- 	informacji ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert,

XIII. 	Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. 	Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. 	Termin i miejsce składania ofert

- Oferty należy złozyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom( na ZUOK) lub przesłać na w/w. adres do dnia 16.05.2014r. do godz. 1015.

- Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana 
do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

oraz oznakowana następująco:

Przetarg nieograniczony – Dostawa spycharki gąsienicowej.

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed dniem 16.05.2014r. do godz. 1030”

Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferty złożone po terminie, w tym również drogą pocztową (poczta kurierska) nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XVI.	Miejsce i termin otwarcia ofert

                - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom 
w dniu  16.05.2014r. o godz. 1030   w sali konferencyjnej ZUOK.

                - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich otwarcia).

                - W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy „pzp”.

                - Informacje, o których mowa w pkt 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1. Cena oferty- wartość zamówienia  (stanowiąca różnicę pomiędzy przedmiotem zamówienia w tym dostawą nowej spycharki  a kwotą wykupu spycharki HSW TD-15M będącej własnością PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.)	   							    -  70 %  (max 70 pkt.)

2. Termin realizacji zamówienia      					                              -  20%    (max 20 pkt.)

3. Okres gwarancji i serwisu                                                                         	              -  10%    (max 10pkt.)

| Lp | KRYTERIUM | Waga kryterium | Opis | Punktacja | max ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% | Wg wzoru matematycznego P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt x 70% gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych Ci – ceny poszczególnych ofert P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny | Według wyliczeń | 70 |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | 20 % | Do 15 dni | 20 | 20 |
|  |  |  | Do 30 dni | 10 |  |
|  |  |  | do 60 dni | 5 |  |
| 3 | Okres gwarancji i serwisu | 10 % | min 48 miesięcy lub 8000 godzin pracy | 10 | 10 |
|  |  |  | min 36 miesięcy lub 6000 godzin pracy | 5 |  |

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach/podkryteriach..

3.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty    o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Wartość zamówienia stanowi różnica pomiędzy przedmiotem zamówienia w tym dostawą spycharki 
 a kwotą wykupu spycharki HSW TD-15M będąca własnością PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
 i musi zostać podana  w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie na formularzu „Oferta Wykonawcy” . Wykonawca podaje cenę ofertową w rozbiciu na: cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto.

  - Podana cena ofertowa po odliczeniu wykupu musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszt dostawy, gwarancji, serwisu w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych zgodnie z DTR maszyny jak również napraw oraz wymianę części zamiennych, materiały eksploatacyjne (typu: filtry, wszystkie oleje, paski klinowe, żarówki) przez okres gwarancji wraz z dojazdem, robocizną mechaników oraz materiałami  itd..) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków.

UWAGA:

1.   Jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku(i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto(bez VAT) dla poszczególnych pozycji Zamawiający doliczy-dla potrzeb porównania i oceny ofert- kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT(i ewentualnie cła).

2. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku jej zmiany urzędowej.

3.Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w postaci cyfrowej i słownie przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XVIII. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystapi przynajmniej jedna z przesłanka umocowana w art.89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy „pzp”.

XIX. Informacja  o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę

4)    terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2,po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze z wykonawcą  umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (ogólne warunki umowy)

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej  „siwz” .

XXII. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

XXIII. 	Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią „siwz”.

XXIV. 	Określenie  części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom.

XXV. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1     
pkt 6 i 7 ustawy „pzp”

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

XXVI. 	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom lub uczestnikom postępowania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVII.	 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

XXVIII. Dokumentacja przetargowa

- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- formularz oferty

- formularz-parametry techniczne

- druki oświadczeń

- projekt umowy

- wycena spycharki

XXIX. 	Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Załącznik nr 1

Pełna nazwa Wykonawcy:

………………………………………………….…………   				PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy:………………………….......

Województwo …………………………………………….				ul. Witosa 76

Nr wpisu do Krajowego Rejestru 							26-600 Radom
Sądowego: …………………………………….……..…….

Nr NIP: ………………………………………..…………...

Nr telefonu: ……………………………………..………….

Nr faksu: ……………………………………………..…….

###### OFERTA WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spycharki gąsiennicowej będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy :

      - Oferujemy:

      - wykonanie przedmiotu zamówienia w tym dostawę fabrycznie nowej  spycharki:

Producent, model, typ, marka                          	……………………………………………………

cena sprzedaży netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

cena sprzedaży brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

      - wykup spycharki stanowiącej własność PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

( nie mniej niż  190 000,00 zł netto)

Spycharka    HSW TD-15M

cena wykupu netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………….…………. )

podatek VAT ………………….. %

cena wykupu brutto …………………..… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………….………….… ).

Wartość zamówienia (różnica pomiędzy przedmiotem zamówienia a kwotą wykupu spycharki HSW TD-15M będąca własnością PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.)  wynosi:

netto       ……………………….…zł  (słownie: …………………………………………………………….…)

podatek VAT   ………..………..……..%

brutto      …………………………zł  (słownie: ………………………………………………………….……)

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Deklarujemy:

a)  termin realizacji …………….….dni od dania zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 60 dni.

  - okres gwarancji na całą maszynę wyrażony w miesiącach lub godzinach pracy maszyny   wraz z pełną obsługą serwisową            ……………m-cy  lub ……….godzin pracy

3. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ i projektu umowy

- oferowana maszyna spełnia wymagania techniczne określone w SIWZ

- wartość  ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w SIWZ,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ,

- zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych ofertą,

- upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie zobowiązań umowy, która zostanie wpisana do umowy to:

- 	…………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..,

i) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

……………………………………………………………………………………………………   (nazwa i zakres)

…………………………………….						……………………………………

(miejscowość, data)						      	   	      (podpisy i pieczątki osób								                                      upoważnionych do podpisania ofert

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy przedmiot zamówienia  spełniający następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | Silnik | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto ≥ 190 KM, spełniający normy emisji spalin min. EU Stage IIIA |  |
| 2. | Urządzenie ułatwiające rozruch silnika w temperaturach poniżej -20° C |  |
| 3. | Wentylator chłodnicy |  |
| 4. | Filtr powietrza suchy, dwustopniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia |  |
| 5. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 380 litrów |  |

| Lp. | Osprzęt roboczy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lemiesz półwklęsły z kratą przeciw przesypywaniu o pojemności minimum 11,0 m³ |  |
| 2. | Szerokość lemiesza minimum 3,4 m. |  |
| 3. | Zgarniacze przednie i zgarniacze tylne zabezpieczające przed nanoszeniem się śmieci na układ trakcyjny gąsienic |  |
| 4. | Przeciwwaga z zaczepem sztywnym |  |

| Lp. | Układ jazdy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyty gąsienic o szerokości minimum 500 mm. |  |
| 2. | Hydrauliczne napinanie łańcucha gąsienicowego |  |
| 3. | Koła napinające max. 1 szt. z każdej strony |  |
| 4. | Koła łańcuchowe max. 1 szt. z każdej strony |  |
| 5. | Rolki jezdne min. 6 szt. z każdej strony |  |
| 6. | Rolki podtrzymujące min. 2 szt. z każdej strony |  |
| 7. | Wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji |  |
| 8. | Łańcuchy gąsienic uszczelnione i smarowane |  |
| 9. | Osłony: misy olejowej silnika z hakiem, skrzyni biegów, koła łańcuchowego ze zgarniaczami, przekładni bocznych, chłodnicy i wentylatora |  |
| 10. | Przekładnia hydrokinetyczna |  |
| 11. | Skrzynia biegów typu „power shift”, sterowana elektro-hydraulicznie |  |
| 12. | Dwustopniowy mechanizm skrętu |  |
| 13. | Układ hamulcowy: hamulce hydrauliczno-mechaniczne (włączane mechanicznie i zwalniane hydraulicznie), hamulec postojowy |  |
| Lp. | Kabina | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| 1. | Kabina z dwusłupową osłoną ROPS (SAE J1040, J231) |  |
| 2. | Pakiet wyciszeniowy, spełniający wymogi norm CE |  |
| 3. | Klimatyzacja i wentylacja |  |
| 4. | Radio AM/FM CD |  |
| 5. | Amortyzowany, regulowany fotel z pasami bezpieczeństwa (SAE J386) |  |
| 6. | System recyrkulacji powietrza |  |
| 7. | Deska rozdzielcza i inne elementy opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy) |  |
| 8. | Lusterko wewnętrzne |  |
| 9. | Lusterka zewnętrzne |  |
| 10. | Oświetlenie wewnętrzne |  |
| 11. | Wycieraczki i spryskiwacze na szybach przednich i tylnych |  |
| 12. | Szyby boczne odsuwane, roleta przeciwsłoneczna |  |

| Lp. | Układ elektryczny | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatory bezobsługowe 2 x 12V |  |
| 2. | Instalacja rozruchu na zimno (podgrzewacz powietrza dolotowego) |  |
| 3. | Napięcie 24V |  |
| 4. | Wyłącznik główny prądu |  |
| 5. | Reflektory 2 przednie i 2 tylne |  |
| 6. | Sygnał dźwiękowy |  |
| 7. | Sygnał dźwiękowy cofania |  |
| 8. | Wskaźniki: poziomu paliwa, temperatury chłodzenia silnika, ciśnienia oleju silnika, temperatury oleju w zmienniku momentu, woltomierz |  |
| 9. | Licznik godzin pracy |  |

Wyposażenie dodatkowe (bezwzględnie wymagane) dla pojazdów:

| Wyposażenie | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- |
| Gaśnica |  |
| Apteczka |  |
| Smarownica |  |
| Podstawowe narzędzia |  |

| Lp. | Wymagania dodatkowe | Wykonawca oferuje zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja eksploatacji kompletnej maszyny oraz podzespołów sporządzona zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim |  |
| 2. | Katalog części zamiennych w języku polskim |  |
| 3. | Deklaracja zgodności WE |  |
| 4. | Spycharka oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE”. Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji winny być wykonane w języku polskim |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Załącznik nr 2

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 
z późn. zm.) składając ofertę w przetargu - dostawa spycharki gąsienicowej w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że wykonawca spełnia warunki dotyczące :

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 3

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

## o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907  z późn. zm.)

- Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: dostawa spycharki gąsienicowej ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 4

..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art.26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu na dostawę spycharki gąsienicowej w imieniu reprezentowanej przez mnie(nas) firmy, w związku z przynależnością do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U Nr 50 poz. 331 ze zm) przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

.........................................                                                           	 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

# Załącznik Nr 4a

..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

o braku przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art.26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., 
poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu dostawa spycharki gąsienicowej w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy, oświadczam (oświadczamy), że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 poz. 331 ze zm)

.........................................                                              		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	     upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 5

Projekt umowy

zawarta w dniu …………. pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 
ul. Witosa 76, prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym  72 284 500,00zł

NIP  796-006-98-04                 		REGON  670574883

zwanym dalej ”Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Mariana Kozerę	-	Prezesa Zarządu

- Adama Suligę	.	Wiceprezesa Zarządu

a

………………………………. z siedzibą w …………………………… prowadzącym działalność w oparciu ………………………………………………………………………………

NIP    	…………………..	                        REGON     ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………..

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)  została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w tym dostawę spycharki gąsienicowej dla PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom, oraz wykup spycharki HSW TD-15M stanowiącej własność PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

- Rodzaj i zakres niniejszego przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz 
z formularzem opisu przedmiotu zamówienia - parametrami technicznymi, które są integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nową spycharkę gąsienicową w terminie do …………………. (………dni):

marka ………………….……,  model …………………………  rok produkcji  …………….

§3

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- O terminie dostawy i odbioru  przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie , co najmniej na 2 dni przed datą dostawy i odbioru .

- Zamawiający dokona odbioru jakościowego przedmiotu umowy a dokumentem będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Wykonawca dokona odbioru przedmiotu umowy a dokumentem będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Protokół będzie podstawą do wystawienia faktur za dostarczenie i odbiór przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy odbierany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał warunków zamówienia, nie zostanie odebrany przez Zamawiającego.

§ 4

- Strony określają cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym dostarczenie spycharki gąsienicowej w  wysokości: ………………zł (słownie…………………………………………………..) w tym podatek VAT………..% wynikający z formularza ofertowego.

- Strony określają cenę brutto za wykup spycharki gąsienicowej HSW TD-15M stanowiącej własność PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w wysokości: ………………zł (słownie………………………) w tym podatek VAT………..% wynikający z formularza ofertowego.

- Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.

§5

      - Zapłata nastąpi po dostarczeniu spycharki gąsienicowej  i odbiorze spycharki gąsienicowej HSW TD-15M stanowiącej własność PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. i podpisaniu protokołu dostawy i odbioru  będącego podstawą do wystawienia faktur VAT.

      - Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi po potrąceniu kwot należnych ze sprzedaży spycharki Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji i zapewni serwis  ………………..m-ce lub …………………godzin pracy,

- Wykonawca zapewni przeszkolenie, co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy 
i obsługi maszyny. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do  1 tygodnia od dostarczenia maszyny.(Wykonawca wystawia zaświadczenie dla pracowników o odbytym szkoleniu).

- Wykonawca wraz z dostawą dostarczy:

        - instrukcję eksploatacji kompletnej maszyny oraz podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim,

        - katalog części zamiennych w języku polskim,

        - deklarację zgodności WE.

§ 7

1.  Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez limitu kilometrów i motogodzin) na oferowany przedmiot umowy (na kompletną maszynę) w wymiarze ……miesięcy  lub …….godzin pracy (zgodnie ze złożoną ofertą) liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jakościowego.

2.  Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji powiadomi niezwłocznie (pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną) o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to protokołem podpisanym jednostronnie przez koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego.

3.     Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 Umowy zobowiązuje się dokonać napraw w okresie gwarancji lub wymienić przedmiot umowy na sprawny, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych.

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w§4ust.1 Umowy zobowiązuje się do:

  - serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

  - pełnej obsługi serwisowej w tym wykonanie wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych (zgodnie z DTR maszyny) jak również napraw oraz wymiana części zamiennych, materiały eksploatacyjne (typu: filtry, wszystkie oleje, paski klinowe, żarówki) przez okres gwarancji wraz z dojazdem, robocizną mechaników oraz materiałami na koszt Wykonawcy.

  - przeglądów i napraw gwarancyjnych maszyny w siedzibie Zamawiającego

5.  Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin(w dni robocze), czas naprawy maksymalnie 5 dni roboczych.

§8

Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 3% wartości brutto całości zamówienia,

  - w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto  całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 3% wartości brutto całości zamówienia 
w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn będących po stronie Zamawiającego.

    - Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych.

§ 9

- Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: P. ............................................................... .

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: 
…………………

§ 10

- Umowa niniejsza może być rozwiązana:

- przez każdą ze stron z obowiązującym 7-dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym  
swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą stronę,

- przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron, 
w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy,

- w każdym czasie na zgodny wniosek stron.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§13

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
w Radomiu.

§ 14

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA