PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE

„RADKOM” SP. Z  O.O.

UL.WITOSA 76

26-600 RADOM

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA:

Dostawa samochodów ciężarowych

Radom, listopad 2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej „siwz”)
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 200 000 €

- Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel.   48/384 76 06 	fax. 48/384 76 07 wew. 17 e-mail: radkom@radkom.com.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 200 000 €.

2.2. 	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm., zwana dalej „pzp”).

  - Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych pojazdów z zabudowami bezpylnymi przeznaczonymi do odbioru odpadów,  wyprodukowanych  nie wcześniej niż w 2012.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 34 14 45 10-6

- Charakterystyka wyrobu objętego zamówieniem (wymagania techniczne):

- pojazd typu I - pojazd bezpylny o pojemności zabudowy min. 21 m3 wyposażony w automatyczny zasyp  dzielony z ramionami.

|  | A.1. Charakterystyka podwozia: Parametry wymagane: 1. Podwozie o DMC 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej o pojemności min. 21 m3, 2. Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna), 3. Nośność osi przedniej min. 8 000 kg, 4. Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg, 5. Nośność osi trzeciej min. 7 500 kg.- oś wleczona, wzmocniona, sterowana elektro- hydraulicznie, 6. Silnik o mocy minimum 330 KM, 7. Silnik o pojemności 10,5 – 12 litrów, 8. Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR), 9. Moment obrotowy silnika min. - 1600 Nm, 10. Kabina kierowcy krótka dzienna, trzyosobowa, 11. Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek, 12. Fotele dla ładowaczy wyposażone w zagłówek, 13. Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce, 14. Pojazd wyposażony w gumowe chlapacze, 15. Asystent ruszania pod górę (tzw. hillholder), 16. Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, 17. Kolor kabiny biały ( RAL 9010 ), 18. Kolor podwozia czarny lub szary, 19. Rozstaw osi max. 3700 mm, 20. Klimatyzacja manulana, 21. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 22. Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS, 23. Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah, 24. Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej spełniającą wymogi zabudowy bezpylnej, 25. Zewnętrzny wyłącznik prądu, 26. Wlot powietrza powyżej górnej krawędzi okien, 27. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności - min. 330 litów, 28. Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC, 29. Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, 30. Podgrzewanie bloku silnika 220 – 230 V/1,5 kW, 31. Pojazd wyposażony w immobiliser, 32. Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów, 33. Podwójny ogranicznik prędkości, 34. Przedni zderzak stalowy, dzielony, trzyczęściowy, 35. Lampy mijania soczewkowe, 36. Radioodbiornik fabryczny. A.2. Charakterystyka zabudowy: Parametry wymagane: 1. Zabudowa fabrycznie nowa, 2. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątnym z podłogą płaską, 3. Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym, 4. Pojemność skrzyni ładunkowej max. 21 m3 , 5. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, 6. Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3, 7. Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej, blacha o grubości min. 3 - 8 mm, 8. Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha o gr. min. 8 mm, 9. Mechanizm zgniatania liniowo – pyłowy, tzw. „szufladowy”, 10. Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy, 11. Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5, 12. Możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy inne wartości – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych, 13. Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 do 1300 litrów, zgodnie z normą EN-840-1, 840-2,840-3, 14. Wrzutnik typu zamkniętego, zgodnie z normą EN 1501-1 2011, tj. system zamknięty od poziomu podestu oraz od poziomu terenu, 15. Po wyborze rodzaju pojemnika (dwu- lub czterokółkowy), automatyczna regulacja wysokości grzebienia, w momencie wykrycia obecności pojemnika w polu pracy, 16. Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501-5 na drzwiach uchylnych, 17. Wrzutnik w pełni automatyczny – grzebień dzielony, 18. Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukółkowych, 19. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu, 20. Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika, 21. Wysokość od podłoża do krawędzi stałej wrzutnika min. 1500 mm, 22. Samoczynne automatyczne uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie) po wykryciu obecności pojemnika w polu pracy – cała operacja następuje bez podnoszenia obrotów silnika, 23. Mechaniczne zabezpieczenie pola pracy pod pojemnikiem / ami znajdującym / i się w momencie jego opróżniania (wywrotu – górne położenie pojemnika / ów), 24. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, 25. Sterowanie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne, 26. Aktywny samoczynny układ potrząsania pojemników przy ich opróżnianiu, z możliwością wyboru nastawu ilości potrząśnięć (max. do 3 razy) za pomocą pokrętła, 27. Automatyczne podnoszenie wrzutnika do pozycji do dalszej jazdy, po włączeniu biegu przez kierowcę, 28. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach, 29. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 30. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, 31. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, 32. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 33. Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, 34. Możliwość sterowania ręcznego, 35. Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywające się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy, 36. Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: • prasy zagęszczającej, • podnoszenia i opuszczania odwłoka, • czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi. 37. Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy, 38. Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – przez serwis Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone pojazdy, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z wyłączeniem ewentualnych opłat dla operatora GSM za transmisję danych, które pokrywa Zamawiający), 39. Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowanej i lakierowanej, 40. Kolor zabudowy granatowy (odcień zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą) 41. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: • światła hamowania, • światła postojowe, • kierunkowskazy, • dwa światła alarmowe, • kogut z przodu i z tyłu pojazdu - stroboskop, • reflektor roboczy z tyłu. 42. Dodatkowe oświetlenie robocze (2 punkty pod przednią częścią zabudowy sprzężone ze światłem cofania z dodatkowym wyłącznikiem), 43. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 44. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty, 45. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdem, 46. Podłączenie wrzutnika elektryczne za pomocą połączeń wtykowych, 47. Podłączenie wrzutnika hydrauliczne za pomocą szybkozłączek, 48. Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011, 49. Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania), 50. Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami aluminiowymi - na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego. 51. Zbiornik na wodę do mycia rąk, 52. Pojazd wyposażony w lampy błyskowe (stroboskopowe) koloru pomarańczowego (na tyle) oraz belkę oświetlenia ostrzegawczego (stroboskopową) koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie. B . Pojazd typu II - pojazd bezpylny o pojemności zabudowy min. 21 m3 wyposażony w urządzenie do mycia pojemników. B.1. Charakterystyka podwozia: Parametry wymagane: 1. Podwozie o DMC 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej o pojemności min. 21 m3 2. Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) 3. Nośność osi przedniej min. 8 000 kg 4. Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg, 5. Nośność osi trzeciej min. 7 500 kg.- oś wleczona, wzmocniona, sterowana elektro- hydraulicznie, 6. Silnik o mocy minimum 330 KM, 7. Silnik o pojemności 10,5 – 12 litrów, 8. Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR), 9. Moment obrotowy silnika min. - 1600 Nm, 10. Kabina kierowcy krótka dzienna trzyosobowa, 11. Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek, 12. Fotele dla ładowaczy wyposażone w zagłówek, 13. Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce, 14. Pojazd wyposażony w gumowe chlapacze, 15. Asystent ruszania pod górę (tzw. hillholder), 16. Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, 17. Kolor kabiny biały ( RAL 9010 ), 18. Kolor podwozia czarny lub szary, 19. Rozstaw osi max. 3700 mm, 20. Klimatyzacja manulana, 21. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 22. Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS, 23. Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah, 24. Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej spełniającą wymogi zabudowy bezpylnej, 25. Zewnętrzny wyłącznik prądu, 26. Wlot powietrza powyżej górnej krawędzi okien, 27. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności - min. 330 litów, 28. Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC, 29. Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, 30. Podgrzewanie bloku silnika 220 – 230 V/1,5 kW, 31. Pojazd wyposażony w immobiliser, 32. Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów, 33. Podwójny ogranicznik prędkości, 34. Przedni zderzak stalowy, dzielony, trzyczęściowy, 35. Lampy mijania soczewkowe, 36. Radioodbiornik fabryczny. B.2. Charakterystyka zabudowy: Parametry wymagane: 1. Zabudowa fabrycznie nowa, 2. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątnym z podłogą płaską, 3. Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym, 4. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3 w tym 3,5 m3 na wodę czystą i brudną, 5. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, 6. Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3, 7. Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej, blacha o grubości min. 3 - 8 mm, 8. Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha o gr. min. 8 mm. 9. Mechanizm zgniatania liniowo – pyłowy, tzw. „szufladowy”, 10. Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy, 11. Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5, 12. Możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy inne wartości – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych, 13. Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 do 1300 litrów, zgodnie z normą EN-840-1, 840-2,840-3, 14. Wrzutnik typu zamkniętego, zgodnie z normą EN 1501-1 2011, tj. system zamknięty od poziomu podestu oraz od poziomu terenu, 15. Po wyborze rodzaju pojemnika (dwu- lub czterokółkowy), automatyczna regulacja wysokości grzebienia w momencie wykrycia obecności pojemnika w polu pracy, 16. Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501-5 na drzwiach uchylnych, 17. Wrzutnik w pełni automatyczny – grzebień dzielony, 18. Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukółkowych, 19. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu, 20. Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika, 21. Wysokość od podłoża do krawędzi stałej wrzutnika min. 1500 mm, 22. Samoczynne automatyczne uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie) po wykryciu obecności pojemnika w polu pracy – cała operacja następuje bez podnoszenia obrotów silnika, 23. Mechaniczne zabezpieczenie pola pracy pod pojemnikiem / ami znajdującym / i się w momencie jego opróżniania (wywrotu – górne położenie pojemnika/ów), 24. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, 25. Sterowanie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne, 26. Aktywny samoczynny układ potrząsania pojemników przy ich opróżnianiu, z możliwością wyboru nastawy ilości potrząśnięć (max. do 3 razy) za pomocą pokrętła, 27. Automatyczne podnoszenie wrzutnika do pozycji do dalszej jazdy, po włączeniu biegu przez kierowcę, 28. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach, 29. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 30. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, 31. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, 32. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 33. Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, 34. Możliwość sterowania ręcznego, 35. Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy, 36. Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: • prasy zagęszczającej, • podnoszenia i opuszczania odwłoka, • czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące prace obsługi. 37. Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy, 38. Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – przez serwis Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone pojazdy, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z wyłączeniem ewentualnych opłat dla operatora GSM za transmisję danych, które pokryje Zamawiający), 39. Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowanej i lakierowanej, 40. Kolor zabudowy granatowy (odcień zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą) 41. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: • światła hamowania, • światła postojowe, • kierunkowskazy, • dwa światła alarmowe, • kogut z przodu i z tyłu pojazdu - stroboskop, • reflektor roboczy z tyłu. 42. Dodatkowe oświetlenie robocze (2 punkty pod przednią częścią zabudowy sprzężone ze światłem cofania z dodatkowym wyłącznikiem), 43. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 44. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty, 45. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdem, 46. Podłączenie wrzutnika elektryczne za pomocą połączeń wtykowych, 47. Podłączenie wrzutnika hydrauliczne za pomocą szybkozłączek, 48. Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011, 49. Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania), 50. Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami aluminiowymi - na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego, 51. Zbiornik na wodę do mycia rąk, 52. Pojazd wyposażony w lampy błyskowe (stroboskopowe) koloru pomarańczowego (na tyle) oraz belkę oświetlenia ostrzegawczego (stroboskopową) koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie, B.3. Urządzenie myjące. 1. Urządzenie myjące zintegrowane z zabudową, 2. Zbiorniki na wodę czystą i brudną zamontowane wewnątrz skrzyni ładunkowej, bezpośrednio za kabiną, 3. Dwie rotacyjne głowice myjące zamontowane na pneumatycznie poruszanych ramionach, 4. Możliwość uruchomienia alternatywnie jednej lub dwóch głowic myjących, 5. Lanca do zewnętrznego mycia wraz ze zwijanym przewodem, 6. Zasilanie urządzenia myjącego od pompy hydraulicznej pojazdu, 7. Mycie w układzie zamkniętym, 8. Ciśnienie wody podczas mycia 110 do 120 bar, 9. Zużycie wody poniżej 1,5 litra na 1 sekundę (obie dysze), Pojazd typu III – pojazd bezpylny o pojemności zabudowy min. 19 m3 wyposażony w żuraw zakabinowy C.1. Charakterystyka podwozia: Parametry wymagane: 1. Podwozie o DMC 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej o pojemności min. 19 m3, 2. Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna), 3. Nośność osi przedniej min. 8 000 kg, 4. Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg, 5. Nośność osi trzeciej min. 7 500 kg.- oś wleczona, wzmocniona, sterowana elektro- hydraulicznie, 6. Silnik o mocy minimum 330 KM, 7. Silnik o pojemności 10,5 – 12 litrów, 8. Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR), 9. Moment obrotowy silnika min. - 1600 Nm, 10. Kabina kierowcy krótka dzienna trzyosobowa. 11. Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek, 12. Fotele dla ładowaczy wyposażone w zagłówek, 13. Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce, 14. Pojazd wyposażony w gumowe chlapacze, 15. Asystent ruszania pod górę (tzw. hillholder), 16. Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, 17. Kolor kabiny biały ( RAL 9010 ), 18. Kolor podwozia czarny lub szary, 19. Rozstaw osi max. 4300 mm, 20. Klimatyzacja manulana, 21. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 22. Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS, 23. Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah, 24. Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej spełniającą wymogi zabudowy bezpylnej oraz przystawkę od skrzyni biegów do napędu żurawia, 25. Zewnętrzny wyłącznik prądu, 26. Wlot powietrza powyżej górnej krawędzi okien, 27. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności - min. 330 litów, 28. Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC, 29. Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, 30. Podgrzewanie bloku silnika 220 – 230 V/1,5 kW, 31. Pojazd wyposażony w immobiliser, 32. Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów, 33. Podwójny ogranicznik prędkości, 34. Przedni zderzak stalowy, dzielony, trzyczęściowy, 35. Lampy mijania soczewkowe, 36. Radioodbiornik fabryczny. C.2. Charakterystyka zabudowy: Parametry wymagane: 1. Zabudowa fabrycznie nowa, 2. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątny z podłogą płaską, 3. Pojemność skrzyni ładunkowej - min. 19 m³, 4. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie umożliwiające dostęp do siłownika płyty wypychającej, 5. Objętość kosza zasypowego min. 2 m³, 6. Odwłok wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości na ścieralność o grubości min. 8 mm, 7. Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy , tzw. „szufladowy”, 8. Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5, 9. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy – przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy oraz uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów, 10.Przełącznik do ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240 l i powyżej, 11. Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie , 12. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach, 13. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 14. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, 15. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, 16. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 17. Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, 18. Sterowanie ręczne, 19. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, 20. Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy, 21. Włączanie pompy za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego, 22. Krawędź zasypu położona min. 1400 mm od podłoża, 23. Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – przez serwis Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone pojazdy, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z wyłączeniem ewentualnych opłat dla operatora GSM za transmisję danych, które pokryje Zamawiający), 24. Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011, 25. Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania), 26. Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami aluminiowymi - na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego, 27. Zbiornik na wodę do mycia rąk, 28. Pojazd wyposażony w lampy błyskowe (stroboskopowe) koloru pomarańczowego (na tyle) oraz belkę oświetlenia ostrzegawczego (stroboskopową) koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie, 29. Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w barwach Zamawiającego: (odcień zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą) 30. Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu, 31. Reflektor roboczy z tyłu pojazdu , 32. Pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwłoku, 33. Błotniki kół tylnych z chlapaczami, 34. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty, 35. Część górna odwłoka wyposażona w ruchomy element konstrukcyjny tworzący lej zasypowy , w przypadku opróżniania pojemników przez żuraw, 36. 36. Lej zasypowy podnoszony pneumatycznie, 37. Sygnał dźwiękowy podczas cofania pojazdem do tyłu. C.3. Parametry żurawia: 1. Żuraw o momencie udźwigu 15,1 tm, 2. Parametry - maksymale: 1360 kg - 10,4 m, minimalne: 3440 kg - 4,4 m, 3. Sterowanie radiowe - SCANRECO – pilot zdalnego sterowania – start / stop silnika, regulacja obrotów silnika, trójstopniowy zakres spowolnienia pracy (żółwik), 2 baterie, ładowarka samochodowa, przewód 10m (praca w trybie awaryjnym), 4. Kąt obrotu – 400 stopni, 5. Układ filtracji wysokiego ciśnienia, 6. Centralny układ smarowania (przy pulpicie głównym) mechanizmu obrotu żurawia, 7. Żuraw wyposażony w elektroniczny system kontroli pracy, zabezpieczający przed przeciążeniem – sygnalizacja dźwiękowa i optyczna od 80%, 85%, 90%, 95%, 100% - wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych, 8. 5 – ta funkcja do zasilenia mechanizmu otwierania kontenerów dzwonów, 9. System Heavy Duty Lifting – umożliwiający płynną pracę przy maksymalnych zakresach udźwigu, 10. Przegub ósemkowy między ramionami zginanymi, 11. Przeprost 15° między ramionami zginanymi, 12. Węże hydrauliczne prowadzone wewnątrz kolumny - hydrauliczne złącze obrotowe, 13. Nogi podporowe – belki wysuwane hydraulicznie - sygnalizacja świetlna (LED), 14. CYBEL2 - system bezpieczeństwa – poprawnego rozłożenia belek i nóg podporowych, 15. Podstawa żurawia spawana, 16. Zbiornik oleju - montowany na podstawie żurawia, 17.Pompa hydrauliczna, 18. Mechanizm do otwierania kontenerów dzwonów. Wyposażenie dodatkowe (bezwzględnie wymagane) do wszystkich 3 pojzadów: Parametry wymagane dla pojazdów typu: I, II i III: Pojazdy muszą być wyposażone w dynamiczny systemem wagowy oraz system identyfikacji RFID pojemników i worków za pomocą kodów kreskowych. Dodatkowo pojazd z żurawiem powinien być wyposażony w wagę na żuraw. Systemy muszą być zintegrowane z elektronicznym systemem rejestracji parametrów pracy pojazdu i zabudowy, bazującym na technologii GPS, który ma zapewnić co najmniej: lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu z dokładnością do 5 metrów, monitoring tras – punkty nie rzadziej niż co 200m i 30 sekund, monitorowanie pracy mechanizmu załadunkowego, monitorowanie otwarcia odwłoka. I. Dynamiczny system wagowy: System wagowy ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na ciągłej belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości od 110 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku, System musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu, System wagowy ma mieć możliwość wykonania legalizacji polskiego Urzędu Miar i Wag, Dokładność pomiaru systemu wagowego ma wynosić: max ±2 kg - dla pojemników o pojemności 240 l i mniejszych (pojemniki mocowane bez rozłożonych ramion), max ±5 kg - dla pojemników o pojemności powyżej 240 l (pojemniki mocowane z rozłożonymi ramionami). Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącą różnicą pomiaru masy brutto oraz tary. Nominalny zakres temperatury pracy: -20°C do +40°C. Czujniki obciążenia wykonane ze stali nierdzewnej i odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do utrzymania dróg oraz obecnych w odbieranych odpadach. II. System wagowy na żuraw samo załadowczy typu HDS: Udźwig maksymalny 5000kg, Możliwość zamontowania do wszystkich znanych producentów i modeli żurawi i osprzętu, Dokładność ważenia nie gorsza niż klasa III handlowa, Działka 2kg lub 5kg, Zakres temperatur pracy: -25 do +40o C . III. Identyfikacja pojemników i worków: Pojazdy muszą być wyposażone w system składający się z: anten pozwalający na automatyczną radiową identyfikację pojemników podczas załadunku, czytnika kodów kreskowych pozwalających na ręczną identyfikację kodów kreskowych, terminala pokładowego na śmieciarce. System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID - każdy ważony pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku, System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości około 125 kHz (np. typu 125kHz UNIQUE), System musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 110 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych, Ręczna rejestracja odbioru worków z informacją o: lokalizacji, nazwie klienta, rodzaju worka przy wykorzystaniu interfejsu (tj. wyświetlacza z klawiaturą) umieszczonego na zabudowie śmieciarki. IV. Funkcjonalność i cechy terminala pokładowego: stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy, urządzenie musi posiadać klawiaturę numeryczną z możliwością wprowadzania tekstu (przyciski wielofunkcyjne), możliwość wyszukiwania adresów po ulicach, możliwość wgrania bazy danych dla trasówki do 500 pojemników, sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście, interfejs z klawiaturą i wyświetlaczem prezentujący nazwę klienta na trasówce, typ pojemnika oraz komunikaty przypisane do posesji, załoga śmieciarki musi mieć możliwość zgłaszania w terminalu naruszeń regulaminu popełnionych przez właściciela nieruchomości np. takich jak: uszkodzony pojemnik, niemożliwy dojazd do posesji, niewłaściwy odpad w pojemniku, nie wystawiony pojemnik. Wszystkie zarejestrowane dane zarówno o załadunkach (identyfikacja pojemników) jak i zgłoszenia naruszeń regulaminu muszą być uzupełnione o precyzyjną lokalizację oraz datę i czas. V. Drukarka etykiet: 1. Drukarka etykiet powinna drukować na etykietach foliowanych odpornych na warunki atmosferyczne i nieznaczne uszkodzenia mechaniczne, 2. Drukarka powinna posiadać mechanizm odcinania etykiety na ustalony wymiar. VI. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów: Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach, Oprogramowanie powinno posiadać funkcję biura obsługi klienta oraz moduł dyspozytora i moduł projektowania tras cyklicznych, Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), Działanie biura obsługi klienta powinno w szczególności umożliwiać: wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, określanie czy kontrahent deklaruje selektywną zbiórkę odpadów oraz wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oznakowanych kodami kreskowymi oraz pojemnikach oznakowanych transponderami RFID, przydział zlecenia na wywóz odpadów, wizualizować na mapie wszystkie wprowadzone dane adresowe (kontrahenci, posesje, punkty własne), umożliwiać definiowanie własnych stref na podstawie podziału administracyjnego (województwa, powiaty, gminy) lub na podstawie oznaczenia strefy wielokątem, możliwość wyodrębniania (filtrowania) danych do wydruków i oglądanych na ekranie, filtrowanie powinno odbywać się po kluczowych danych i słownikach podziału klienta, automatycznie określać przynależność wprowadzonych lokalizacji do stref, podgląd wszystkich wykonanych dla klienta usług, projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych. Moduł dyspozytorski wspierający podejmowanie decyzji logistycznych musi umożliwiać: wizualizację wszystkich zadań w wybranym zakresie dat (od daty do daty) na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak, aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, rodzaj pojemnika, priorytet), wizualizację obecnego stanu pojazdów wyposażonych w GPS na mapie cyfrowej w szczególności: położenia, stanu (postój, jazda, kierunek i prędkość ewentualnego ruchu), wizualizacja pracy urządzeń monitorowanych zabudowy, przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów – po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, budowanie tras przez przeciąganie ikony zadań z mapy na odpowiednią trasę, automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość), możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie) komunikatów, które wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów), Moduł projektowania tras cyklicznych – ma na celu wsparcie projektowania harmonogramów dla śmieciarek, musi umożliwiać: wizualizację zadań cyklicznych na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak, aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, częstotliwość wykonania, najbliższy termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, ilość i rodzaj opróżnianych pojemników w danym okresie: dzień/tydzień/miesiąc/rok), możliwość zaznaczenia na mapie punktów w zaznaczonym obszarze lub dowolnych punktów przez kliknięcie, możliwość przypisywania punktów do tras przez przeciąganie ikony punktu do odpowiedniej trasy, automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość). Generowanie wydruków i raportów w formacie Microsoft Excel, System ma umożliwiać generowanie raportów w takim układzie, w jakim został zaprojektowany szablon. Wykonanie szablonu raportu musi być możliwe do wykonania przez dowolnego przeszkolonego pracownika Zamawiającego o ile posiada odpowiednie uprawnienia w oprogramowaniu. Modyfikacja szablonów raportów musi być możliwa w zakresie nie mniejszym niż: układ, kolejność i widoczność kolumn danych, możliwość wprowadzanie dodatkowych kolumn z obliczeniami z wykorzystaniem formuł matematycznych zdefiniowanymi przez użytkownika, możliwość dowolnego formatowania komórek raportów, w tym formatowanie zależne od wartości komórki, tzw. „formatowanie warunkowe”, możliwość definiowania własnych wykresów w raporcie (wybór wartości na osiach oraz sposobu prezentacji), możliwość definiowania własnych nagłówków i podsumowań zawierających m.in. formuły matematyczne/statystyczne wizualne dostosowanie widoku raportu do potrzeb użytkownika, w tym możliwość zastosowania własnej grafiki (np. logotypu), kolorystyki czy formatowania tabel, Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego (wraz ze statusem, priorytetem itp.), pozyskanie danych o bieżącym stanie pojazdów (współrzędne geograficzne, zalogowany kierowca i pasażerowie, prędkość, kierunek ruchu, stan paliwa, praca urządzeń itp.), pozyskanie danych archiwalnych z dowolnego zakresu czasu dla dowolnego pojazdu/kierowcy, pozyskanie danych wszystkich raportów generowanych przez system, wprowadzanie/edycję/pozyskanie danych z kartotek kierowców, pojazdów do systemu (integracja tych kartotek), eksport danych kosztowych (czas realizacji, dystans, czas pracy urządzeń dodatkowych itp.) dla poszczególnych i wywozów, informowanie o przebiegach, czasach pracy, ilościach wykonanych zleceń, czasach pracy urządzeń dodatkowych, przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, rozliczanie zleceń – raport „efektywności” zawierający wybrane dane z GPS jak i zleceń (przebiegi, czasy pracy, ilość wykonanych zleceń), kontrolę i weryfikację zgodności między przydzielonymi zleceniami a zleceniami wykonanymi. Moduł mapowy: mapa musi być integralną częścią aplikacji „klienckiej” – nie może być oddzielną aplikacją, mapa musi zawierać szczegółowy plan wszystkich miast w Polsce wraz z numeracją i kodami pocztowymi, mapa musi przy planowaniu tras uwzględniać informacje o: -nośności dróg i ulic, -wysokości wiaduktów, -jednokierunkowości dróg i ulic. mapa musi umożliwiać trasowanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wysokości pojazdów oraz informacji o drogach zawartych w pkt. 10.c, moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zestawianie połączenia VPN do sieci prywatnej w celu szybkiej reakcji w przypadku problemów związanych z działaniem oprogramowania. Wszystkie licencje muszą być nieograniczone czasowo, W ramach licencji muszą zostać dostarczone również licencje na serwer bazy danych, mapy i wszystkie inne elementy, Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym, Wszystkie elementy systemu (w tym mapa i baza danych) muszą być instalowane na komputerze Zamawiającego, Oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z nieograniczonym archiwum, Wymagania dodatkowe: Ubezpieczenie AC, OC i NW na okres 12 m –cy od dnia przekazania samochodów Zamawiającemu (polisa lub inny dokument ubezpieczenia na cały okres 12 m-cy opłacony jednorazowo za cały okres ubezpieczenia i przekazany dowód opłaty wraz z polisą w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia). Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej 9 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi pojazdów/urządzeń. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do 1 tygodnia od dostarczenia przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi zaświadczenie dla pracownika o odbytym szkoleniu. Pojazd (każdy) ma być zaopatrzony w minimum 50 litrów paliwa. Pojazd (każdy odrębnie) nie może wykazywać zużycia energii powyżej 1700MJ na 100 km dla pojazdów typu I, II, III wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U z 2011r, Nr 96 poz. 559). |
| --- | --- |
|  | Gwarancja i serwis pogwarancyjny. Okres gwarancji na podwozie na cały pojazd (każdy) bez limitu kilometrów -minimum 24 m-ce. Gwarancja obejmuje całość podwozia wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem. Okres gwarancji na zabudowę (nadwozie) każdego pojazdu - minimum 24 m-ce Gwarancja obejmuje całość nadwozia wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj; Autoryzowane stacje obsługi podwozi na terenie RP zlokalizowane na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 125 km od granic administracyjnych miasta ( min 1 stacja) Autoryzowane stacje obsługi zabudów (nadwozi) na terenie RP zlokalizowane na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 220 km od granic administracyjnych miasta ( min 1 stacja serwisowa ). Wykonawca, w ramach ceny pojazdu zobowiązuje się do: przeglądów i napraw gwarancyjnych podwozi w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 125 km od granic administracyjnych miasta bądź w miejscu użytkowania pojazdów (w siedzibie Zamawiającego). W przypadku realizacji usługi w miejscu użytkowania pojazdów pracownicy serwisu dojadą do miejsca użytkowania pojazdów na własny koszt. przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudów(nadwozi) w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 220 km od granic administracyjnych miasta bądź w miejscu użytkowania pojazdów (w siedzibie Zamawiającego). W przypadku realizacji usługi w miejscu użytkowania pojazdów pracownicy serwisu dojadą do miejsca użytkowania pojazdów na własny koszt. Przeglądy i naprawy gwarancyjne obejmują koszt robocizny. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wystąpienia awarii w formie pisemnej faksem lub poczta elektroniczną. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu, w przypadku przedłużenia terminu naprawy wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania samochodu zastępczego o parametrach nie gorszych od naprawianego lub w przypadku braku pojazdu zastępczego porycia kosztów najmu pojazdu poniesionych przez Zamawiającego. W dniu dostarczenia zastępczego pojazdu Wykonawca przeszkoli w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu osoby wskazane przez Zamawiającego. Za czas reakcji serwisu rozumie się całkowite usuniecie awarii uszkodzonego przedmiotu umowy. |
|  | Do pojazdu należy załączyć (w dniu dostawy): instrukcję eksploatacji naprawy pojazdów wraz z katalogiem części zamiennych (podwozi i nadwozi w wersji elektronicznej oraz schematów instalacji); homologację na kompletne pojazdy lub komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów; książkę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju); komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji; dokument potwierdzający wyposażenie pojazdów (każdego odrębnie), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ogranicznik prędkości; instrukcję obsługi; Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli w/w dokumenty będą sporządzone w języku innym niż polski należy dołączyć do tych dokumentów autoryzowane tłumaczenie. |

4. Miejsce dostawy/odbioru:

Siedziba Zamawiającego - PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94  w Radomiu

IV. 	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całego zamówienia  nie dłuższy niż 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy:

a) minimum  2 dostawy obejmujące swoim rodzajem dostawę  2 pojazdów:  typu II –min. 1 sztuka oraz typu III –min 1 sztuka, wraz z wdrożonym systemem identyfikacji RFID pojemników połączonym w swoim  zakresie systemem wagowym oraz systemem monitorowania GPS pojazdów w zakresie zabudów oraz

b) minimum 2 dostawy obejmujące wdrożenie legalizowanego systemu wagowego.

Do sporządzenia wykazu dostaw  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu i załączonych dokumentów 
na potwierdzenie wykonania/wykonywania ich z należytą starannością.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

Sprawdzenie spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy „pzp”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

Zgodnie z art.26 ust 2b ustawy ”pzp” Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# V1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców zgodnie art. 24 ustawy „pzp”.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, 
Nr 113, poz.759 ze zm.)

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej

a) minimum  2 dostawy obejmujące swoim rodzajem dostawę  2 pojazdów:  typu II –min. 1 sztuka oraz typu III –min 1 sztuka, wraz z wdrożonym systemem identyfikacji RFID pojemników połączonym 
w swoim  zakresie systemem wagowym oraz systemem monitorowania GPS pojazdów w zakresie zabudów oraz

b) minimum 2 dostawy obejmujące wdrożenie legalizowanego systemu wagowego.

z podaniem jej wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty(referencje) potwierdzające, że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 5,

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24  ustawy „pzp”- na druku  przekazanym w materiałach przetargowych w formie załącznika nr 3 i 4.

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; dotyczącej:

    - osób fizycznych ( współwłaścicieli spółek, właścicieli firm ),

    - urzędujących członków władz osób prawnych.

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.2.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli 
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

- Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia) odpowiada określonym wymaganiom:

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1a –  Przedmiot zamówienia – parametry techniczne.

- warunki gwarancji,  punkty serwisowe (odległości od serwisu) -wypełnienie formularza ofertowego.

- Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia:

- Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy- załącznik nr 5.

- Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna).

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez Wykonawcę 
w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

    - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancji bankowej;

    - gwarancji ubezpieczeniowej lub

    - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                   z Wykonawcami

  - Treść „siwz” wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.radkom.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  - W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, związane z prowadzonym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
z zachowaniem następujących form:

  - pisemnie w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz protestów czyli wszelkiej korespondencji między stronami,

  - faksem w zakresie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie (pod rygorem nieważności) oraz dotrze do adresata przed upływem terminu, z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna. Na żądanie jednej 
ze stron, potwierdzenia otrzymania i czytelności faksu można dokonać ustnie (art. 27 ustawy „pzp”),

  - drogą elektroniczną:

-	ze strony Wykonawcy - tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji „siwz” oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców,

-	ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępniania elektronicznej wersji „siwz” oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego, wszelka korespondencja w przypadku nie możliwości wysłania jej pisemnie lub faksem.

3.	Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji „siwz” oraz rozstrzygnięć będzie zamieszczana na ww. stronie internetowej Zamawiającego.

4.	Osobami upoważnionym ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

a).	Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej

b)	Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej

VIII.1.	Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

  - Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (PPUH RADKOM Sp. z o.o.  ul. Witosa 98 Radom (pokój zamówień publicznych i zakupów- składowisko odpadów) sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz załącznikami.

  - Na wniosek wykonawcy Zamawiający przesyła pisemnie kserokopię protokołu.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień do „siwz” oraz w toku badania i oceny ofert

- 1. 	Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „siwz”. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane faksem na numer: 48/ 384 76 07 wew. 17 oraz przesłane niezwłocznie pocztą na adres PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje je na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów składających się na „siwz”.

Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana (modyfikacja) stanie się częścią „siwz” oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego wcześniej terminu składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano „siwz”, a jeżeli „siwz” jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza te informacje na tej stronie. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

7.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

  - Oferta winna zawierać:

1)	wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną(e) formularz oferty wraz z załącznikiem 1A
          oraz

2)	dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII „siwz”.

  - Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część  musi być sporządzona w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie dokumenty, tworzące ofertę, winny być trwale spięte/zszyte.

  - Wszelkie dokumenty (składające się na ofertę), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

  - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacz to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy(odpis
 z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginała lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczątki zawierającej co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

  - Dokumenty załączone do „siwz” jako wzory formularzy co do opisu i treści podanych przez Zamawiającego, nie mogą być przez Wykonawcę zmienione.

  - Wymagane dokumenty stanowiące złączniki do oferty Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby na mocy dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa załączonego do oferty -z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy „pzp”.

X1. 	Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

1.  Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ustawy „pzp”. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

2.   Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 ustawy ”pzp”.

UWAGA.

- Treść pełnomocnictwa musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy)

- Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia 
w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

        - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

        - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy

- W przypadku spółek cywilnych ofertę powinni podpisać wszyscy wspólnicy lub powinny być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej  wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć te umowę(oryginał) lub kopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopię poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ”pzp” oraz spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i art.24 ust. 1 ustawy „pzp”.

  - Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

        - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

        - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.

XII. 	Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wykonawca może zastrzec w ofercie na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu , który je zawiera. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca powziął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy „pzp”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4, w szczególności:

- 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru,

- 	informacji ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert,

XIII. 	Wymagania dotyczące wadium

## Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych)

## Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym   że   poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” lub:

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw.

- Postanowienia pkt. XIII.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w punkcie XIII.2.1)b) 
i XIII.2.1)e)

## 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

63 1240 3259 1111 0000 29 89 7544 PLN PEKAO S.A. II o/Radom

z adnotacją:   Wadium –„ Dostawa samochodów ciężarowych”

UWAGA!

Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach bezgotówkowych należy złożyć 
w ofercie.

## 4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## 5. Zwrot wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Wykonawcy, którego oferta została  jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  na podst. pkt 1), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zwracając wadium wniesione w formie niepieniężnej zwróci  oryginał dokumentu. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz
z adnotacją o podstawie zwrotu oryginału.

## 6. Utrata wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. p. z. p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy „pzp”, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. 	Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. 	Termin i miejsce składania ofert

- Oferty należy złozyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom( na ZUOK) lub przesłać na w/w. adres do dnia 03.01.2013r. do godz. 1015.

- Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana 
do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

oraz oznakowana następująco:

Przetarg nieograniczony – Dostawa samochodów ciężarowych

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed dniem 03.01.2013r do godz. 1030”

Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferty złożone po terminie, w tym również drogą pocztową (poczta kurierska) nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XVI.	Miejsce i termin otwarcia ofert

                - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom 
w dniu 03.01.2013r. o godz. 1030   w sali konferencyjnej ZUOK.

                - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich otwarcia).

                - W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy „pzp”.

                - Informacje, o których mowa w pkt 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty							-  70 %  (max  70 pkt.)

1.2. Termin dostawy							-  10%   (max  10 pkt.)

1.2. Podkryteria:

1.2.1.Odległość do najbliższego serwisu   stacjonarnego podwozi			-  5%  ( max 5 pkt.)

1.2.2. Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudowy			-  5%  ( max 5 pkt.)

1.2.3.Długość gwarancji na cały pojazd (podwozie)					-  5%   (max 5 pkt.)

1.2.4. Długość gwarancji na cały pojazd (nadwozie)					-  5%   (max 5 pkt.)

| Lp | KRYTERIUM | Waga kryterium | Opis | Punktacja | max ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% | Wg wzoru matematycznego P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt x 70% gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych Ci – ceny poszczególnych ofert P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny | Według wyliczeń | 70 |
| 2 | Termin realizacji | 10% | Do 70 dni | 10 | 10 |
|  |  |  | 71 ÷ 90 dni | 7 |  |
|  |  |  | 91 ÷ 120 dni | 5 |  |
| Podkryteria |
| 3 | Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego podwozi | 5% | Granice Miasta | 5 | 5 |
|  |  |  | Do 80 km | 2 |  |
|  |  |  | Od 81 ÷ 125 km | 1 |  |
| 4 | Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudowy | 5% | Do 100 km | 5 | 5 |
|  |  |  | Od 101÷ 180 km | 3 |  |
|  |  |  | Od 180 ÷ 220 km | 1 |  |
| 5 | Długość gwarancji na cały pojazd (podwozie) wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem | 5% | 24 miesiące | 1 | 5 |
|  |  |  | 36 miesięcy | 3 |  |
|  |  |  | Powyżej 36 miesięcy | 5 |  |
| 6 | Długość gwarancji na cały pojazd (nadwozie) wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem | 5% | 24 miesiące | 1 | 5 |
|  |  |  | 36 miesięcy | 3 |  |
|  |  |  | Powyżej 36 miesięcy | 5 |  |

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach/podkryteriach..

3.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty    o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Poszczególne ceny jednostkowe i całkowita wartość zamówienia  muszą zostać podane w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie na formularzu „Oferta Wykonawcy” . Wykonawca podaje cenę  za wszystkie elementy zamówienia w rozbiciu na typy pojazdów ( cena netto, stawka podatku VAT, cena brutto)  oraz całkowitą wartość zamówienia za 3 pojazdy  (wartość netto, stawka podatku VAT,  wartość brutto).

  - Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszt dostawy i ubezpieczenia, gwarancji, serwisu itd..) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków.

UWAGA:

1.   Jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku(i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto(bez VAT) dla poszczególnych pozycji Zamawiający doliczy-dla potrzeb porównania i oceny ofert- kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT(i ewentualnie cła).

2. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku jej zmiany urzędowej.

3.Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w postaci cyfrowej i słownie przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb ( zgodnie z §9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 maja 2005r, Dz. U Nr 95 poz. 798).

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XVIII. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystapi przynajmniej jedna z przesłanka umocowana w art.89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy „pzp”.

XIX. Informacja  o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę

- terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2,po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze z wykonawcą  umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:    63 1240 3259 1111 0000 29 89 7544     PLN    PEKAO S.A. II o/Radom

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

Postanowienia pkt. XX.3.5) stosuje się również do poręczeń, określonych w punkcie XX.3.1) e)

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy „pzp”.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy „pzp”.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w poniższych terminach:

            - 80% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciagu 30 dni od daty dostawy i podpisania protokołu ilościowo-jakościowego

            - 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji serwisu (przeglądów i napraw) gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona w ciagu 30 dni po upływie okresu gwarancji jakości, udzielonej na przedmiot umowy.

            - 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, udzielonej na przedmiot umowy

albo zostanie zatrzymane w całości lub w odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (ogólne warunki umowy)

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej  „siwz” .

XXII. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

XXIII. 	Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią „siwz”.

XXIV. 	Określenie  części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w niniejszej SIWZ przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXV. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1     
pkt 6 i 7 ustawy „pzp”

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

XXVI. 	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom lub uczestnikom postępowania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXVII.	 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

XXVIII. Dokumentacja przetargowa

- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- formularz oferty – załącznik nr 1

- formularz-parametry techniczne- załącznik nr 1A

- formularz-stacji serwisowych –załącznik nr 1B

- druki oświadczeń – załącznik nr 2 i 3

- formularz – wykaz dostaw –załącznik nr 4

- projekt umowy – załącznik nr 5

XXIX. 	Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego

14.11.2012

Załącznik nr 1

Pełna nazwa Wykonawcy:

………………………………………………….…………   				PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy:………………………….......

Województwo …………………………………………….				ul. Witosa 76

Nr wpisu do Krajowego Rejestru 							26-600 Radom
Sądowego: …………………………………….……..…….

Nr NIP: ………………………………………..…………...

Nr telefonu: ……………………………………..………….

Nr faksu: ……………………………………………..…….

###### OFERTA WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę samochodów ciężarowych  będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy :

  - Oferujemy dostawę  trzech  fabrycznie nowych pojazdów z zabudowami bezpylnymi przeznaczonymi do odbioru odpadów:

          - Pojazd ( typ I) ……………..

Producent, model, typ, marka                          	……………………………………………………

Wielkość zużywanej energii 				        ………………………………MJ/km

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

          - Pojazd (typ II) …………….

Producent, model, typ, marka                          		……………………………………………………

Wielkość zużywanej energii 				        ………………………………MJ/km

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

          - Pojazd (typ III)  …………….

Producent, model, typ, marka                          		……………………………………………………

Wielkość zużywanej energii 				        ………………………………MJ/km

cena netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

cena brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Całkowita wartość zamówienia za trzy  pojazdy (typ I, II i III) wynosi:

netto       ……………………….…zł  (słownie: ………………………………………………………)

podatek VAT   ………..………..……..%

brutto      …………………………zł  (słownie: ………………………………………………………)

  - Deklarujemy:

  - termin realizacji …………….….dni od dania zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 120 dni.

  - odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego podwozi znajdującego się w ………………… …………………………………………..…………  (nazwa, adres) wynosi ……………km

  - odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego zabudów (nadwozi)  w znajdującego się w…………..

……………………………………………………   (nazwa, adres) wynosi  ……………km

  - okres gwarancji na podwozie na cały pojazd bez limitu kilometrów wraz z wyposażeniem dodatkowym
i osprzętem wynosi 			  					   		    …………  m-cy

  - okres gwarancji na zabudowę (nadwozie) pojazdu  wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem wynosi 					   						    ……..……m-cy

  - Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ i projektu umowy

- oferowane pojazdy typ I, II i III spełniają wymagania techniczne określone w SIWZ (cz.III)

- wartość  ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w SIWZ,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ,

- wadium w kwocie: : …………...- (słownie: …………….) złotych zostało wniesione w dniu ………….... 
w formie ............................................................................

Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ................................

- jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

- jesteśmy świadomi możliwości utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw.

- zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz.759 z późn. zmianami) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze „siwz” oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do „siwz”, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych ofertą,

- upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie zobowiązań umowy, która zostanie wpisana do umowy to:

- 	…………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..,

ł) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

……………………………………………………………………………………………………   (nazwa i zakres)

…………………………………….						……………………………………

(miejscowość, data)						      	   	      (podpisy i pieczątki osób								                                      upoważnionych do podpisania ofert

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych  pojazdów bezpylnych, spełniających następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

          - POJAZD TYPU I

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | TYP I Wymagane parametry techniczne Charakterystyka podwozia | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie o DMC 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej o pojemności min. 21 m3 |  |
| 2. | Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna), |  |
| 3. | Nośność osi przedniej min. 8 000 kg |  |
| 4. | Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg |  |
| 5. | Nośność osi trzeciej min. 7 500 kg.- oś wleczona, wzmocniona, sterowana elektro- hydraulicznie |  |
| 6. | Silnik o mocy minimum 330 KM |  |
| 7. | Silnik o pojemności 10,5 – 12 litrów |  |
| 8. | Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR) |  |
| 9. | Moment obrotowy silnika min. - 1600 Nm |  |
| 10. | Kabina kierowcy krótka dzienna, trzyosobowa |  |
| 11. | Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek |  |
| 12. | Fotele dla ładowaczy wyposażone w zagłówek |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w gumowe chlapacze |  |
| 15. | Asystent ruszania pod górę (tzw. hillholder) |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy |  |
| 17. | Kolor kabiny biały ( RAL 9010 ) |  |
| 18. | Kolor podwozia czarny lub szary |  |
| 19. | Rozstaw osi max. 3700 mm |  |
| 20. | Klimatyzacja manulana |  |
| 21. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 22. | Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS |  |
| 23. | Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah |  |
| 24. | Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej spełniającą wymogi zabudowy bezpylnej |  |
| 25. | Zewnętrzny wyłącznik prądu |  |
| 26. | Wlot powietrza powyżej górnej krawędzi okien |  |
| 27. | Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności - min. 330 litów |  |
| 28. | Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC |  |
| 29. | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 30. | Podgrzewanie bloku silnika 220 – 230 V/1,5 kW |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w immobiliser |  |
| 32. | Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów |  |
| 33. | Podwójny ogranicznik prędkości |  |
| 34. | Przedni zderzak stalowy, dzielony, trzyczęściowy |  |
| 35. | Lampy mijania soczewkowe |  |
| 36. | Radioodbiornik fabryczny |  |

| Lp. | TYP I Wymagane parametry techniczne Charakterystyka zabudowy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zabudowa fabrycznie nowa |  |
| 2. | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątnym z podłogą płaską |  |
| 3. | Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym |  |
| 4. | Pojemność skrzyni ładunkowej max. 21 m3 |  |
| 5. | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie |  |
| 6. | Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3 |  |
| 7. | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej, blacha o grubości min. 3 - 8 mm |  |
| 8. | Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha o gr. min. 8 mm |  |
| 9. | Mechanizm zgniatania liniowo – pyłowy, tzw. „szufladowy” |  |
| 10. | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy |  |
| 11. | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5 |  |
| 12. | Możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy inne wartości – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych |  |
| 13. | Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 do 1300 litrów, zgodnie z normą EN-840-1, 840-2,840-3 |  |
| 14. | Wrzutnik typu zamkniętego, zgodnie z normą EN 1501-1 2011, tj. system zamknięty od poziomu podestu oraz od poziomu terenu |  |
| 15. | Po wyborze rodzaju pojemnika (dwu- lub czterokółkowy), automatyczna regulacjawysokości grzebienia, w momencie wykrycia obecności pojemnika w polu pracy |  |
| 16. | Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501-5 na drzwiach uchylnych |  |
| 17. | Wrzutnik w pełni automatyczny – grzebień dzielony |  |
| 18. | Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukółkowych |  |
| 19. | Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu |  |
| 20. | Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika |  |
| 21. | Wysokość od podłoża do krawędzi stałej wrzutnika min. 1500 mm |  |
| 22. | Samoczynne automatyczne uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie) po wykryciu obecności pojemnika w polu pracy – cała operacja następuje bez podnoszenia obrotów silnika |  |
| 23. | Mechaniczne zabezpieczenie pola pracy pod pojemnikiem / ami znajdującym / i się w momencie jego opróżniania (wywrotu – górne położenie pojemnika / ów) |  |
| 24. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |
| 25. | Sterowanie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne |  |
| 26. | Aktywny samoczynny układ potrząsania pojemników przy ich opróżnianiu, z możliwością wyboru nastawu ilości potrząśnięć (max. Do 3 razy) za pomocą pokrętła |  |
| 27. | Automatyczne podnoszenie wrzutnika do pozycji do dalszej jazdy, po włączeniu biegu przez kierowcę |  |
| 28. | Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach |  |
| 29. | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |
| 30. | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |
| 31. | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |
| 32. | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |
| 33. | Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego |  |
| 34. | Możliwość sterowania ręcznego |  |
| 35. | Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywające się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy |  |
| 36. | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: • prasy zagęszczającej, • podnoszenia i opuszczania odwłoka, • czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi |  |
| 37. | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |
| 38. | Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – przez serwis Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone pojazdy, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z wyłączeniem ewentualnych opłat dla operatora GSM za transmisję danych, które pokrywa Zamawiający) |  |
| 39. | Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowanej i lakierowanej |  |
| 40. | Kolor zabudowy: granatowy (odcień zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą) |  |
| 41. | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: • światła hamowania, • światła postojowe, • kierunkowskazy, • dwa światła alarmowe, • kogut z przodu i z tyłu pojazdu –stroboskop, • reflektor roboczy z tyłu. |  |
| 42. | Dodatkowe oświetlenie robocze (2 punkty pod przednią częścią zabudowy sprzężone ze światłem cofania z dodatkowym wyłącznikiem) |  |
| 43. | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku |  |
| 44. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty |  |
| 45. | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdem |  |
| 46. | Podłączenie wrzutnika elektryczne za pomocą połączeń wtykowych |  |
| 47. | Podłączenie wrzutnika hydrauliczne za pomocą szybkozłączek |  |
| 48. | Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011 |  |
| 49. | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniemi rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy zakresach min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania) |  |
| 50. | Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami aluminiowymi - na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego |  |
| 51. | Zbiornik na wodę do mycia rąk |  |
| 52. | Pojazd wyposażony w lampy błyskowe (stroboskopowe) koloru pomarańczowego (na tyle) oraz belkę oświetlenia ostrzegawczego (stroboskopową) koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie |  |

B.  POJAZD TYPU  II

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | TYP II Wymagane parametry techniczne Charakterystyka podwozia | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie o DMC 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej o pojemności min. 21 m3 |  |
| 2. | Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) |  |
| 3. | Nośność osi przedniej min. 8 000 kg |  |
| 4. | Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg |  |
| 5. | Nośność osi trzeciej min. 7 500 kg.- oś wleczona, wzmocniona, sterowana elektro- hydraulicznie |  |
| 6. | Silnik o mocy minimum 330 KM |  |
| 7. | Silnik o pojemności 10,5 – 12 litrów |  |
| 8. | Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR) |  |
| 9. | Moment obrotowy silnika min. - 1600 Nm |  |
| 10. | Kabina kierowcy krótka dzienna trzyosobowa |  |
| 11. | Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek |  |
| 12. | Fotele dla ładowaczy wyposażone w zagłówek |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w gumowe chlapacze |  |
| 15. | Asystent ruszania pod górę (tzw. hillholder) |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy |  |
| 17. | Kolor kabiny biały ( RAL 9010 ) |  |
| 18. | Kolor podwozia czarny lub szary |  |
| 19. | Rozstaw osi max. 3700 mm |  |
| 20. | Klimatyzacja manulana |  |
| 21. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 22. | Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS |  |
| 23. | Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah |  |
| 24. | Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej spełniającą wymogi zabudowy bezpylnej |  |
| 25. | Zewnętrzny wyłącznik prądu |  |
| 26. | Wlot powietrza powyżej górnej krawędzi okien |  |
| 27. | Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności - min. 330 litów |  |
| 28. | Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC |  |
| 29. | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 30. | Podgrzewanie bloku silnika 220 – 230 V/1,5 kW |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w immobiliser |  |
| 32. | Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów |  |
| 33. | Podwójny ogranicznik prędkości |  |
| 34. | Przedni zderzak stalowy, dzielony, trzyczęściowy |  |
| 35. | Lampy mijania soczewkowe |  |
| 36. | Radioodbiornik fabryczny |  |

| Lp. | TYP II Wymagane parametry techniczne Charakterystyka zabudowy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zabudowa fabrycznie nowa |  |
| 2. | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątnym z podłogą płaską |  |
| 3. | Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym |  |
| 4. | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3 w tym 3,5 m3 na wodę czystą i brudną |  |
| 5. | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie |  |
| 6. | Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3 |  |
| 7. | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej, blacha o grubości min. 3 - 8 mm |  |
| 8. | Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha o gr. min. 8 mm |  |
| 9. | Mechanizm zgniatania liniowo – pyłowy, tzw. „szufladowy” |  |
| 10. | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy |  |
| 11. | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5 |  |
| 12. | Możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy inne wartości – przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych, |  |
| 13. | Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 do 1300 litrów, zgodnie z normą EN-840-1, 840-2,840-3 |  |
| 14. | Wrzutnik typu zamkniętego, zgodnie z normą EN 1501-1 2011, tj. system zamknięty od poziomu podestu oraz od poziomu terenu |  |
| 15. | Po wyborze rodzaju pojemnika (dwu- lub czterokółkowy), automatyczna regulacja wysokości grzebienia w momencie wykrycia obecności pojemnika w polu pracy |  |
| 16. | Wrzutnik przykręcany do odwłoka zgodnie z normą PN-EN 1501-5 na drzwiach uchylnych |  |
| 17. | Wrzutnik w pełni automatyczny – grzebień dzielony |  |
| 18. | Możliwość niezależnej pracy wrzutnika (dwóch ładowaczy) z każdej strony przy pojemnikach dwukółkowych |  |
| 19. | Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu |  |
| 20. | Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika |  |
| 21. | Wysokość od podłoża do krawędzi stałej wrzutnika min. 1500 mm |  |
| 22. | Samoczynne automatyczne uruchomienie wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i opuszczanie) po wykryciu obecności pojemnika w polu pracy – cała operacja następuje bez podnoszenia obrotów silnika |  |
| 23. | Mechaniczne zabezpieczenie pola pracy pod pojemnikiem / ami znajdującym / i się w momencie jego opróżniania (wywrotu – górne położenie pojemnika/ów) |  |
| 24. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |
| 25. | Sterowanie hydrauliczne wrzutnika proporcjonalne |  |
| 26. | Aktywny samoczynny układ potrząsania pojemników przy ich opróżnianiu, z możliwością wyboru nastawy ilości potrząśnięć (max. do 3 razy) za pomocą pokrętła |  |
| 27. | Automatyczne podnoszenie wrzutnika do pozycji do dalszej jazdy, po włączeniu biegu przez kierowcę |  |
| 28. | Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach |  |
| 29. | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |
| 30. | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |
| 31. | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |
| 32. | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |
| 33. | Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego |  |
| 34. | Możliwość sterowania ręcznego |  |
| 35. | Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy |  |
| 36. | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: • prasy zagęszczającej, • podnoszenia i opuszczania odwłoka, • czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące prace obsługi |  |
| 37. | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |
| 38. | Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – przez serwis Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone pojazdy, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z wyłączeniem ewentualnych opłat dla operatora GSM za transmisję danych, które pokryje Zamawiający) |  |
| 39. | Zabudowa wykonana ze stali dwukrotnie gruntowanej i lakierowanej |  |
| 40. | Kolor zabudowy granatowy (odcień zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą) |  |
| 41. | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: • światła hamowania, • światła postojowe, • kierunkowskazy, • dwa światła alarmowe, • kogut z przodu i z tyłu pojazdu -stroboskop, • reflektor roboczy z tyłu. |  |
| 42. | Dodatkowe oświetlenie robocze (2 punkty pod przednią częścią zabudowy sprzężone ze światłem cofania z dodatkowym wyłącznikiem) |  |
| 43. | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku |  |
| 44. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty |  |
| 45. | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu pojazdem |  |
| 46. | Podłączenie wrzutnika elektryczne za pomocą połączeń wtykowych |  |
| 47. | Podłączenie wrzutnika hydrauliczne za pomocą szybkozłączek |  |
| 48. | Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011 |  |
| 49. | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania) |  |
| 50. | Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami luminiowymi - na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego |  |
| 51. | Zbiornik na wodę do mycia rąk |  |
| 52. | Pojazd wyposażony w lampy błyskowe (stroboskopowe) koloru pomarańczowego (na tyle) oraz belkę oświetlenia ostrzegawczego (stroboskopową) koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie |  |

| Lp. | TYP II Wymagane parametry techniczne Charakterystyka myjki | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie myjące zintegrowane z zabudową |  |
| 2. | Zbiorniki na wodę czystą i brudną zamontowane wewnątrz skrzyni ładunkowej, bezpośrednio za kabiną |  |
| 3. | Dwie rotacyjne głowice myjące zamontowane na pneumatycznie poruszanych ramionach |  |
| 4. | Możliwość uruchomienia alternatywnie jednej lub dwóch głowic myjących |  |
| 5. | Lanca do zewnętrznego mycia wraz ze zwijanym przewodem |  |
| 6. | Zasilanie urządzenia myjącego od pompy hydraulicznej pojazdu |  |
| 7. | Mycie w układzie zamkniętym |  |
| 8. | Ciśnienie wody podczas mycia 110 do 120 bar |  |
| 9. | Zużycie wody poniżej 1,5 litra na 1 sekundę (obie dysze) |  |

C. POJAZD TYPU III

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik )

| Lp. | TYP III Wymagane parametry techniczne Charakterystyka podwozia | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie o DMC 26 ton przystosowane do zabudowy bezpylnej o pojemności min. 19 m3 |  |
| 2. | Układ napędowy pojazdu 6x2 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) |  |
| 3. | Nośność osi przedniej min. 8 000 kg |  |
| 4. | Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500 kg |  |
| 5. | Nośność osi trzeciej min. 7 500 kg.- oś wleczona, wzmocniona, sterowana elektro- hydraulicznie |  |
| 6. | Silnik o mocy minimum 330 KM |  |
| 7. | Silnik o pojemności 10,5 – 12 litrów |  |
| 8. | Norma emisji spalin EURO 5 w technologii (SCR) |  |
| 9. | Moment obrotowy silnika min. - 1600 Nm |  |
| 10. | Kabina kierowcy krótka dzienna trzyosobowa |  |
| 11. | Fotel kierowcy ergonomiczny umieszczony na zawieszeniu pneumatycznym z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek |  |
| 12. | Fotele dla ładowaczy wyposażone w zagłówek |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w dywaniki oraz pokrowce |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w gumowe chlapacze |  |
| 15. | Asystent ruszania pod górę (tzw. hillholder) |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy |  |
| 17. | Kolor kabiny biały ( RAL 9010 ), |  |
| 18. | Kolor podwozia czarny lub szary |  |
| 19. | Rozstaw osi max. 4300 mm |  |
| 20. | Klimatyzacja manulana |  |
| 21. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 22. | Elektroniczny system hamulcowy wyposażony w system ABS-EBS |  |
| 23. | Dwa akumulatory o pojemności - min. 220 Ah |  |
| 24. | Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej spełniającą wymogi zabudowy bezpylnej oraz przystawkę od skrzyni biegów do napędu żurawia |  |
| 25. | Zewnętrzny wyłącznik prądu |  |
| 26. | Wlot powietrza powyżej górnej krawędzi okien |  |
| 27. | Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności - min. 330 litów |  |
| 28. | Lusterka pojazdu podgrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jak i dyrektywą 2007/38/EG i 2003/97/EC |  |
| 29. | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 30. | Podgrzewanie bloku silnika 220 – 230 V/1,5 kW |  |
| 31. | Pojazd wyposażony w immobiliser |  |
| 32. | Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażerów |  |
| 33. | Podwójny ogranicznik prędkości |  |
| 34. | Przedni zderzak stalowy, dzielony, trzyczęściowy |  |
| 35. | Lampy mijania soczewkowe |  |
| 36. | Radioodbiornik fabryczny |  |

| Lp. | TYP III Wymagane parametry techniczne Charakterystyka zabudowy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zabudowa fabrycznie nowa |  |
| 2. | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym o przekroju prostokątnym z podłogą płaską |  |
| 3. | Pojemność skrzyni ładunkowej - min. 19m³ |  |
| 4. | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie umożliwiające dostęp do siłownika płyty wypychającej |  |
| 5. | Objętość kosza zasypowego min. 2 m³ |  |
| 6. | Odwłok wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości na ścieralność o grubości min.8 mm |  |
| 7. | Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy , tzw. „szufladowy” |  |
| 8. | Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1:5 |  |
| 9. | Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1:5 Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy – przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy oraz uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów |  |
| 10. | Przełącznik do ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240 l i powyżej |  |
| 11. | Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie |  |
| 12. | Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka po jego bokach |  |
| 13. | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |
| 14. | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |
| 15. | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |
| 16. | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |
| 17. | Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego |  |
| 18. | Sterowanie ręczne |  |
| 19. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |
| 20. | Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy |  |
| 21. | Włączanie pompy za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego |  |
| 22. | Krawędź zasypu położona min. 1400 mm od podłoża |  |
| 23. | Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – przez serwis Wykonawcy (w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone pojazdy, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z wyłączeniem ewentualnych opłat dla operatora GSM za transmisję danych, które pokryje Zamawiający) |  |
| 24. | Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 2011 |  |
| 25. | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu – zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach (informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia, przerwana linia główna smarowania) |  |
| 26. | Boki skrzyni ładunkowej zabudowane płaskimi (z jednego płata blachy) tablicami aluminiowymi - na całej powierzchni, celem umieszczenia logo Zamawiającego |  |
| 27. | Zbiornik na wodę do mycia rąk |  |
| 28. | Pojazd wyposażony w lampy błyskowe (stroboskopowe) koloru pomarańczowego (na tyle) oraz belkę oświetlenia ostrzegawczego (stroboskopową) koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie |  |
| 29. | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w barwach Zamawiającego: granatowy (odcień zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą) |  |
| 30. | Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu |  |
| 31. | Reflektor roboczy z tyłu pojazdu |  |
| 32. | Pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwłoku |  |
| 33. | Błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |
| 34. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty |  |
| 35. | Część górna odwłoka wyposażona w ruchomy element konstrukcyjny tworzący lej zasypowy , w przypadku opróżniania pojemników przez żuraw |  |
| 36. | Lej zasypowy podnoszony pneumatycznie |  |
| 37. | Sygnał dźwiękowy podczas cofania pojazdem do tyłu |  |

| Lp. | TYP III Wymagane parametry techniczne Charakterystyka żurawia | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żuraw o momencie udźwigu 15,1 tm |  |
| 2. | Parametry - maksymale: 1360 kg - 10,4 m, minimalne: 3440 kg - 4,4 m |  |
| 3. | Sterowanie radiowe - SCANRECO – pilot zdalnego sterowania – start / stop silnika, regulacja obrotów silnika, trójstpniowy zakres spowolnienia pracy (żółwik), 2 baterie, ładowarka samochodowa, przewód 10m (praca w trybie awaryjnym) |  |
| 4. | Kąt obrotu – 400 stopni |  |
| 5. | Układ filtracji wysokiego ciśnienia |  |
| 6. | Centralny układ smarowania (przy pulpicie głównym) mechanizmu obrotu żurawia |  |
| 7. | Żuraw wyposażony w elektroniczny system kontroli pracy, zabezpieczający przed przeciążeniem – sygnalizacja dźwiękowa i optyczna od 80%, 85%, 90%, 95%, 100% - wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych |  |
| 8. | 5 – ta funkcja do zasilenia mechanizmu otwierania kontenerów dzwonów |  |
| 9. | System Heavy Duty Lifting – umożliwiający płynną pracę przy maksymalnych zakresach udźwigu |  |
| 10. | Przegub ósemkowy między ramionami zginanymi |  |
| 11. | Przeprost 15° między ramionami zginanymi |  |
| 12. | Węże hydrauliczne prowadzone wewnątrz kolumny - hydrauliczne złącze obrotowe |  |
| 13. | Nogi podporowe – belki wysuwane hydraulicznie - sygnalizacja świetlna (LED) |  |
| 14. | CYBEL2 - system bezpieczeństwa – poprawnego rozłożenia belek i nóg podporowych |  |
| 15. | Podstawa żurawia spawana |  |
| 16. | Zbiornik oleju - montowany na podstawie żurawia |  |
| 17. | Pompa hydrauliczna |  |
| 18. | Mechanizm do otwierania kontenerów dzwonów |  |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE)

DO WSZYSTKICH TRZECH TYPÓW POJAZDÓW

| Lp. | Wymagane parametry Funkcje elektronicznego systemu rejestracji pracy pojazdu i zabudowy bazującego na technologii GPS | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lokalizacja pojazdu podczas uruchamiania zasypu z dokładnością do 5 metrów |  |
| 2. | Monitoring tras – punkty nie rzadziej niż 200 m i 30 sekund |  |
| 3. | Monitoring pracy mechanizmu załadunkowego |  |
| 4. | Monitoring otwarcia odwłoka |  |

| Lp. | Wymagane parametry Dynamiczny system wagowy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | System wagowy dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na ciągłej belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości od 110 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku |  |
| 2. | System musi rejestrujący masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu |  |
| 3. | System wagowy z możliwością wykonania legalizacji polskiego Urzędu Miar i Wag |  |
| 4. | Dokładność pomiaru systemu wagowego ma wynosić: max ±2 kg - dla pojemników o pojemności 240 l i mniejszych (pojemniki mocowane bez rozłożonych ramion), max ±5 kg - dla pojemników o pojemności powyżej 240 l (pojemniki mocowane z rozłożonymi ramionami). * Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącą różnicą pomiaru masy brutto oraz tary. Nominalny zakres temperatury pracy: -20°C do +40°C. Czujniki obciążenia wykonane ze stali nierdzewnej i odporne na działanie środków chemicznych stosowanych do utrzymania dróg oraz obecnych w odbieranych odpadach. |  |

| Lp. | Wymagane parametry Cechy systemu wagowego na żuraw samozaładowczy typu HDS | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Udźwig maksymalny 5000kg |  |
| 2. | Możliwość zamontowania do wszystkich znanych producentów i modeli żurawi i osprzętu |  |
| 3. | Dokładność ważenia nie gorsza niż klasa III handlowa |  |
| 4. | Działka 2kg lub 5kg |  |
| 5. | Zakres temperatur pracy: -25 do +40o C |  |

| Lp. | Wymagane parametry Cechy systemów identyfikacji pojemników i worków | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazdy wyposażone w system składający się z: - Anten pozwalających na automatyczną radiową identyfikację pojemników podczas załadunku |  |
|  | - Czytników kodów kreskowych pozwalających na ręczną identyfikację kodów kreskowych, |  |
|  | -Terminala pokładowego na śmieciarce |  |
| 2. | System zapewniający identyfikację pojemników za pomocą anten RFID - każdy ważony pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku |  |
| 3. | System radiowej identyfikacji pojemników pracujący w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości około 125 kH (np. typu 125kHz UNIQUE) |  |
| 4. | System umożliwiający identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 110 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych |  |
| 5. | Ręczna rejestracja odbioru worków z informacją o: lokalizacji, nazwie klienta, rodzaju worka przy wykorzystaniu interfejsu (tj. wyświetlacza z klawiaturą) umieszczonego na zabudowie śmieciarki |  |

| Lp. | Wymagane parametry Funkcjonalność i cechy terminala pokładowego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy |  |
| 2. | Urządzenie musi posiadać klawiaturę numeryczną z możliwością wprowadzania tekstu (przyciski wielofunkcyjne) |  |
| 3. | Możliwość wyszukiwania adresów po ulicach |  |
| 4. | Możliwość wgrania bazy danych dla trasówki do 500 pojemników |  |
| 5. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście |  |
| 6. | Interfejs z klawiaturą i wyświetlaczem prezentujący nazwę klienta na trasówce, typ pojemnika oraz komunikaty przypisane do posesji |  |
| 7. | Możliwość zgłaszania przez załogę śmieciarki w terminalu naruszeń regulaminu popełnionych przez właściciela nieruchomości np. takich jak: - uszkodzony pojemnik, |  |
|  | - niemożliwy dojazd do posesji, |  |
|  | - niewłaściwy odpad w pojemniku, |  |
|  | - nie wystawiony pojemnik. * Wszystkie zarejestrowane dane zarówno o załadunkach (identyfikacja pojemników) jak i zgłoszenia naruszeń regulaminu muszą być uzupełnione o precyzyjną lokalizację oraz datę i czas |  |

| Lp. | Wymagane parametry Właściwości drukarki etykiet | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka etykiet drukująca na etykietach foliowanych odpornych na warunki atmosferyczne i nieznaczne uszkodzenia mechaniczne |  |
| 2. | Drukarka posiadająca mechanizm odcinania etykiety na ustalony wymiar |  |

| Lp. | Wymagane parametry Cechy oprogramowania do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach |  |
| 2. | Oprogramowanie powinno posiadać funkcję biura obsługi klienta oraz moduł dyspozytora i moduł projektowania tras cyklicznych |  |
| 3. | Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza) |  |
| 4. | Działanie biura obsługi klienta powinno w szczególności umożliwiać: - wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, |  |
|  | -. określanie czy kontrahent deklaruje selektywną zbiórkę odpadów oraz wprowadzanie informacji o wydanych workach do segregacji odpadów oznakowanych kodami kreskowymi oraz pojemnikach oznakowanych transponderami RFID, |  |
|  | - przydział zlecenia na wywóz odpadów, |  |
|  | - wizualizować na mapie wszystkie wprowadzone dane adresowe (kontrahenci, posesje, punkty własne), |  |
|  | - umożliwiać definiowanie własnych stref na podstawie podziału administracyjnego (województwa, powiaty, gminy) lub na podstawie oznaczenia strefy wielokątem, |  |
|  | - możliwość wyodrębniania (filtrowania) danych do wydruków i oglądanych na ekranie, filtrowanie powinno odbywać się po kluczowych danych i słownikach podziału klienta, |  |
|  | - automatycznie określać przynależność wprowadzonych lokalizacji do stref, |  |
|  | - podgląd wszystkich wykonanych dla klienta usług, |  |
|  | - projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych |  |
| 5. | Moduł dyspozytorski wspierający podejmowanie decyzji logistycznych musi umożliwiać: - wizualizację wszystkich zadań w wybranym zakresie dat (od daty do daty) na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, rodzaj pojemnika, priorytet), |  |
|  | - wizualizację obecnego stanu pojazdów wyposażonych w GPS na mapie cyfrowej w szczególności: położenia, stanu (postój, jazda, kierunek i prędkość ewentualnego ruchu), wizualizacja pracy urządzeń monitorowanych zabudowy, |  |
|  | - przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów – po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, |  |
|  | - budowanie tras przez przeciąganie ikony zadań z mapy na odpowiednią trasę, |  |
|  | - automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość), |  |
|  | -możliwość rejestracji definiowanych przez Zamawiającego (dla każdego pojazdu oddzielnie) komunikatów, które wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów) |  |
| 6. | Moduł projektowania tras cyklicznych – ma na celu wsparcie projektowania harmonogramów dla śmieciarek, musi umożliwiać: - wizualizację zadań cyklicznych na cyfrowej mapie, możliwość konfiguracji zleceń tak aby etykietę, kolor, rozmiar i kształt wizualizować zależnie od parametrów zlecenia (adres, częstotliwość wykonania, najbliższy termin wykonania, przypisana brygada, typ usługi, ilośći rodzaj opróżnianych pojemników w danym okresie: dzień/tydzień/miesiąc/rok), |  |
|  | -możliwość zaznaczenia na mapie punktów w zaznaczonym obszarze lub dowolnych punktów przez kliknięcie, |  |
|  | -możliwość przypisywania punktów do tras przez przeciąganie ikony punktu do odpowiedniej trasy, |  |
|  | -automatyczne wyznaczenie i optymalizację z uwzględnieniem parametrów pojazdów (wysokość, DMC, szerokość) |  |
| 7. | Generowanie wydruków i raportów w formacie Microsoft Excel |  |
| 8. | System ma umożliwiać generowanie raportów w takim układzie w jakim został zaprojektowany szablon. Wykonanie szablonu raportu musi być możliwe do wykonania przez dowolnego przeszkolonego pracownika Zamawiającego o ile posiada odpowiednie uprawnienia w oprogramowaniu. Modyfikacja szablonów raportów musi być możliwa w zakresie nie mniejszym niż: - układ, kolejność i widoczność kolumn danych, |  |
|  | - możliwość wprowadzanie dodatkowych kolumn z obliczeniami z wykorzystaniem formuł matematycznych zdefiniowanymi przez użytkownika, |  |
|  | - możliwość dowolnego formatowania komórek raportów, w tym formatowanie zależne od wartości komórki, tzw. „formatowanie warunkowe”, |  |
|  | -możliwość definiowania własnych wykresów w raporcie (wybór wartości na osiach oraz sposobu prezentacji), |  |
|  | -możliwość definiowania własnych nagłówków i podsumowań zawierających m.in. formuły matematyczne/ statystyczne wizualne dostosowanie widoku raportu do potrzeb użytkownika, w tym możliwość zastosowania własnej grafiki (np. logotypu), kolorystyki czy formatowania tabel, |  |
| 9. | Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: - wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego (wraz ze statusem, priorytetem itp.), |  |
|  | -pozyskanie danych o bieżącym stanie pojazdów (współrzędne geograficzne, zalogowany kierowca i pasażerowie, prędkość, kierunek ruchu, stan paliwa, praca urządzeń itp.), |  |
|  | - pozyskanie danych archiwalnych z dowolnego zakresu czasu dla dowolnego pojazdu/kierowcy, |  |
|  | -pozyskanie danych wszystkich raportów generowanych przez system, |  |
|  | -wprowadzanie/edycję/pozyskanie danych z kartotek kierowców, pojazdów do systemu (integracja tych kartotek), |  |
|  | -eksport danych kosztowych (czas realizacji, dystans, czas pracy urządzeń dodatkowych itp.) dla poszczególnych i wywozów, |  |
|  | -informowanie o przebiegach, czasach pracy, ilościach wykonanych zleceń, czasach pracy urządzeń dodatkowych, |  |
|  | - przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, |  |
|  | -wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, |  |
|  | -rozliczanie zleceń – raport „efektywności” zawierający wybrane dane z GPS jak i zleceń (przebiegi, czasy pracy, ilość wykonanych zleceń), |  |
|  | -kontrolę i weryfikację zgodności między przydzielonymi zleceniami a zleceniami wykonanymi. |  |
| 10. | Moduł mapowy: -mapa musi być integralną częścią aplikacji „klienckiej” – nie może być oddzielną aplikacją, |  |
|  | -mapa musi zawierać szczegółowy plan wszystkich miast w Polsce wraz z numeracją i kodami pocztowymi, |  |
|  | - mapa musi przy planowaniu tras uwzględniać informacje o: -nośności dróg i ulic, |  |
|  | -wysokości wiaduktów, |  |
|  | -jednokierunkowości dróg i ulic. |  |
|  | -mapa musi umożliwiać trasowanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wysokości pojazdów oraz informacji o drogach zawartych w pkt. 10.3, |  |
|  | -moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej, |  |
|  | -Zamawiający umożliwi Wykonawcy zestawianie połączenia VPN do sieci prywatnej w celu szybkiej reakcji w przypadku problemów związanych z działaniem oprogramowania. |  |
| 11. | Wszystkie licencje muszą być nieograniczone czasowo |  |
| 12. | W ramach licencji muszą zostać dostarczone również licencje na serwer bazy danych, mapy i wszystkie inne elementy |  |
| 13. | Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym |  |
| 14. | Wszystkie elementy systemu (w tym mapa i baza danych) muszą być instalowane na komputerze Zamawiającego |  |
| 15. | Oprogramowanie musi mieć możliwość pracy z nieograniczonym archiwum |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Załącznik nr 2

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r, 
Nr 113,poz.759 ze zm.) składając ofertę w przetargu -Dostawa samochodów ciężarowych w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że wykonawca spełnia warunki dotyczące :

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 3

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

## o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

- Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: Dostawa samochodów ciężarowych,  ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

###### Załącznik nr 4

.................................

pieczęć firmy

WYKAZ  DOSTAW

ZREALIZOWANYCH/.REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

| Lp. | Przedmiot umowy | Okres wykonania/ wykonywania dostaw | Nazwa i dokładny adres Zamawiającego/Odbiorcy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające, iż ww. dostawy zostały wykonane/są wykonywane z należytą starannością.

.........................................                                                                        ....................................................

( miejscowość, data  )		     ( podpisy i pieczątki osób                     upoważnionych do podpisania oferty )

Załącznik nr 5

Projekt umowy

zawarta w dniu …………. pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 
ul. Witosa 76, prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym  69 680 500,00zł

NIP  796-006-98-04                 		REGON  670574883

zwanym dalej ”Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Mariana Kozerę	-	Prezesa Zarządu

- Adama Suligę	.	Wiceprezesa Zarządu

a

………………………………. z siedzibą w …………………………… prowadzącym działalność w oparciu ………………………………………………………………………………

NIP    	…………………..	                        REGON     ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………..

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2010r. Nr113 poz. 759z późń. zm.)  została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę samochodów ciężarowych  dla PPUH ”RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

- Rodzaj i zakres dostawy niniejszego przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz 
z formularzem opisu przedmiotu zamówienia - parametrami technicznymi, które są integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy wymieniony w §1, tj.: trzy   fabrycznie nowe pojazdy z zabudowami bezpylnymi przeznaczonymi do odbioru odpadów:

          - pojazd typu I -  marki ………………….……, model …………………………  rok produkcji  …………….

          - pojazd typu II-  marki ………………….……, model ………………………… rok produkcji  …………….

          - pojazd typu III-  marki ………………….…..., model ………………………… rok produkcji  …………….

§3

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

- O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub faksem, co najmniej na 2 dni przed datą dostawy  (wszystkich trzech  pojazdów).

- Zamawiający dokona odbioru jakościowego przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Protokół, o którym mowa w ust. 5 będzie podstawą do wystawienia faktury za dostarczenie przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy odbierany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał warunków zamówienia, pojazdy nie zostaną odebrane przez Zamawiającego.

§ 4

            - Strony określają cenę ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wymienionego w §1  
w wysokości: ………………zł (słownie…………………………………………………..) w tym podatek VAT………..% wynikający z formularza ofertowego.

            - Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.

§5

- Zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy i po podpisaniu protokołu odbioru (dostawa trzech pojazdów) będącego podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na pojazd A (typ I):

  - na podwozie na cały pojazd  bez limitu kilometrów wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem ………..

  - na zabudowę(nadwozie) wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.                	………………...

- Wykonawca udziela gwarancji na pojazd B (typ II):

  - na podwozie na cały pojazd  bez limitu kilometrów wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem ……….

  - na zabudowę(nadwozie) wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem 			 ………………...

- Wykonawca udziela gwarancji na pojazd C (typ III):

  - na podwozie na cały pojazd  bez limitu kilometrów wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem ……….

  - na zabudowę(nadwozie) wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem			 ………………...

- Wykonawca zapewni przeszkolenie, co najmniej 9 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy 
i obsługi urządzeń. Szkolenie rozpocznie się najpóźniej w terminie do 1 tygodnia od dostarczenia samochodu.

(Wykonawca wystawia zaświadczenie dla pracownika o odbytym szkoleniu).

- Wykonawca wraz z dostawą dostarczy( dla każdego pojazdu odrębnie):

  - instrukcję eksploatacji naprawy pojazdów wraz z katalogiem części zamiennych (podwozi
 i nadwozi w wersji elektronicznej oraz schematów instalacji) -dokumentacja w języku polskim

  - homologację na kompletny pojazd lub komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu

  - książkę  gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju)

  - komplet dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji

  - dokument potwierdzający wyposażenie pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ogranicznik prędkości

  - instrukcję obsługi.

§ 7

1.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……….złotych, co stanowi 5 % wartości ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie i określonej w § 4 niniejszej Umowy.

2.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w poniższych terminach:

- 80% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty dostawy i podpisania protokołu ilościowo-jakościowego

- 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji serwisu(przeglądów i napraw) gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji jakości, udzielonej na przedmiot umowy.

- 10% zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, udzielonej na przedmiot umowy

albo zostanie zatrzymane w całości lub w odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.

§8

            - Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez limitu kilometrów i motogodzin) na oferowany przedmiot umowy (na kompletny pojazd każdy odrębnie) w wymiarze ……miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

            - Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych(również ukrytych) otrzymanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, postawi do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, powiadamiając niezwłocznie(pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną) o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to protokołem podpisanym jednostronnie przez koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego.

            - Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 Umowy zobowiązuje się dokonać napraw w okresie gwarancji lub wymienić przedmiot umowy na sprawny, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych.

            - Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w§4ust.1 Umowy zobowiązuje się do:

  - przeglądów i napraw gwarancyjnych podwozi w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 125 km od granic administracyjnych miasta bądź w miejscu użytkowania pojazdów (w siedzibie Zamawiającego). W przypadku realizacji usługi w miejscu użytkowania pojazdów pracownicy serwisu dojadą do miejsca użytkowania pojazdów na własny koszt.

  - przeglądów i napraw gwarancyjnych zabudów(nadwozi) w autoryzowanych stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia lub w odległości do 220 km od granic administracyjnych miasta bądź w miejscu użytkowania pojazdów (w siedzibie Zamawiającego). W przypadku realizacji usługi w miejscu użytkowania pojazdów pracownicy serwisu dojadą do miejsca użytkowania pojazdów na własny koszt.

Przeglądy i naprawy gwarancyjne obejmują koszt robocizny.

            - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wystąpienia awarii w formie pisemnej faksem lub poczta elektroniczną.

            - Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu, w przypadku przedłużenia terminu naprawy wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania samochodu zastępczego  o parametrach nie gorszych od naprawianego lub w przypadku braku pojazdu zastępczego  porycia kosztów najmu pojazdu poniesionych przez Zamawiającego. W dniu dostarczenia zastępczego pojazdu Wykonawca przeszkoli w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu  osoby wskazane przez Zamawiającego.

            - Za czas reakcji serwisu rozumie się całkowite usuniecie awarii uszkodzonego przedmiotu umowy.

            - Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.

§9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 3% wartości brutto całości zamówienia,

  - w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto  całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 3% wartości brutto całości zamówienia 
w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn będących po stronie Zamawiającego.

    - Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych.

§ 10

- Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: P. ............................................................... .

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: 
…………………

§ 11

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od  dnia  .......................... do dnia ...................

- Umowa niniejsza może być rozwiązana:

- przez każdą ze stron z obowiązującym 7-dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym  
swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą stronę,

- przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron, 
w przypadku nie wywiązywania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy,

- w każdym czasie na zgodny wniosek stron.

§ 12

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

            - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póżn. zm).

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§14

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
w Radomiu.

§ 15

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA