Znak sprawy:  15/2016 						PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

Radom, dn. 22.04.2016r.

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę ładowarki kołowej,

W związku z poniższym pytaniami otrzymanym w dniach 12 i 19  kwietnia  2016r., dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza silnik spełniający normę STAGE IIIB (obecnie obowiązująca) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o max. mocy 208 KM ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza jednostopniowy pedał gazu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza pompę tłoczkową o wydatku 300 l/min. i ciśnieniu roboczym 26MPa ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza most przedni zamocowany na sztywno do ramy z układem różnicowym typu Limited Slip o ograniczonym uślizgu gwarantującym najskuteczniejsze przeniesienie napędu na 
koła ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza funkcję odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców o 1 stopniowym działaniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę nie posiadającą mechanicznych czujników zużycia tarcz hamulcowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę nie wyposażoną w automatyczny test skuteczności siły hamowania w układzie monitorowania w kabinie z komunikatami w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w awaryjny napęd układu skrętu uruchamiany automatycznie napędzany mechaniczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości transportu max. 2800 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości transportu max. 2800 mm

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez układu monitorowania z wyświetlaczem w kabinie i informacja w języku polskim, oprócz informacji o wszelkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa i ilość cykli roboczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę z kabiną operatora z klimatyzacją o mechanicznym sterowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj klimatyzacji kabiny operatora.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez automatycznego ustawiania i programowania przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika, poziomowania łyżki oraz funkcji tzw. „powrotu do kopania” czyli powrotu do pozycji dolnej łyżki ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Co Zamawiający uważa przez pojęcie układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o oponach o wym. 23,5 R25 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w silnik, którego konstrukcja nie wymaga zastosowania filtra cząstek stałych (DPF) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w jednostopniowy pedał gazu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę bez kosztownego układu kontroli i regeneracji filtra cząstek stałych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę nie posiadającą regulacji obrotów biegu jałowego z panelu sterowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w pompę osiowo – tłoczkową o ciśnieniu roboczym 264 MPa ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę nie posiadającą mechanicznego czujnika zużycia tarcz hamulcowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o minimalnej wysokości załadunku 3755 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o szerokości transportowej 2597 mm ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 10.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w układ monitorowania pracy bez informacji o ilości cykli roboczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w układ monitorowania pracy bez informacji o ilości cykli roboczych.

W związku z powyższym Zamawiający  dokonuje modyfikacji - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) - w treści SIWZ oraz, w stanowiącym do niej załącznik, formularzu 1A „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE” i w związku z powyższym zmienia termin składania i otwarcia ofert.

W pkt. VI. 1) b)

jest: „Szerokość transportowa bez łyżki-max 2 500 m”

powinno być: „Szerokość transportowa bez łyżki-max 2 800 m”

W pkt. VI. 2) g)

jest: „Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa i ilość cykli roboczych”.

powinno być: „Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa”.

W pkt. VI. 2) h)

jest: „Klimatyzacja kabiny operatora z automatycznym sterowaniem”.

powinno być: „Kabina operatora klimatyzowana”.

W pkt. XV. 1

jest: „Oferty należy złożyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w. adres do dnia 09.05.2016r do godz. 1015

powinno być: „Oferty należy złożyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w. adres do dnia 11.05.2016r do godz. 1015”

W pkt. XV. 2

jest: „Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

oraz oznakowana następująco:

Przetarg nieograniczony – Dostawa ładowarki kołowej

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed dniem 09.05.2016r. do godz. 1030”

Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

powinno być: „Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

oraz oznakowana następująco:

Przetarg nieograniczony – Dostawa ładowarki kołowej

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed dniem 11.05.2016r. do godz. 1030”

Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

W pkt. XVI. 1

jest: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom w dniu 09.05.2016r. o godz. 1030   w sali konferencyjnej ZUOK.

powinno być: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 
26-600 Radom w dniu 11.05.2016r. o godz. 1030   w sali konferencyjnej ZUOK.

Załącznik 1A

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PRAMETRY TECHNICZNE

jest:

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę ładowarki kołowej spełniającej następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Charakterystyka maszyny objętej zamówieniem | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| I. SILNIK |
| 1. | Pojemność min. 5,5 l |  |
| 2. | 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IV (obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku) |  |
| 3. | Moc maksymalna (netto) (ISO 9249, SAE J1349) -140 kW / 191 KM (przy 1400 -1900 obr/min) |  |
| 4. | Maksymalny moment obrotowy (netto) (ISO 9249, SAE J1349) - 940 Nm (przy 1400 obr/min) |  |
| 5. | System filtrowania powietrza trójstopniowy (cyklowy, filtr główny, filtr bezpieczeństwa) |  |
| 6. | Silnik z układem paliwowym typu „common rail” wyposażony w układ recyrkulacji i mieszania spalin (EGR) z chłodzeniem, turbosprężarkę z chłodnicą powietrza układu wlotowego, katalizatorem (DOC) oraz filtrem cząstek stałych (DPF) |  |
| 7. | Dwustopniowy pedał „gazu” przypomina, że jeśli nie ma potrzeby nie wciskamy go do końca (wchodząc na zakres powyżej 1900 obr./min, trzeba użyć większej siły nacisku) |  |
| 8. | Układ kontroli i regeneracji filtra cząstek stałych |  |
| 9. | Przeziernikowy wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej |  |
| 10. | Wstępny filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 11. | Regulacja obrotów biegu jałowego w zakresie 700-1000 (co 50 obr./min) z panelu sterowania (pozwala oszczędzać paliwo i zmieniać ustawienia w zależności od aplikacji i pory roku). |  |
| 12. | Wentylator z trybem pracy w odwrotnym kierunku |  |
| 13. | Podgrzewacz paliwa |  |
| II. UKŁAD HYDRAULICZNY I ROBOCZY |
| 1. | Układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, z pompą osiowo -tłoczkową o wydatku min. 170 l/min i ciśnieniu roboczym 30 MPa dla układu roboczego, zapewniająca bardzo szybkie i precyzyjne ruchy robocze, przy jednoczesnym zwiększeniu sił skrawania na łyżce i podnoszenia wysięgnika |  |
| 2. | Wysięgnik ładowarki zapewniający równoległe prowadzenie osprzętu roboczego w całym zakresie pracy. |  |
| 3. | Pojedynczy siłownik zamykania łyżki |  |
| 4. | Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania |  |
| 5. | Siłowniki z zamontowanymi zaworami (zamkami) |  |
| 6. | Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego |  |
| 7. | Pompa zasilająca układ hamulcowy i napęd wentylatora chłodnicy o wydatku min. 30 l/min i ciśnieniu roboczym 20 MPa |  |
| 8. | Układ hydrauliczny wyposażony w filtry o skuteczności filtrowania 10 mikronów |  |
| III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1 | Skrzynia przekładniowa: automatyczna z system samoczynnej zmiany biegów pod obciążeniem, umożliwiającym wybór 4 trybów automatycznych pracy (niskim, średnim, wysokim i automatycznym oraz ręczną zmianą biegów), ręczna redukcja prędkości jazdy przy napełnianiu łyżki do biegu 1 (w stan-dardzie funkcja automatycznej zmiana na 1 bieg przy zwiększonym obciążeniu) |  |
| 2 | Mosty napędowe: a. Most przedni -zamocowany do ramy na sztywno ze 100% blokadą mechanizmu różnicowego (typu kłowego) |  |
| 3 | Mosty napędowe z półosiami i planetarnymi zwolnicami w piastach kół |  |
| 4 | Most tylny – wahliwy z oscylacją +/-130 (bezobsługowe łożysko wahliwe) |  |
| 5 | Funkcja odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców z 4 stopniami działania – rozłączanie napędu skrzyni biegów następuje proporcjonalnie w zależności od siły wciskania pedału hamulca (stopnia jego wychylenia) |  |
| 6 | Osłona dolna przednia |  |
| 7 | Osłona dolna tylna |  |
| 8 | Osłona przegubu głównego |  |
| IV.UKŁAD HAMULCOWY (zgodny ze standardem ISO 3450) |
| 1 | Hamulec zasadniczy |  |
|  | Dwuobwodowe hamulce hydrauliczne z akumulatorami hydraulicznymi, tarczowe mokre, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo olejem, montowane przy zwolnicach w piastach kół, co zapewnia lepsze chłodzenie i dostęp serwisowy) |  |
|  | Przy każdym kole zamontowany mechaniczny czujnik zużycia tarcz hamulcowych |  |
|  | Automatyczny test skuteczności siły hamowania w układzie monitorowania w kabinie z komunikatami w języku polskim |  |
| 2 | Hamulec postojowy |  |
|  | Tarczowy, suchy, zamontowany na wale wyjściowym skrzyni przekładniowej, załącza się automatycznie po zgaszeniu silnika |  |
| V.UKŁAD SKRĘTU |
| 1 | Reagujący na zmienne obciążenie układ hydrostatyczny, z priorytetowym zasilaniem z pompy osiowo-tłoczkowej o zmiennym wydatku z układu roboczego |  |
| 2 | Skręt ramy przegubowej ± 40o realizowany za pomocą dwóch siłowników dwustronnego działania |  |
| 3 | Awaryjny napęd układu skrętu uruchamiany automatycznie (zasilanie pompy wspomagającej silnikiem elektrycznym) |  |
| 4 | Siłowniki kierownicze dwustronnego działania |  |
| VI. DANE OGÓLNE |
| 1 | Masa robocza-min.15 000 KG |  |
|  | a) Wysokość transportowa–min.3 000 mm |  |
|  | Szerokość transportowa bez łyżki-max 2 500 mm |  |
|  | Wysokość załadunku min. 4m |  |
| 2 | Kabina i wyposażenie: |  |
|  | Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS. Filtr kabiny z wkładem węglowym dwustopniowy z wentylacją utrzymują lekkie |  |
|  | wloty odszraniające przy wszystkich szybach |  |
|  | Osłona szyby przedniej |  |
|  | Rolety szyby tylne i boczne |  |
|  | Zestaw do montażu radioodtwarzacza z gniazdem 12V z lewej lub prawej strony |  |
|  | Zdalny system monitorowanie pracy maszyny satelitarny lub GSM z możliwością dostępu przez internet. |  |
|  | Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa i ilość cykli roboczych. |  |
|  | Klimatyzacja kabiny operatora z automatycznym sterowaniem |  |
|  | Poziom hałasu w kabinie nie przekracza 68 dB (A), wg ISO 6396/SAE J2105 |  |
|  | Ergonomiczny fotel operatora z wielopozycyjną regulacją, pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa szerokości 50 mm |  |
|  | Zmiana kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub przełącznikiem na prawej konsoli sterowania |  |
|  | Elektrohydrauliczne sterowanie ruchami maszyny za pośrednictwem dwóch krótkich dźwigienek na prawej konsoli. |  |
|  | Automatyczne ustawianie i programowanie przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika, poziomowania łyżki oraz funkcji tzw. „powrotu do kopania” czyli powrotu do pozycji dolnej łyżki |  |
|  | Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne |  |
|  | Lusterka na długim ramieniu – prawa strona |  |
|  | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem (2 prędkości) |  |
|  | Oświetlenie kabiny z regulowaną lampką punktową |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach (kąt pochylenia i wysokość) |  |
|  | Oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym. |  |
|  | Oświetlenie robocze: światła robocze punktowe LED mocowane na kabinie 4 z przodu, 4 z tyłu, światła robocze rozpraszające LED mocowane na kabinie 2 z prawej, 2 z lewej strony kabiny, światło z opóźnieniem czasowym wejścia, światła robocze rozpraszające LED mocowane nad reflektorami głównymi 2 z przodu i 2 w obudowie pokrywy z tyłu zamiast standardowych |  |
|  | Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut” |  |
|  | Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego |  |
|  | Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu wstecznego |  |
|  | Kamera widoku wstecznego z kolorowym wyświetlaczem w kabinie |  |
|  | Układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa |  |
|  | Elektrycznie podnoszona pokrywa silnika |  |
|  | Zaczep holowniczy |  |
|  | Błotniki standardowe przednie i tylne z osłonami przeciwbłotnymi |  |
|  | Zestaw narzędzi operatora (z kluczem do kół) |  |
|  | Układ tłumienia drgania osprzętu robocze |  |
|  | Układ centralnego smarowania wraz z szybkozłączem |  |
|  | Opony 20,5 R25 L5 – typ przemysłowy |  |
|  | 3 funkcja hydrauliki |  |
|  | Szybkozłącze ładowarkowe sterowane hydraulicznie |  |
|  | Łyżka wysokiego wysypu HIT na szybkozłącze o pojemności 5,0 m3,z siłownikami umiejscowionymi na skrajach łyżki. |  |
|  | Nóż łyżki przykręcany (wymienny) |  |
|  | Skrzynka narzędziowa zamykana |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Wyłącznik akumulatora – akumulatory bezobsługowe |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Apteczka |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Powinno być:

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę ładowarki kołowej spełniającej następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Charakterystyka maszyny objętej zamówieniem | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| I. SILNIK |
| 1. | Pojemność min. 5,5 l |  |
| 2. | 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IV (obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku) |  |
| 3. | Moc maksymalna (netto) (ISO 9249, SAE J1349) -140 kW / 191 KM (przy 1400 -1900 obr/min) |  |
| 4. | Maksymalny moment obrotowy (netto) (ISO 9249, SAE J1349) - 940 Nm (przy 1400 obr/min) |  |
| 5. | System filtrowania powietrza trójstopniowy (cyklowy, filtr główny, filtr bezpieczeństwa) |  |
| 6. | Silnik z układem paliwowym typu „common rail” wyposażony w układ recyrkulacji i mieszania spalin (EGR) z chłodzeniem, turbosprężarkę z chłodnicą powietrza układu wlotowego, katalizatorem (DOC) oraz filtrem cząstek stałych (DPF) |  |
| 7. | Dwustopniowy pedał „gazu” przypomina, że jeśli nie ma potrzeby nie wciskamy go do końca (wchodząc na zakres powyżej 1900 obr./min, trzeba użyć większej siły nacisku) |  |
| 8. | Układ kontroli i regeneracji filtra cząstek stałych |  |
| 9. | Przeziernikowy wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej |  |
| 10. | Wstępny filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 11. | Regulacja obrotów biegu jałowego w zakresie 700-1000 (co 50 obr./min) z panelu sterowania (pozwala oszczędzać paliwo i zmieniać ustawienia w zależności od aplikacji i pory roku). |  |
| 12. | Wentylator z trybem pracy w odwrotnym kierunku |  |
| 13. | Podgrzewacz paliwa |  |
| II. UKŁAD HYDRAULICZNY I ROBOCZY |
| 1. | Układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, z pompą osiowo -tłoczkową o wydatku min. 170 l/min i ciśnieniu roboczym 30 MPa dla układu roboczego, zapewniająca bardzo szybkie i precyzyjne ruchy robocze, przy jednoczesnym zwiększeniu sił skrawania na łyżce i podnoszenia wysięgnika |  |
| 2. | Wysięgnik ładowarki zapewniający równoległe prowadzenie osprzętu roboczego w całym zakresie pracy. |  |
| 3. | Pojedynczy siłownik zamykania łyżki |  |
| 4. | Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania |  |
| 5. | Siłowniki z zamontowanymi zaworami (zamkami) |  |
| 6. | Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego |  |
| 7. | Pompa zasilająca układ hamulcowy i napęd wentylatora chłodnicy o wydatku min. 30 l/min i ciśnieniu roboczym 20 MPa |  |
| 8. | Układ hydrauliczny wyposażony w filtry o skuteczności filtrowania 10 mikronów |  |
| III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1 | Skrzynia przekładniowa: automatyczna z system samoczynnej zmiany biegów pod obciążeniem, umożliwiającym wybór 4 trybów automatycznych pracy (niskim, średnim, wysokim i automatycznym oraz ręczną zmianą biegów), ręczna redukcja prędkości jazdy przy napełnianiu łyżki do biegu 1 (w stan-dardzie funkcja automatycznej zmiana na 1 bieg przy zwiększonym obciążeniu) |  |
| 2 | Mosty napędowe: a. Most przedni -zamocowany do ramy na sztywno ze 100% blokadą mechanizmu różnicowego (typu kłowego) |  |
| 3 | Mosty napędowe z półosiami i planetarnymi zwolnicami w piastach kół |  |
| 4 | Most tylny – wahliwy z oscylacją +/-130 (bezobsługowe łożysko wahliwe) |  |
| 5 | Funkcja odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców z 4 stopniami działania – rozłączanie napędu skrzyni biegów następuje proporcjonalnie w zależności od siły wciskania pedału hamulca (stopnia jego wychylenia) |  |
| 6 | Osłona dolna przednia |  |
| 7 | Osłona dolna tylna |  |
| 8 | Osłona przegubu głównego |  |
| IV.UKŁAD HAMULCOWY (zgodny ze standardem ISO 3450) |
| 1 | Hamulec zasadniczy |  |
|  | Dwuobwodowe hamulce hydrauliczne z akumulatorami hydraulicznymi, tarczowe mokre, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo olejem, montowane przy zwolnicach w piastach kół, co zapewnia lepsze chłodzenie i dostęp serwisowy) |  |
|  | Przy każdym kole zamontowany mechaniczny czujnik zużycia tarcz hamulcowych |  |
|  | Automatyczny test skuteczności siły hamowania w układzie monitorowania w kabinie z komunikatami w języku polskim |  |
| 2 | Hamulec postojowy |  |
|  | Tarczowy, suchy, zamontowany na wale wyjściowym skrzyni przekładniowej, załącza się automatycznie po zgaszeniu silnika |  |
| V.UKŁAD SKRĘTU |
| 1 | Reagujący na zmienne obciążenie układ hydrostatyczny, z priorytetowym zasilaniem z pompy osiowo-tłoczkowej o zmiennym wydatku z układu roboczego |  |
| 2 | Skręt ramy przegubowej ± 40o realizowany za pomocą dwóch siłowników dwustronnego działania |  |
| 3 | Awaryjny napęd układu skrętu uruchamiany automatycznie (zasilanie pompy wspomagającej silnikiem elektrycznym) |  |
| 4 | Siłowniki kierownicze dwustronnego działania |  |
| VI. DANE OGÓLNE |
| 1 | Masa robocza-min.15 000 KG |  |
|  | a) Wysokość transportowa–min.3 000 mm |  |
|  | Szerokość transportowa bez łyżki-max 2 800 mm |  |
|  | Wysokość załadunku min. 4m |  |
| 2 | Kabina i wyposażenie: |  |
|  | Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS. Filtr kabiny z wkładem węglowym dwustopniowy z wentylacją utrzymują lekkie |  |
|  | wloty odszraniające przy wszystkich szybach |  |
|  | Osłona szyby przedniej |  |
|  | Rolety szyby tylne i boczne |  |
|  | Zestaw do montażu radioodtwarzacza z gniazdem 12V z lewej lub prawej strony |  |
|  | Zdalny system monitorowanie pracy maszyny satelitarny lub GSM z możliwością dostępu przez internet. |  |
|  | Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa. |  |
|  | Kabina operatora klimatyzowana |  |
|  | Poziom hałasu w kabinie nie przekracza 68 dB (A), wg ISO 6396/SAE J2105 |  |
|  | Ergonomiczny fotel operatora z wielopozycyjną regulacją, pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa szerokości 50 mm |  |
|  | Zmiana kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub przełącznikiem na prawej konsoli sterowania |  |
|  | Elektrohydrauliczne sterowanie ruchami maszyny za pośrednictwem dwóch krótkich dźwigienek na prawej konsoli. |  |
|  | Automatyczne ustawianie i programowanie przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika, poziomowania łyżki oraz funkcji tzw. „powrotu do kopania” czyli powrotu do pozycji dolnej łyżki |  |
|  | Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne |  |
|  | Lusterka na długim ramieniu – prawa strona |  |
|  | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem (2 prędkości) |  |
|  | Oświetlenie kabiny z regulowaną lampką punktową |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach (kąt pochylenia i wysokość) |  |
|  | Oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym. |  |
|  | Oświetlenie robocze: światła robocze punktowe LED mocowane na kabinie 4 z przodu, 4 z tyłu, światła robocze rozpraszające LED mocowane na kabinie 2 z prawej, 2 z lewej strony kabiny, światło z opóźnieniem czasowym wejścia, światła robocze rozpraszające LED mocowane nad reflektorami głównymi 2 z przodu i 2 w obudowie pokrywy z tyłu zamiast standardowych |  |
|  | Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut” |  |
|  | Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego |  |
|  | Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu wstecznego |  |
|  | Kamera widoku wstecznego z kolorowym wyświetlaczem w kabinie |  |
|  | Układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa |  |
|  | Elektrycznie podnoszona pokrywa silnika |  |
|  | Zaczep holowniczy |  |
|  | Błotniki standardowe przednie i tylne z osłonami przeciwbłotnymi |  |
|  | Zestaw narzędzi operatora (z kluczem do kół) |  |
|  | Układ tłumienia drgania osprzętu robocze |  |
|  | Układ centralnego smarowania wraz z szybkozłączem |  |
|  | Opony 20,5 R25 L5 – typ przemysłowy |  |
|  | 3 funkcja hydrauliki |  |
|  | Szybkozłącze ładowarkowe sterowane hydraulicznie |  |
|  | Łyżka wysokiego wysypu HIT na szybkozłącze o pojemności 5,0 m3,z siłownikami umiejscowionymi na skrajach łyżki. |  |
|  | Jj) Nóż łyżki przykręcany (wymienny) |  |
|  | Skrzynka narzędziowa zamykana |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Wyłącznik akumulatora – akumulatory bezobsługowe |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Apteczka |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Wszystkie niniejsze modyfikacje i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Kierownik Zamawiającego