PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE

„RADKOM” SP. Z  O.O.

UL.WITOSA 76

26-600 RADOM

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa ładowarki kołowej

Zatwierdził w dniu  29.03.2016r

Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu –Marian Kozera

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Kordziński

Radom, marzec 2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej „siwz”)
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 209 000 €

- Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel.   48/384 76 06 	fax. 48/384 76 07 lub  48/384 76 06 wew. 17 e-mail: radkom@radkom.com.pl

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Milena Faryna –Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Małgorzata Suchodolska – Sekretarz Komisji Przetargowej

- Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 209 000 €.

2.2. 	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. zwana dalej „pzp”).

  - Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki kołowej, rok produkcji 2016

Wspólny słownik zamówień (CPV): 43.26.11.00-1-ładowarki mechaniczne

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę maszyny do siedziby Zamawiającego, przeprowadzenie rozruchu (próby eksploatacyjne), przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny oraz przekazanie dokumentu gwarancyjnego,

- wykonywanie serwisu gwarancyjnego oraz pozostałych zobowiązań z tytułu gwarancji zgodnie 
z umową

W niniejszym postępowaniu / umowie pod pojęciem dostawa rozumie się:

a) załadunek;

b) transport;

c) rozładunek;

d) uruchomienie i pracę eksploatacyjną w czasie minimum 2 Mth

e) przeszkolenie pracowników zamawiającego;

f) dostarczenie kompletu dokumentów umożliwiających legalną pracę urządzenia;

g) dostarczenie kompletu dokumentów serwisowych (w tym DTR, instrukcji obsługi, zestawu części  zamiennych, itp.).

W niniejszym postępowaniu pod pojęciem potwierdzenie odbioru rozumie się potwierdzenie wszystkich elementów wyszczególnionych w definicji dostawy. Jeżeli wszystkie elementy nie zostaną dostarczone jednocześnie, to za termin dostawy będzie uważana data dostarczenia i potwierdzenia ostatniego z elementów. Do chwili odbioru wszystkich elementów wchodzących w skład dostawy Zamawiający nie potwierdzi jej wykonania, a ryzyko związane z przedmiotem dostawy będzie po stronie dostawcy.

2. Charakterystyka maszyny  objętej zamówieniem- maszyna typ ładowarka

I. SILNIK

- Pojemność min. 5,5 l

- 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IV (obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku)

- Moc maksymalna (netto) (ISO 9249, SAE J1349) -140 kW / 191 KM (przy 1400 -1900 obr/min)

- Maksymalny moment obrotowy (netto) (ISO 9249, SAE J1349) - 940 Nm (przy 1400 obr/min)

- System filtrowania powietrza trójstopniowy (cyklowy, filtr główny, filtr bezpieczeństwa)

- Silnik z układem paliwowym typu „common rail” wyposażony w układ recyrkulacji i mieszania spalin (EGR) z chłodzeniem, turbosprężarkę z chłodnicą powietrza układu wlotowego, katalizatorem (DOC) oraz filtrem cząstek stałych (DPF)

- Dwustopniowy pedał „gazu” przypomina, że jeśli nie ma potrzeby nie wciskamy go do końca (wchodząc na zakres powyżej 1900 obr./min, trzeba użyć większej siły nacisku)

- Układ kontroli i regeneracji filtra cząstek stałych

- Przeziernikowy wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej

- Wstępny filtr paliwa z separatorem wody

- Regulacja obrotów biegu jałowego w zakresie 700-1000 (co 50 obr./min) z panelu sterowania (pozwala oszczędzać paliwo i zmieniać ustawienia w zależności od aplikacji i pory roku).

- Wentylator z trybem pracy w odwrotnym kierunku

- Podgrzewacz paliwa

II. UKŁAD HYDRAULICZNY I ROBOCZY

- Układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, z pompą osiowo -tłoczkową o wydatku min. 
170 l/min i ciśnieniu roboczym 30 MPa dla układu roboczego, zapewniająca bardzo szybkie i precyzyjne ruchy robocze, przy jednoczesnym zwiększeniu sił skrawania na łyżce i podnoszenia wysięgnika

- Wysięgnik ładowarki zapewniający równoległe prowadzenie osprzętu roboczego w całym zakresie pracy.

- Pojedynczy siłownik zamykania łyżki

- Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania

- Siłowniki z zamontowanymi zaworami (zamkami)

- Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego

- Pompa zasilająca układ hamulcowy i napęd wentylatora chłodnicy o wydatku min. 30 l/min i ciśnieniu roboczym 20 MPa

- Układ hydrauliczny wyposażony w filtry o skuteczności filtrowania 10 mikronów.

III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

- Skrzynia przekładniowa: automatyczna z system samoczynnej zmiany biegów pod obciążeniem, umożliwiającym wybór 4 trybów automatycznych pracy (niskim, średnim, wysokim i automatycznym oraz ręczną zmianą biegów), ręczna redukcja prędkości jazdy przy napełnianiu łyżki do biegu 1 (w stan-dardzie funkcja automatycznej zmiana na 1 bieg przy zwiększonym obciążeniu)

- Mosty napędowe: a. Most przedni -zamocowany do ramy na sztywno ze 100% blokadą mechanizmu różnicowego (typu kłowego)

- Mosty napędowe z półosiami i planetarnymi zwolnicami w piastach kół

- Most tylny – wahliwy z oscylacją +/-130 (bezobsługowe łożysko wahliwe)

- Funkcja odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców z 4 stopniami działania – rozłączanie napędu skrzyni biegów następuje proporcjonalnie w zależności od siły wciskania pedału hamulca (stopnia jego wychylenia)

- Osłona dolna przednia

- Osłona dolna tylna

- Osłona przegubu głównego

IV.UKŁAD HAMULCOWY (zgodny ze standardem ISO 3450)

- Hamulec zasadniczy

  - Dwuobwodowe hamulce hydrauliczne z akumulatorami hydraulicznymi, tarczowe mokre, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo olejem, montowane przy zwolnicach w piastach kół, co zapewnia lepsze chłodzenie i dostęp serwisowy)

  - Przy każdym kole zamontowany mechaniczny czujnik zużycia tarcz hamulcowych

  - Automatyczny test skuteczności siły hamowania w układzie monitorowania w kabinie z komunikatami
 w języku polskim

- Hamulec postojowy

  - Tarczowy, suchy, zamontowany na wale wyjściowym skrzyni przekładniowej, załącza się automatycznie po zgaszeniu silnika

V.UKŁAD SKRĘTU

- Reagujący na zmienne obciążenie układ hydrostatyczny, z priorytetowym zasilaniem z pompy osiowo-tłoczkowej o zmiennym wydatku z układu roboczego

- Skręt ramy przegubowej ± 40o realizowany za pomocą dwóch siłowników dwustronnego działania

- Awaryjny napęd układu skrętu uruchamiany automatycznie (zasilanie pompy wspomagającej silnikiem elektrycznym)

- Siłowniki kierownicze dwustronnego działania

VI. DANE OGÓLNE

- Masa robocza-min.15 000 KG

              - Wysokość transportowa–min.3 000 mm

              - Szerokość transportowa bez łyżki-max 2 500 mm

              - Wysokość załadunku min. 4m

- Kabina i wyposażenie

              - Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS. Filtr kabiny z wkładem węglowym dwustopniowy z wentylacją utrzymują lekkie nadciśnienie powietrza, co zapobiega przedostawaniu się kurzu do wnętrza

              - wloty odszraniające przy wszystkich szybach

              - Osłona szyby przedniej

              - Rolety szyby tylne i boczne

              - Zestaw do montażu radioodtwarzacza z gniazdem 12V z lewej lub prawej strony

              - Zdalny system monitorowanie pracy maszyny satelitarny lub GSM z możliwością dostępu przez internet.

              - Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa i ilość cykli roboczych.

              - Klimatyzacja kabiny operatora z automatycznym sterowaniem

              - Poziom hałasu w kabinie nie przekracza 68 dB (A), wg ISO 6396/SAE J2105

              - Ergonomiczny fotel operatora z wielopozycyjną regulacją, pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa szerokości 50 mm

              - Zmiana kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub przełącznikiem na prawej konsoli sterowania

              - Elektrohydrauliczne sterowanie ruchami maszyny za pośrednictwem dwóch krótkich dźwigienek na prawej konsoli.

              - Automatyczne ustawianie i programowanie przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika, poziomowania łyżki oraz funkcji tzw. „powrotu do kopania” czyli powrotu do pozycji dolnej łyżki

              - Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne

              - Lusterka na długim ramieniu – prawa strona

              - Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem (2 prędkości)

              - Oświetlenie kabiny z regulowaną lampką punktową

              - Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach (kąt pochylenia i wysokość)

              - Oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

              - Oświetlenie robocze: światła robocze punktowe LED mocowane na kabinie 4 z przodu, 4 z tyłu, światła robocze rozpraszające LED mocowane na kabinie 2 z prawej, 2 z lewej strony kabiny, światło z opóźnieniem czasowym wejścia, światła robocze rozpraszające LED mocowane nad reflektorami głównymi 2 z przodu i 2 w obudowie pokrywy z tyłu zamiast standardowych

              - Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”

              - Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego

              - Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu wstecznego

              - Kamera widoku wstecznego z kolorowym wyświetlaczem w kabinie

              - Układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa

              - Elektrycznie podnoszona pokrywa silnika

              - Zaczep holowniczy

              - Błotniki standardowe przednie i tylne z osłonami przeciwbłotnymi

              - Zestaw narzędzi operatora (z kluczem do kół)

              - Układ tłumienia drgania osprzętu robocze

              - Układ centralnego smarowania wraz z szybkozłączem

              - Opony 20,5 R25 L5 – typ przemysłowy

              - 3 funkcja hydrauliki

              - Szybkozłącze ładowarkowe sterowane hydraulicznie

              - Łyżka wysokiego wysypu HIT na szybkozłącze o pojemności 5,0 m3, z siłownikami umiejscowionymi na skrajach łyżki.

              - Nóż łyżki przykręcany (wymienny)

              - Skrzynka narzędziowa zamykana

              - Koło zapasowe

              - Wyłącznik akumulatora – akumulatory bezobsługowe

              - Gaśnica

              - Apteczka

- WYMAGANIA DODATKOWE :

            - Oferowana maszyna powinna posiadać ilość paliwa zapewniającą co najmniej wykonanie czynności odbiorowych (w tym próba eksploatacyjna) do momentu ich zakończenia, jednak nie mniej niż na wykonanie pracy w czasie nie krótszym niż 2 Mth.

            - Wydanie ładowarki kołowej poprzedzone będzie w szczególności próba eksploatacyjną przeprowadzoną
u Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy, szkoleniem i sporządzeniem protokołu odbioru.

            - Wykonawca przeszkoli nie mniej niż 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi, bieżącej konserwacji i zasad użytkowania dostarczonej maszyny (czas trwania szkolenia; część teoretyczna  minimum 6 h, część praktyczna minimum 6 h (dla jednej osoby).

VIII. WARUNKI SERWISU, GWARANCJI I RĘKOJMI:

            - Okres gwarancji na maszynę min. 24 miesięcy lub min. 6000 motogodzin (w zależności co nastąpi wcześniej); Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia przejęcia ładowarki kołowej, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi po dostawie, uruchomieniu ładowarki kołowej, przeprowadzeniu pracy próbnej (próbie eksploatacyjnej), przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, dostarczeniu niezbędnej 
i wymaganej dokumentacji do zamawiającego.

            - Wykonawca zapewni dostępność serwisu autoryzowanego przez producenta maszyny, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia wady/usterek/awarii lub potrzeby wykonania czynności serwisowych zgodnie 
z DTR, instrukcją eksploatacji. Awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni .

            - Pojęcie serwisu obejmuje dojazd do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu/maszyny, oględziny sprzętu, diagnozę, zaproponowanie sposobu naprawy oraz czynności naprawy/serwisu.

            - Wykonawca pokrywa koszty bieżących serwisów w okresie trwania gwarancji, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (bez oleju napędowego i ogumienia), oraz części szybko zużywających się użytych w trakcie naprawy gwarancyjnej oraz w czasie wykonywania obsług technicznych wraz z robocizną mechaników.

            - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w okresie rękojmi i  gwarancji, na własny koszt wszystkich wad.

            - Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy 
o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 14 dni, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

            - Wymiana /naprawa przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek elementu należącego do przedmiotu zamówienia nastąpi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

            - Wykonawca zapewni przez okres gwarancji przeprowadzenie wszystkich napraw uszkodzeń, powstałych 
w trakcie bieżącej eksploatacji z winy personelu Zamawiającego, na koszt Zamawiającego i bez utraty gwarancji.

IX. WYMAGANE DOKUMENTY I ŚWIADECTWA DO PRZEKAZANIA WRAZ Z MASZYNĄ:

              - Instrukcja obsługi

              - Książka gwarancyjna (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju);

              - Katalog części zamiennych (dopuszczamy wersje cyfrową)

              - Książka przeglądów okresowych

              - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim

              - Deklaracja zgodności CE

              - Schemat elektryczny zamontowanych urządzeń i sterowania

              - Wymagane prawem atesty i dopuszczenia na rynek Rzeczpospolitej Polskiej

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli w/w dokumenty będą 
sporządzone w języku innym niż polski należy dołączyć do tych dokumentów tłumaczenie.

|  | Miejsce dostawy/odbioru: Wykonawca na własny koszt i ryzyko, zobowiązuje się do dostawy DDP RADKOM ul. Witosa 94 w Radomiu oraz wykonania czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia, w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy. |
| --- | --- |

- Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy nie dłuższy niż 70 dni kalendarzowych od daty podpisania  umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej  1 dostawę obejmującą swoim rodzajem dostawę  1 ładowarki kołowej  
z podaniem jej  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Za należycie wykonaną Zamawiający uzna dostawę zrealizowaną terminowo, zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

Do sporządzenia wykazu dostaw  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do „siwz” wzór oświadczenia.

Sprawdzenie spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust.3 ustawy „pzp”. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

Zgodnie z art.26 ust 2b ustawy ”pzp” Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# VI. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców zgodnie art. 24 ustawy „pzp”.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, 
poz. 2164 z późn. zm.)

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 1 dostawy obejmujące swoim rodzajem dostawę  1 ładowarki kołowej.

  - dowody potwierdzające że dostawy  te zostały zrealizowane lub są realizowane należycie 
Dowodami o których mowa powyżej są:

- Poświadczenie, z tym, że do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed terminem upływu składania ofert

- Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w pkt. a)

W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt.2  powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 
i 11 ustawy „pzp”, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt.VII. 2

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

1)  Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt.VII.2.5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.VII.2.5) powinny być wystawione nie wcześniej iż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa (przedmiot zamówienia) odpowiada określonym wymaganiom:

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1a –  Przedmiot zamówienia – parametry techniczne.

- warunki serwisu i gwarancji - wypełnienie formularza ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oficjalne dokumenty (katalog dla oferowanego modelu zawierający dane techniczne ) wydane lub opublikowane przez producenta lub przedstawicieli producenta potwierdzające posiadanie przez oferowaną maszynę parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego lub wyższych".

- Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia:

- Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

– pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna).

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez Wykonawcę 
w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie art. 26 ust.2d ustawy prawo zamówień publicznych –załącznik nr  5 lub 5a.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dokument , z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki zasobu. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zawierające informacje na temat:

-  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów takiego podmiotu,

Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

-charakteru stosunku, jaki będzie łaczył wykonawcę z innym podmiotem

- zakresu i okresu udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się na zasoby podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie ich nazw(firm). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych powyżej, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień  publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że a nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty.

- Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                   z Wykonawcami

  - Treść „siwz” wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.radkom.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  - W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia przyjęta formą porozumiewania się 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji przez strony jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski , zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania(zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną(z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).

  - Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone  w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

3.	Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji „siwz”, odwołań będzie zamieszczana na ww. stronie internetowej Zamawiającego.

VIII.1.	Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

  - Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (PPUH RADKOM Sp. z o.o.  ul. Witosa 98 Radom -pokój 13- składowisko odpadów) sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

  - Na wniosek wykonawcy Zamawiający przesyła pisemnie kserokopię protokołu.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień do „siwz” oraz w toku badania i oceny ofert

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „siwz”. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane faksem na numer: 48/ 384 76 06 wew. 17 oraz przesłane niezwłocznie pocztą na adres PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje je na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści dokumentów składających się na „siwz”.

Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana (modyfikacja) stanie się częścią „siwz” oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego wcześniej terminu składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano „siwz”, a jeżeli „siwz” jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza te informacje na tej stronie. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

7.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

  - Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część  musi być sporządzona w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką na formularzach zgodnych z treścią druków przekazanych w materiałach przetargowych. Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego  informacje.

  - Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie dokumenty, tworzące ofertę, winny być trwale spięte/zszyte.

  - Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty) sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

  - Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia  muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający  identyfikację podpisującego.

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis
 z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, lub poświadczoną notarialnie kopię.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczątki zawierającej co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

  - Dokumenty załączone do „siwz” jako wzory formularzy co do opisu i treści podanych przez Zamawiającego, nie mogą być przez Wykonawcę zmienione.

  - Wymagane dokumenty stanowiące złączniki do oferty –składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy /usługi wymagań określonych przez zamawiającego-wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej  przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby na mocy dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa załączonego do oferty -z użyciem zwrotu „za zgodność 
z oryginałem”.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy „pzp”.

XI. 	Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

1.  Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 ustawy „pzp”. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

2.   Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 ustawy ”pzp”.

UWAGA.

- Treść pełnomocnictwa musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak i osoba trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy)

- Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

        - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

        - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy

- W przypadku spółek cywilnych ofertę powinni podpisać wszyscy wspólnicy lub powinny być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej  wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć te umowę (oryginał) lub kopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopię poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ”pzp” oraz spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy „pzp”.

  - Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

        - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

        - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.

XII. 	Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałej części oferty.

- W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informację, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak dokumenty nie zastrzeżone.

- W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż zastrzeżone informacje nie mogą być udostępnione, a nie wykazał nie później niż w terminie składania ,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

- Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

-     aktualny odpis z właściwego rejestru,

-     informacje ujawnione przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca powziął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

XIII. 	Wymagania dotyczące wadium

## Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000 zł.

## Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym    że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42, poz.275 ze zm).

- W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela.

- W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć pisemna gwarancje udzielona przez bank lub firmę ubezpieczeniowa, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ.

- W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujący przez okres związania ofertą określony 
w SIWZ.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

- Ustalać beneficjenta gwarancji PPUH RADKOM Sp. z o. o.,

- określać kwotę gwarantowaną w zł(ustaloną w SIWZ)

- określać termin ważności,(wynikający z SIWZ)

- określać przedmiot gwarancji,(wynikający z SIWZ)

- być gwarancja nie odwoływalną, bezwarunkowa płatną na każde  żądanie Zamawiającego

- Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo zamówień  publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

## 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy zamawiającego:

63 1240 3259 1111 0000 29 89 7544 PLN PEKAO S.A. II o/Radom

z adnotacją:   Wadium –„Dostawa ładowarki kołowej”

UWAGA!

Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach bezgotówkowych należy złożyć 
w ofercie.

## 4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## 5. Zwrot wadium.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej           zostanie „poświadczona za zgodność  oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona ”za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  na podst. art. 46 ust. 1 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XIV. 	Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. 	Termin i miejsce składania ofert

- Oferty należy złozyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w. adres do dnia 09.05.2016r do godz. 1015

- Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana 
do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom

oraz oznakowana następująco:

Przetarg nieograniczony – Dostawa ładowarki kołowej

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed dniem 09.05.2016r. do godz. 1030”

Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferty złożone po terminie, w tym również drogą pocztową (poczta kurierska) nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XVI.	Miejsce i termin otwarcia ofert

                - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom 
w dniu 09.05.2016r. o godz. 1030   w sali konferencyjnej ZUOK.

                - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili ich otwarcia).

                - W czasie otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy „pzp”.

                - Informacje, o których mowa w pkt 3, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1. Cena oferty							     -  90 %  (max  90 pkt.)

2. Okres gwarancji i serwisu							    -  10% (max 10 pkt.)

| Lp | KRYTERIUM | Waga kryterium | Opis | Punktacja | max ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90% | Wg wzoru matematycznego P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt x 90% gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych Ci – ceny poszczególnych ofert P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny | Według wyliczeń | 90 |
| 2 | Okres gwarancji i serwisu | 10% | min 36 miesięcy lub 8000 motogodzin | 10 | 10 |
|  |  |  | min 24 miesiące lub 6000 motogodzin | 2 |  |

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach/podkryteriach..

3.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty    o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Wynagrodzenie należy podać  w złotych polskich cyfrowo i słownie na formularzu „Oferta Wykonawcy” . Wykonawca podaje wynagrodzenie za przedmiot zamówienia określony w pkt.III.ppkt.1.1 SIWZ 
 w rozbiciu na: wynagrodzenie netto, stawkę podatku VAT, oraz wynagrodzenie  brutto  stanowiącą całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym.

  - Podane wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym w szczególności:

a) dostawę maszyny do siedziby Zamawiającego, przeprowadzenie rozruchu (próby eksploatacji),  przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny

b) wykonywanie serwisu gwarancyjnego oraz pozostałych zobowiązań z tytułu gwarancji i zgodnie 
z umową

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat- np. cła  i podatków.

UWAGA:

1.  Jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku(i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto(bez VAT) dla poszczególnych pozycji Zamawiający doliczy-dla potrzeb porównania i oceny ofert- kwotę VAT (i ewentualnie cła) 
w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty podatku VAT (i ewentualnie cła) będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota bez podatku VAT (i ewentualnie cła).

2.   Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku jej zmiany urzędowej.

3.  Cenę należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w postaci cyfrowej i słownie przy  zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

# XVIII. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystapi przynajmniej jedna z przesłanek umocowana w art.89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy „pzp”.

XIX. Informacja  o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę

4) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2,po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze z wykonawcą  umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2a ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed terminem podpisaniem umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:    63 1240 3259 1111 0000 29 89 7544     PLN

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Pozostałe –bezgotówkowe- formy wniesienia zabezpieczenia , o których mowa w pkt. 2, wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie zamawiającego, w komórce zamówień publicznych, na zasadach dotyczących wnoszenia wadium w formach bezgotówkowych.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w poniższych terminach:

    - Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru

    - Zamawiający zwróci pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (ogólne warunki umowy)

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik do niniejszej  „siwz” .

XXII. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

XXIII. 	Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią „siwz”.

XXIV. 	Określenie  części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie części zamówienia tj. rodzaju powierzonej czynności, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

XXV. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1     
pkt 6 i 7 ustawy „pzp”

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

XXVI. 	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom 
i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ- przed upływem terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę , o której mowa w art.154 pkt.5 w postaci:

    - Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

    - Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych

    - Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie KIO.

XXVII. Zasady udostępniania dokumentów:

        - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu(które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania

        - Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

        - Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w siedzibie zamawiającego  w czasie godzin jego urzędowania, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

        - Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników , w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

        - Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

        - Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt. 4.

XXVIII.	 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

XXIX. Dokumentacja przetargowa

- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- formularz oferty

- formularz-parametry techniczne

- druki oświadczeń

- projekt umowy

XXX. 	Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Załącznik nr 1

Pełna nazwa Wykonawcy:

………………………………………………….…………   				PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy:………………………….......

Województwo …………………………………………….				ul. Witosa 76

Nr wpisu do Krajowego Rejestru 							26-600 Radom
Sądowego: …………………………………….……..…….

Nr NIP: ………………………………………..…………...

Nr telefonu: ……………………………………..………….

Nr faksu: ……………………………………………..…….

###### OFERTA WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę ładowarki kołowej  będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy :

      - Oferujemy dostawę ładowarki kołowej

Producent, model, typ, marka                          	……………………………………………………

Rok produkcji                                                            …………………………………………………...

wynagrodzenie  netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………. )

podatek VAT ………………….. %

wynagrodzenie brutto …………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….…………… ).

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami

      - Deklarujemy:

        - termin realizacji …………….….dni od dnia zawarcia umowy .

        - okres gwarancji na całą maszynę wyrażony w miesiącach lub godzinach pracy maszyny   wraz z pełną obsługą serwisową  …………  m-cy  lub ……… .motogodzin

        - warunki serwisu, gwarancji i rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III. ppkt.2.VIII SIWZ

        - spełnienie  wymagań dodatkowych określonych w pkt .III ppkt. 2. VII  i IX SIWZ

3. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ i projektu umowy

- oferowana maszyna spełnia wymagania techniczne określone w SIWZ

- wartość  ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w SIWZ,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ,

- wadium w kwocie: : …………...- (słownie: ………………….……….) złotych zostało wniesione w dniu …………....w formie ............................................................................

Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto 
nr .......................................................................................

- w przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium.

- nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami , jeżeli  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po naszej stronie, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co będzie powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez nas oferty jako najkorzystniejszej.

- zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy zgodnie z art.  8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po uprzednim wykazaniu przez mnie//nas , nie później jednak niż 
w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze „siwz” oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do „siwz”, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych ofertą,

- upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie zobowiązań umowy, która zostanie wpisana do umowy to:

- 	…………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..,

ł) zamierzam(y) wykonać następującą część zamówienia przy udziale podwykonawców tj. należy podać rodzaj powierzanej czynności) *

……………………………………………………………………………………………………

- w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp powołuję(-my) się na zasady następującego (-ych) podwykonawców ……………………………………………………….(należy wskazać nazwy firm)*

…………………………………….						……………………………………

(miejscowość, data)						      	   	      (podpisy i pieczątki osób								                                      upoważnionych do podpisania ofert

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę ładowarki kołowej spełniającej następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Charakterystyka maszyny objętej zamówieniem | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| I. SILNIK |
| 1. | Pojemność min. 5,5 l |  |
| 2. | 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IV (obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku) |  |
| 3. | Moc maksymalna (netto) (ISO 9249, SAE J1349) -140 kW / 191 KM (przy 1400 -1900 obr/min) |  |
| 4. | Maksymalny moment obrotowy (netto) (ISO 9249, SAE J1349) - 940 Nm (przy 1400 obr/min) |  |
| 5. | System filtrowania powietrza trójstopniowy (cyklowy, filtr główny, filtr bezpieczeństwa) |  |
| 6. | Silnik z układem paliwowym typu „common rail” wyposażony w układ recyrkulacji i mieszania spalin (EGR) z chłodzeniem, turbosprężarkę z chłodnicą powietrza układu wlotowego, katalizatorem (DOC) oraz filtrem cząstek stałych (DPF) |  |
| 7. | Dwustopniowy pedał „gazu” przypomina, że jeśli nie ma potrzeby nie wciskamy go do końca (wchodząc na zakres powyżej 1900 obr./min, trzeba użyć większej siły nacisku) |  |
| 8. | Układ kontroli i regeneracji filtra cząstek stałych |  |
| 9. | Przeziernikowy wskaźnik poziomu cieczy chłodzącej |  |
| 10. | Wstępny filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 11. | Regulacja obrotów biegu jałowego w zakresie 700-1000 (co 50 obr./min) z panelu sterowania (pozwala oszczędzać paliwo i zmieniać ustawienia w zależności od aplikacji i pory roku). |  |
| 12. | Wentylator z trybem pracy w odwrotnym kierunku |  |
| 13. | Podgrzewacz paliwa |  |
| II. UKŁAD HYDRAULICZNY I ROBOCZY |
| 1. | Układ hydrauliczny reagujący na zmienne obciążenie, z pompą osiowo -tłoczkową o wydatku min. 170 l/min i ciśnieniu roboczym 30 MPa dla układu roboczego, zapewniająca bardzo szybkie i precyzyjne ruchy robocze, przy jednoczesnym zwiększeniu sił skrawania na łyżce i podnoszenia wysięgnika |  |
| 2. | Wysięgnik ładowarki zapewniający równoległe prowadzenie osprzętu roboczego w całym zakresie pracy. |  |
| 3. | Pojedynczy siłownik zamykania łyżki |  |
| 4. | Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania |  |
| 5. | Siłowniki z zamontowanymi zaworami (zamkami) |  |
| 6. | Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego |  |
| 7. | Pompa zasilająca układ hamulcowy i napęd wentylatora chłodnicy o wydatku min. 30 l/min i ciśnieniu roboczym 20 MPa |  |
| 8. | Układ hydrauliczny wyposażony w filtry o skuteczności filtrowania 10 mikronów |  |
| III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1 | Skrzynia przekładniowa: automatyczna z system samoczynnej zmiany biegów pod obciążeniem, umożliwiającym wybór 4 trybów automatycznych pracy (niskim, średnim, wysokim i automatycznym oraz ręczną zmianą biegów), ręczna redukcja prędkości jazdy przy napełnianiu łyżki do biegu 1 (w stan-dardzie funkcja automatycznej zmiana na 1 bieg przy zwiększonym obciążeniu) |  |
| 2 | Mosty napędowe: a. Most przedni -zamocowany do ramy na sztywno ze 100% blokadą mechanizmu różnicowego (typu kłowego) |  |
| 3 | Mosty napędowe z półosiami i planetarnymi zwolnicami w piastach kół |  |
| 4 | Most tylny – wahliwy z oscylacją +/-130 (bezobsługowe łożysko wahliwe) |  |
| 5 | Funkcja odłączania napędu skrzyni biegów w momencie użycia hamulców z 4 stopniami działania – rozłączanie napędu skrzyni biegów następuje proporcjonalnie w zależności od siły wciskania pedału hamulca (stopnia jego wychylenia) |  |
| 6 | Osłona dolna przednia |  |
| 7 | Osłona dolna tylna |  |
| 8 | Osłona przegubu głównego |  |
| IV.UKŁAD HAMULCOWY (zgodny ze standardem ISO 3450) |
| 1 | Hamulec zasadniczy |  |
|  | Dwuobwodowe hamulce hydrauliczne z akumulatorami hydraulicznymi, tarczowe mokre, całkowicie zamknięte, chłodzone obiegowo olejem, montowane przy zwolnicach w piastach kół, co zapewnia lepsze chłodzenie i dostęp serwisowy) |  |
|  | Przy każdym kole zamontowany mechaniczny czujnik zużycia tarcz hamulcowych |  |
|  | Automatyczny test skuteczności siły hamowania w układzie monitorowania w kabinie z komunikatami w języku polskim |  |
| 2 | Hamulec postojowy |  |
|  | Tarczowy, suchy, zamontowany na wale wyjściowym skrzyni przekładniowej, załącza się automatycznie po zgaszeniu silnika |  |
| V.UKŁAD SKRĘTU |
| 1 | Reagujący na zmienne obciążenie układ hydrostatyczny, z priorytetowym zasilaniem z pompy osiowo-tłoczkowej o zmiennym wydatku z układu roboczego |  |
| 2 | Skręt ramy przegubowej ± 40o realizowany za pomocą dwóch siłowników dwustronnego działania |  |
| 3 | Awaryjny napęd układu skrętu uruchamiany automatycznie (zasilanie pompy wspomagającej silnikiem elektrycznym) |  |
| 4 | Siłowniki kierownicze dwustronnego działania |  |
| VI. DANE OGÓLNE |
| 1 | Masa robocza-min.15 000 KG |  |
|  | a) Wysokość transportowa–min.3 000 mm |  |
|  | Szerokość transportowa bez łyżki-max 2 500 mm |  |
|  | Wysokość załadunku min. 4m |  |
| 2 | Kabina i wyposażenie: |  |
|  | Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS. Filtr kabiny z wkładem węglowym dwustopniowy z wentylacją utrzymują lekkie |  |
|  | wloty odszraniające przy wszystkich szybach |  |
|  | Osłona szyby przedniej |  |
|  | Rolety szyby tylne i boczne |  |
|  | Zestaw do montażu radioodtwarzacza z gniazdem 12V z lewej lub prawej strony |  |
|  | Zdalny system monitorowanie pracy maszyny satelitarny lub GSM z możliwością dostępu przez internet. |  |
|  | Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa i ilość cykli roboczych. |  |
|  | Klimatyzacja kabiny operatora z automatycznym sterowaniem |  |
|  | Poziom hałasu w kabinie nie przekracza 68 dB (A), wg ISO 6396/SAE J2105 |  |
|  | Ergonomiczny fotel operatora z wielopozycyjną regulacją, pneumatycznym zawieszeniem, podgrzewaniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa szerokości 50 mm |  |
|  | Zmiana kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub przełącznikiem na prawej konsoli sterowania |  |
|  | Elektrohydrauliczne sterowanie ruchami maszyny za pośrednictwem dwóch krótkich dźwigienek na prawej konsoli. |  |
|  | Automatyczne ustawianie i programowanie przez operatora wysokości podnoszenia wysięgnika, poziomowania łyżki oraz funkcji tzw. „powrotu do kopania” czyli powrotu do pozycji dolnej łyżki |  |
|  | Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne |  |
|  | Lusterka na długim ramieniu – prawa strona |  |
|  | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem (2 prędkości) |  |
|  | Oświetlenie kabiny z regulowaną lampką punktową |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach (kąt pochylenia i wysokość) |  |
|  | Oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym. |  |
|  | Oświetlenie robocze: światła robocze punktowe LED mocowane na kabinie 4 z przodu, 4 z tyłu, światła robocze rozpraszające LED mocowane na kabinie 2 z prawej, 2 z lewej strony kabiny, światło z opóźnieniem czasowym wejścia, światła robocze rozpraszające LED mocowane nad reflektorami głównymi 2 z przodu i 2 w obudowie pokrywy z tyłu zamiast standardowych |  |
|  | Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut” |  |
|  | Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego |  |
|  | Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu wstecznego |  |
|  | Kamera widoku wstecznego z kolorowym wyświetlaczem w kabinie |  |
|  | Układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa |  |
|  | Elektrycznie podnoszona pokrywa silnika |  |
|  | Zaczep holowniczy |  |
|  | Błotniki standardowe przednie i tylne z osłonami przeciwbłotnymi |  |
|  | Zestaw narzędzi operatora (z kluczem do kół) |  |
|  | Układ tłumienia drgania osprzętu robocze |  |
|  | Układ centralnego smarowania wraz z szybkozłączem |  |
|  | Opony 20,5 R25 L5 – typ przemysłowy |  |
|  | 3 funkcja hydrauliki |  |
|  | Szybkozłącze ładowarkowe sterowane hydraulicznie |  |
|  | Łyżka wysokiego wysypu HIT na szybkozłącze o pojemności 5,0 m3,z siłownikami umiejscowionymi na skrajach łyżki. |  |
|  | Nóż łyżki przykręcany (wymienny) |  |
|  | Skrzynka narzędziowa zamykana |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Wyłącznik akumulatora – akumulatory bezobsługowe |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Apteczka |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Załącznik nr 2

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164
z późn. zm.) składając ofertę w przetargu - dostawa ładowarki kołowej w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 3

..................................

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

## o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. )

- Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: dostawa ładowarki kołowej  ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

.........................................                                                           		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

###### Załącznik nr 4

.................................

pieczęć firmy

WYKAZ  DOSTAW

ZREALIZOWANYCH/REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

| Lp. | Przedmiot umowy | Okres wykonania/ wykonywania dostaw | Nazwa i dokładny adres Zamawiającego/Odbiorcy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

Do oferty załączono dowody  potwierdzające, iż ww. dostawy zostały wykonane/są wykonywane z należytą starannością.

.........................................                                                                        ....................................................

( miejscowość, data  )		     ( podpisy i pieczątki osób                     upoważnionych do podpisania oferty )

Załącznik nr 5

..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art.26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 ze zm.) składając ofertę w przetargu dostawa ładowarki kołowej w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy, w związku z przynależnością do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U Nr 50 poz. 331 ze zm) przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

  - ……………………………………………………………………………………………

Członek grupy kapitałowej (nazwa ,adres)

.........................................                                                           	 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	          		 upoważnionych do podpisania oferty)

# Załącznik Nr 5a

..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

o braku przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z art.26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., 
poz. 2164 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu dostawa ładowarki kołowej w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy, oświadczam (oświadczamy), że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 poz. 331 ze zm)

.........................................                                              		 	   	....................................................

(miejscowość, data)						 	       	 (podpisy i pieczątki osób								                	     upoważnionych do podpisania oferty)

Załącznik nr 6

Projekt umowy

zawarta w dniu …………. pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 
ul. Witosa 76, prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym  72 284 500,00zł

NIP  796-006-98-04                 		REGON  670574883

zwanym dalej ”Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- Mariana Kozerę		-	Prezesa Zarządu

- Waldemara Kordzińskiego	 - 	Wiceprezesa Zarządu

a

………………………………. z siedzibą w …………………………… prowadzącym działalność w oparciu ………………………………………………………………………………

NIP    	…………………..	                        REGON     ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………..

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)  została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego fabrycznie nowej, nieuszkodzonej, kompletnej ładowarki kołowej:  marki ………………….……, model ……………  rok produkcji  ……………. , zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, które są integralną częścią umowy.

- Zobowiązanie umowne obejmuje w szczególności: dostawę ładowarki kołowej do Zamawiającego, dostarczenie wymaganych dokumentów i oświadczeń, przeprowadzenie próby eksploatacyjnej, szkolenia pracowników Zamawiającego oraz wykonanie pozostałych czynności i zakresu określonych w SIWZ 
i zobowiązań z tytułu gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.

§ 2

      - Strony ustaliły, że dostawa ładowarki kołowej nastąpi do miejsca określonego w §3, ust.1 niniejszej umowy, nie później niż w ciągu ………….. dni , licząc od dnia podpisania umowy.

      - Dostarczenie zamawiającemu dokumentów i oświadczenia, o którym mowa w §3 ust.5 pkt. 2 nastąpi 
w terminie nie późniejszym niż w dniu dokonania odbioru ładowarki kołowej.

      - Próba eksploatacyjna  przeprowadzona będzie nie później niż w dniu odbioru, w czasie nie krótszym niż 
2 Mth.

      - Przeszkolenie wyznaczonych pracowników zamawiającego (nie mniej niż 5 osób )  w zakresie obsługi technicznej ładowarki kołowej, działania i konserwacji , nastąpi w trakcie próby eksploatacyjnej, o której mowa w §4 oraz przed odbiorem przedmiotu umowy. Czas trwania szkolenia: część teoretyczna minimum 6 h, część praktyczna minimum 6 h (dla jednej osoby).

§3

- Miejscem dostawy i odbioru przedmiotu umowy będzie ZUOK  przy ul. Witosa 94 ,26-600 Radom

- O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego

- O terminie gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na  5 dni przed.

- Odbiór ładowarki kołowej nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym (poniedziałek - piątek w godz. 8:14.

- W terminie dokonywania odbioru ładowarki kołowej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) Wszelkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty (sporządzone w języku polskim), w szczególności

            - instrukcję obsługi;

            - książkę  gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju);

            - katalog części zamiennych;

            - książkę przeglądów okresowych;

            - dokumentacja techniczno-rozruchowa w języku polskim;

            - deklaracja zgodności CE;

            - schemat elektryczny zamontowanych urządzeń i sterowania;

            - wymagane prawem atesty i dopuszczenia na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.

      - Oświadczenie, że ładowarka kołowa jest kompletna, fabrycznie nowa, wolna od wad, obciążeń lub zabezpieczeń (w pełni sprawna i gotowa do użycia), spełniająca  wymogi określone  przez Zamawiającego

- Warunkiem odbioru ładowarki kołowej jest dostarczenie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz złożenie pisemnego oświadczenia opisanego w ust.4 pkt.2 , jak również wykonanie przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego próby eksploatacyjnej, w sposób opisany  w §4 niniejszej umowy i dokonanie przeszkolenia pracowników zamawiającego.

- Z czynności odbioru ładowarki kołowej  przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli i protokół odbioru będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć , Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczać termin do ich usunięcia. Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru/notatki  ze stwierdzonymi wadami lub uwagami. Dostawa ładowarki kołowej bez wad musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w protokole przez Zamawiającego

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad na własny koszt, zgłosi on Zamawiającemu fakt ich usunięcia, 
a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania, dokona odbioru ładowarki kołowej. Do ponownego odbioru zastosowanie mają reguły opisane w ust.4-7 powyżej.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad niemożliwych do usunięcia , Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

- Wykonawca oświadcza, iż jest autoryzowanym serwisantem producenta maszyny lub serwis gwarancyjny będzie świadczył podmiot, który jest autoryzowanym serwisantem producenta maszyny.

§4

        - Próba eksploatacyjna zostanie przeprowadzona w terminie opisanym w §2 i w miejscu wskazanym w §3 ust.1

        - Próba eksploatacyjna zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

        - Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem próby eksploatacyjnej ponosi Wykonawca.

        - Próba eksploatacyjna będzie polegała na wykazaniu zamawiającemu, że dostarczona ładowarka kołowa spełnia wymagania określone w SIWZ.

§ 5

1. Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe  brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego 
w §1  w wysokości: ………………zł (słownie………………………………………………..) w tym podatek VAT………..% wynikający z formularza ofertowego

2. Wynagrodzenia opisane w ust.1 należne za wykonanie niniejszej umowy , obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego  
w szczególności uwzględnia następujące koszty:

  - dostarczenia, załadunku, transportu, ubezpieczenia do momentu przekazania Zamawiającemu, rozładunku ładowarki kołowej

  - przeprowadzenia prób eksploatacji

  - przeszkolenia w języku polskim wyznaczonych pracowników Zamawiającego

  - formalności celne w eksporcie, tranzycie i imporcie

  - podatków(w tym VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury) innych opłat związanych 
z eksportem, tranzytem i importem

  - dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową

  - wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji

  - wykonywanie napraw i czynności serwisowych, w okresie objętym gwarancją lub…. Mtg (w zależności co nastąpi wcześniej) zgodnie z warunkami serwisu, DTR i instrukcją eksploatacji w zakresie objętym serwisem gwarantowanych motogodzin w  szczególności obejmują dojazd do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu/maszyny, oględziny sprzętu, diagnozę, zaproponowanie sposobu naprawy, oraz czynności naprawy, serwisu.

3. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie do końca trwania okresu gwarancyjnego , nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia , których przedmiotu i wysokości nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

§6

- Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy  nastąpi po odbiorze ładowarki kołowej bez uwag zgodnie z §3ust.6-wynagrodzenie w wysokości wskazanej w §5 ust.1.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury jedynie po dokonaniu  dostawy i odbioru przez Zamawiającego bez uwag w sposób opisany w niniejszej umowie i pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.

- Za datę zapłaty przyjmujemy datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.

§ 7

- Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości  dostarczonej ładowarki kołowej  przez okres:……..(nie krótszy niż 24 m-ce lub 6000 mth -w zależności co nastąpi wcześniej) licząc od daty dokonanego odbioru bez uwag.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §5 ust.1 , będzie prowadził m.in. naprawy ładowarki kołowej, które wykonywane będą w następujący sposób:

  - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy nie później niż w ciągu 24 godzin (poniedziałek -piątek) od powiadomienia o istnieniu wady/usterek/awarii.

  - Usunięcie wady/usterki/awarii nastąpi niezwłocznie , nie później niż w ciągu 14 dni od daty podjęcia czynności.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w§5ust.1 Umowy zobowiązuje się do:

  - serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

  - pełnej obsługi serwisowej w tym wykonania wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych (zgodnie z DTR maszyny) jak również napraw oraz wymiana części zamiennych, materiały eksploatacyjne (typu: filtry, wszystkie oleje, paski klinowe, żarówki) przez okres gwarancji wraz 
z dojazdem, przewozem maszyny z i do miejsca naprawy ,  robocizną mechaników oraz materiałami na koszt Wykonawcy.

  - przeglądów i napraw gwarancyjnych maszyny w siedzibie Zamawiającego.

- Serwisy będą wykonywane zgodnie z wykazem doręczonym Zamawiającemu przy odbiorze ładowarki kołowej oraz z uwzględnieniem ust.5 poniżej, w ramach wynagrodzenia opisanego w §5 ust.1.

- W okresie trwania gwarancji , Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z DTR, instrukcją eksploatacji w zakresie objętym serwisem gwarantowanych motogodzin oraz kosztów dojazdu bądź transportu do miejsca wskazanego w §3 ust.1 nie później niż 48 godzin (poniedziałek-piątek) od powiadomienia o konieczności przeprowadzenia  serwisu. Wykonanie każdego serwisu gwarantowanego musi być potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru serwisu. Serwis uważa się za odebrany jeżeli protokół z jego odbioru został podpisany bez uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy zobowiązuje się dokonać napraw w okresie gwarancji lub wymienić przedmiot umowy na sprawny, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych.

- Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.

§ 8

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……….złotych, co stanowi 5 % wartości ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie i określonej w § 5 niniejszej Umowy.

2.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie Wykonawca wniósł w …………………………..

4.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu dostawy bez uwag

b) Zamawiający zwróci pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§9

  - W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w §2, Zamawiający upoważniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto , opisanego w §5 ust.1  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.

  - W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad, o których mowa 
w niniejszej umowie przekroczy 14 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający może-nie wyznaczając terminu dodatkowego-od umowy odstąpić. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, opisanego w § 5 ust.1

  - W przypadku nie wykonania naprawy w terminie wymaganym przez zamawiającego-Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej.

  - Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w ust 1-3.

§ 10

- Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: ............................................................... .

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się: 
…………………

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§13

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
w Radomiu.

§ 14

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA