Znak sprawy:  19/2016 						PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

Radom, dn. 09.05.2016r.

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę koparki przeładunkowej,

W związku z poniższym pytaniami otrzymanymi w dniach  26.04., 29.04 oraz 04.05.2016r., dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015r. poz. 2164 
z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę przeładunkową o masie operacyjnej z chwytakiem 21,8 tony ? Waga maszyny bezpośrednio przekłada się na jej stabilność i możliwości udźwigowe przy pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę przeładunkową z chwytakiem o masie operacyjnej maksymalnie 22 tony.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę przeładunkową o długości transportowej 9,6 m i wysokości transportowej 3,25 m?

Na długość transportową maszyny ma wpływ parametr wysokości transportowej, który nie jest uwzględniony w specyfikacji.

Wysokość transportowa 3,25 m pozwala na przemieszczanie maszyny po standardowych drogach bez konieczności omijania mostów, tuneli i wiaduktów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę przeładunkową o długości transportowej 9,6 m i wysokości transportowej 3,25 m.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę przeładunkową wyposażoną w opony pełne przemysłowe o rozmiarze 1.00-20 8 szt. z pierścieniami dystansowymi ?

Rozmiar opon pełnych przemysłowych 10.00-20 to najbardziej popularny i najczęściej stosowany w tej klasie urządzeń na rynku

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maszynę przeładunkową wyposażoną w opony pełne przemysłowe o rozmiarze 1.00-20, z pierścieniami dystansowymi – 8 szt.

Pytanie 4:

&7 pkt. 2 lit. a

Czy Zamawiający dopuszcza czas reakcji w ciągu 24 h w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie Państwa pytania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

&7 pkt. 3 lit. a

Komentarz: nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów pogwarancyjnych i skalkulować ich w cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. VII.1 określił minimalny okres gwarancji a podanie dłuższego okresu przez Wykonawcę będzie traktowane jako okres pogwarancyjny który stanie się okresem gwarancyjnym dla przedmiotowej umowy

Pytanie 6:

&7 pkt. 3 lit. b

Czy przez materiały eksploatacyjne rozumiane są również elementy zużywające się typu: zęby do łyżek, łyżka, opony?

Odpowiedź:

Wymienione przez Państwa elementy nie są częściami eksploatacyjnymi w rozumieniu pkt. VII.4 i projektu umowy.

Pytanie 7:

&7 pkt. 3 lit. d

Czy maszyna ma być ubezpieczona, a jeśli tak to w jakim zakresie i na jaki okres?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące ubezpieczenia w pkt. III.1.c) w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

&9 pkt. 3

Czy przez wymagany termin Zamawiający rozumie okres 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przez wymagany termin rozumie 14 dni.

Pytanie 9:

&3 pkt. 5 lit.c

Czy Zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych na płycie CD w postaci schematów rysunkowych z opisami w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych na płycie CD w postaci schematów rysunkowych z opisami ale w języku polskim.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę, której waga operacyjna z chwytakiem wynosi 22 700 kg ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 1.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę o zasięgu ramienia 9,5m od osi obrotu maszyny do sworznia wysięgnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza maszyny o zasięgu ramienia 9,5m od osi obrotu maszyny do sworznia wysięgnika.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w opony pełne przemysłowe o rozmiarze 10.00-20 z pierścieniami dystansowymi?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 3.

W związku z powyższym Zamawiający  dokonuje modyfikacji - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) - w treści SIWZ oraz w załączniku 
1A – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE.

W pkt. III.2.I.1. SIWZ

jest: „waga operacyjna z chwytakiem w przedziale od 18 do 21 ton”

powinno być: „waga operacyjna z chwytakiem w przedziale od 18 do 22 ton”.

W pkt. III.2.II.3. SIWZ

jest: „maksymalna długość transportowa 8700 mm”.

powinno być: „maksymalna długość transportowa 9,6 m i wysokość transportowa 3,25 m ”.

W pkt. III.2.IV.3. SIWZ

jest: „opony pełne przemysłowe 9.00 10 8 szt. z pierścieniami dystansowymi”.

powinno być: „opony pełne przemysłowe o rozmiarze 1.00-20 8 szt. z pierścieniami dystansowymi”.

W pkt. XV.1 SIWZ

jest: „Oferty należy złożyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w adres do dnia 30.05.2016 do godz. 10.15”

powinno być: „Oferty należy złożyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w adres do dnia 02.06.2016 do godz. 10.15”.

W pkt. XVI.1 SIWZ

jest: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom w dniu 30.05.2016 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej ZUOK”.

powinno być: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom w dniu 02.06.2016 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej ZUOK”.

Załącznik 1A:

jest:

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę koparki przeładunkowej spełniającej następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Charakterystyka maszyny objętej zamówieniem | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| Parametry robocze |
| 1. | waga operacyjna z chwytakiem w przedziale od 18 do 21 ton |  |
| 2. | zasięg ramienia minimum 10 m od osi obrotu maszyny do sworznia wysięgnika |  |
| 3. | ramię dwusekcyjne (ramie główne i wysięgnik) |  |
| 4. | udźwig na maksymalnym zasięgu w przedziale -360o wokół osi maszyny pozwalający na pracę maszyny z chwytakiem pięciopalczastym i załadunkiem ok. 1,5m³ odpadu komunalnego (ok.450 kg/m³) |  |
| Wymiarowanie |
| 1. | szerokość maksymalna liczona po krawędzi kół 2550 mm |  |
| 2. | wysokość z opuszczoną kabiną maksymalnie 3400 mm |  |
| 3. | maksymalna długość transportowa 8700 mm |  |
| Wyposażenie, konstrukcja i eksploatacja |
| 1 | silnik o mocy w przedziale 85 kW do 105 kW |  |
| 2 | elementy wspomagające rozruch silnika umożliwiające „zimny start” w warunkach zimowych, -minimum podgrzewacz filtra paliwa |  |
| 3 | wzmocniony dwurzędowy wieniec obrotu umieszczony centralnie w osi symetrii maszyny w podwoziu |  |
| 4 | siłowniki ramienia głównego i wysięgnika, wyposażone w zamki bezpieczeństwa i amortyzatory krańcowe |  |
| 5 | rurociągi metalowe na wysięgniku i ramieniu maszyny; |  |
| 6 | zabezpieczenia wewnętrznej części ramienia przed uderzeniami o np. kontener |  |
| 7 | napęd hydrostatyczny na cztery koła; |  |
| 8 | joystickowy system sterowania maszyną zasilany hydraulicznie |  |
| 9 | oświetlenie robocze z przodu i z tyłu maszyny |  |
| 10 | kabina operatora posiadająca certyfikat ROPS i FOPS zamknięta, podnoszona hydraulicznie zapewniająca widoczność 360o |  |
| 11 | kabina podnoszona hydraulicznie na wysokość od 5m do 6m licząc od poziomu posadzki do dachu kabiny |  |
| 12 | doświetlenie szybami z bezpiecznego szkła wszystkich ścianach kabiny a także dachu kabiny |  |
| 13 | wycieraczki na przedniej tylnej i dachowej szybie |  |
| 14 | kabina klimatyzowana i ogrzewana, wyciszona |  |
| 15 | fotel amortyzowany pneumatycznie z regulacją |  |
| 16 | cztery podpory |  |
| 17 | system zdalnego monitorowania parametrów pracy maszyny (dwuletni abonament w cenie maszyny) |  |
| 18 | skrzynka narzędziowa zamykana |  |
| 19 | gaśnica-2szt po 3kg |  |
| 20 | apteczka |  |
| Wyposażenie robocze |  |
| 1 | centralne smarowanie |  |
| 2 | wsteczny wydmuch chłodnic |  |
| 3 | opony pełne przemysłowe 9.00 20 8 szt. z pierścieniami dystansowymi |  |
| 4 | system akustyczny ostrzegający o przeciążeniu |  |
| 5 | funkcje robocze zasilane przez pompę wielotłoczkową z systemem Load Sensing. |  |
| 6 | kamery tylna z monitorem umożliwiające obserwację pola za maszyną |  |
| Osprzęt |
| 1 | Chwytak pięciopalczasty typu polip do odpadów, półzamknięty do przeładunku odpadów komunalnych o różnych strukturach i gabarytach oraz odpadów rozdrobnionych –sypkich, dostosowany do pracy z oferowaną maszyną przeładunkową, zapewniający: minimalną objętość chwytaka 550 l; o kształcie zapewniającym ratę przeładunkową powyżej 1000l zmieszanego odpadu komunalnego maksymalną średnicę zewnętrzną przy pełnym rozwarciu do 2300 mm; obrót w celu dopasowania załadunku do geometrii lejów zasypowych, przyczep i naczep (rotator). |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Powinno być:

Załącznik nr 1A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę koparki przeładunkowej spełniającej następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Charakterystyka maszyny objętej zamówieniem | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| Parametry robocze |
| 1. | waga operacyjna z chwytakiem w przedziale od 18 do 22 ton |  |
| 2. | zasięg ramienia minimum 10 m od osi obrotu maszyny do sworznia wysięgnika |  |
| 3. | ramię dwusekcyjne (ramie główne i wysięgnik) |  |
| 4. | udźwig na maksymalnym zasięgu w przedziale -360o wokół osi maszyny pozwalający na pracę maszyny z chwytakiem pięciopalczastym i załadunkiem ok. 1,5m³ odpadu komunalnego (ok.450 kg/m³) |  |
| Wymiarowanie |
| 1. | szerokość maksymalna liczona po krawędzi kół 2550 mm |  |
| 2. | wysokość z opuszczoną kabiną maksymalnie 3400 mm |  |
| 3. | maksymalna długość transportowa 9,6 m i wysokość transportowa 3,25 m |  |
| Wyposażenie, konstrukcja i eksploatacja |
| 1 | silnik o mocy w przedziale 85 kW do 105 kW |  |
| 2 | elementy wspomagające rozruch silnika umożliwiające „zimny start” w warunkach zimowych, -minimum podgrzewacz filtra paliwa |  |
| 3 | wzmocniony dwurzędowy wieniec obrotu umieszczony centralnie w osi symetrii maszyny w podwoziu |  |
| 4 | siłowniki ramienia głównego i wysięgnika, wyposażone w zamki bezpieczeństwa i amortyzatory krańcowe |  |
| 5 | rurociągi metalowe na wysięgniku i ramieniu maszyny; |  |
| 6 | zabezpieczenia wewnętrznej części ramienia przed uderzeniami o np. kontener |  |
| 7 | napęd hydrostatyczny na cztery koła; |  |
| 8 | joystickowy system sterowania maszyną zasilany hydraulicznie |  |
| 9 | oświetlenie robocze z przodu i z tyłu maszyny |  |
| 10 | kabina operatora posiadająca certyfikat ROPS i FOPS zamknięta, podnoszona hydraulicznie zapewniająca widoczność 360o |  |
| 11 | kabina podnoszona hydraulicznie na wysokość od 5m do 6m licząc od poziomu posadzki do dachu kabiny |  |
| 12 | doświetlenie szybami z bezpiecznego szkła wszystkich ścianach kabiny a także dachu kabiny |  |
| 13 | wycieraczki na przedniej tylnej i dachowej szybie |  |
| 14 | kabina klimatyzowana i ogrzewana, wyciszona |  |
| 15 | fotel amortyzowany pneumatycznie z regulacją |  |
| 16 | cztery podpory |  |
| 17 | system zdalnego monitorowania parametrów pracy maszyny (dwuletni abonament w cenie maszyny) |  |
| 18 | skrzynka narzędziowa zamykana |  |
| 19 | gaśnica-2szt po 3kg |  |
| 20 | apteczka |  |
| Wyposażenie robocze |  |
| 1 | centralne smarowanie |  |
| 2 | wsteczny wydmuch chłodnic |  |
| 3 | opony pełne przemysłowe o rozmiarze 1.00-20 8 szt. z pierścieniami dystansowymi |  |
| 4 | system akustyczny ostrzegający o przeciążeniu |  |
| 5 | funkcje robocze zasilane przez pompę wielotłoczkową z systemem Load Sensing. |  |
| 6 | kamery tylna z monitorem umożliwiające obserwację pola za maszyną |  |
| Osprzęt |
| 1 | Chwytak pięciopalczasty typu polip do odpadów, półzamknięty do przeładunku odpadów komunalnych o różnych strukturach i gabarytach oraz odpadów rozdrobnionych –sypkich, dostosowany do pracy z oferowaną maszyną przeładunkową, zapewniający: minimalną objętość chwytaka 550 l; o kształcie zapewniającym ratę przeładunkową powyżej 1000l zmieszanego odpadu komunalnego maksymalną średnicę zewnętrzną przy pełnym rozwarciu do 2300 mm; obrót w celu dopasowania załadunku do geometrii lejów zasypowych, przyczep i naczep (rotator). |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Wszystkie niniejsze modyfikacje i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Kierownik Zamawiającego