Znak sprawy:  18/2016 						PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

Radom, dn. 09.05.2016r.

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę pojazdów,

W związku z poniższym pytaniami otrzymanymi w dniach  26.04., 29.04 oraz 04.05.2016r., dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015r. poz. 2164 
z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Odwołując się do postępowania 18/2016 – przedmiotem postępowania jest dostawa pojazdów. Kierujemy zapytanie do pojazdu pierwszego – czy masa własna pojazdu może wynosić do 2700 kg? Powodem zapytania jest fakt że nie ma takiego pojazdu w żadnej marce który spełniłby wasze oczekiwania, według nas nastąpił błąd w sporządzaniu charakterystyki pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd o masie własnej do 2700 kg.

Pytanie 2:

Drugie pytanie dotyczy pojazdu trzeciego i również chodzi o masę własną, czy masa tego pojazdu może wynosić do 2400 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd o masie do 2400 kg.

W związku z powyższym Zamawiający  dokonuje modyfikacji - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) - w treści SIWZ oraz w załącznikach 
1A i 1C – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE.

W pkt. III.POJAZD I-dostawczy pkt. 2.4 SIWZ

jest: „masa własna pojazdu max. 2000 kg.”

powinno być: „masa własna pojazdu max. 2700 kg.”.

W pkt. III.POJAZD I-specjalistyczny pkt. 2.4 SIWZ

jest: „masa własna pojazdu max. 2000 kg.”

powinno być: „masa własna pojazdu max. 2400 kg.”.

W pkt. XV.1 SIWZ

jest: „Oferty należy złożyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w adres do dnia 25.05.2016 do godz. 10.15”

powinno być: „Oferty należy złożyć w sekretariacie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom (na ZUOK) lub przesłać na w/w adres do dnia 30.05.2016 do godz. 10.15”.

W pkt. XVI.1 SIWZ

jest: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom w dniu 25.05.2016 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej ZUOK”.

powinno być: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom w dniu 30.05.2016 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej ZUOK”.

Załącznik 1A:

jest:

Załącznik nr 1 A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę pojazdu spełniającego następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pojazd I -dostawczy

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Pojazd dostawczy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA POJAZDU |
| 1 | Kolor pojazdu ( kabiny ) – biały; |  |
| 2 | Kabina 3-osobowa |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita max 3500 kg; |  |
| 4 | Masa własna pojazdu max 2000 kg; |  |
| 5 | Długość zabudowy min 4000 mm; |  |
| 6 | Silnik spełniający normę emisji spalin min EURO 5; |  |
| 7 | Pojemność silnika min 1900 cm3; |  |
| 8 | Moc min 130 KM ; |  |
| 9 | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 340 Nm. pomiędzy 1400 – 2900 obr. / min; |  |
| 10 | Silnik zasilany olejem napędowym |  |
| 11 | Skrzynia biegów manualna, min 5 biegowa + bieg wsteczny; |  |
| 12 | Zawieszenie przednie: niezależne zawieszenie kół ,drążek stabilizatora , hydrauliczne teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania; |  |
| 13 | Zawieszenie tylne: sztywna belka tylnej osi, resory paraboliczne, drążek stabilizatora, hydrauliczne, teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania; |  |
| 14 | Koła w rozmiarze min 225 / 65 / R 16, przednie |  |
| 15 | Napęd na tylną oś na podwójnych kołach typ bliźniak |  |
| 16 | Naciski na osie: przednią min 1600 kg, tylną min 2200 kg; |  |
| 17 | Hamulce tarczowe obu osi; |  |
| 18 | Przednie tarcze wentylowane; |  |
| 19 | Dwuobwodowy układ hamulcowy; |  |
| 20 | Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| 21 | Elektroniczny wskaźnik zużycia okładzin ciernych; |  |
| 22 | Zaczep holowniczy: DMC przyczepy z hamulcem min.2500 kg, z wiązką 7 stykową. |  |
| 23 | Systemy bezpieczeństwa: zapobiegający poślizgowi kół napędzanych, stabilizujący tor jazdy i zapobiegający wynoszeniu na zakrętach, zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania, rozdzielający siłę hamowania pomiędzy oś przednią i tylną |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1 | lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane na długich ramionach, |  |
| 2 | elektrycznie sterowane szyby, |  |
| 3 | komputer pokładowy z wyświetlaczem ( m.in. wskaźnik licznika kilometrów, przebieg dzienny, zużycie paliwa), |  |
| 4 | regulacja kierownicy, |  |
| 5 | immobiliser, |  |
| 6 | wspomaganie kierownicy, |  |
| 7 | półka nad przednią szybą, |  |
| 8 | koło zapasowe z koszem mocującym, |  |
| 9 | klin pod koło |  |
| 10 | światła do jazdy dziennej oraz przeciwmgielne (przednie), |  |
| 11 | centralny zamek z zdalnym sterowaniem, |  |
| 12 | fotel kierowcy regulowany w trzech kierunkach, |  |
| 13 | minimum manualna |  |
| 14 | wyłącznik główny akumulatora |  |
| 15 | radio z zestawem głośnomówiącym, |  |
| 16 | zbiornik paliwa o pojemności min 100 litrów, |  |
| ZABUDOWA -WYWROTKA |
| 1 | wymiary długość wew. min 3600 mm, szer. wew. min. 2100 mm, wys. burty min 500 mm: |  |
| 2 | konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwiająca wywrot do tyłu i na boki, zapewniająca dużą wytrzymałość, |  |
| 3 | rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo, |  |
| 4 | skrzynia piaskowana i malowana proszkowo |  |
| 5 | zabudowa przeznaczona do przewozu równomiernie rozłożonego towaru, |  |
| 6 | siłownik min pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu, |  |
| 7 | burty wykonane z aluminium |  |
| 8 | podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości min 3 mm, |  |
| 9 | przednia ściana wykonana jako konstrukcja stalowa wypełniona siatką stalową |  |
| 10 | burta tylna uchylana w górę i w dół, |  |
| 11 | zabudowa zaopatrzona w tylne drzwi nad burtą wypełnione siatką stalową i zamykane na klucz, |  |
| 12 | stopień burtowy montowany na tylnej burcie, |  |
| 13 | burty boczne otwierane w dół, |  |
| 14 | nad kołami osi tylnej nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami ochronnymi, |  |
| 15 | oświetlenie obrysowe montowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego, |  |
| 16 | skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz, |  |
| 17 | stelaż z plandeką o wysokości min 1800 mm, |  |
| 18 | kolor plandeki ( do uzgodnienia z Zamawiającym ), |  |
| 19 | sterowanie wywrotem skrzyni: elektryczne z dodatkowym sterowaniem na kablu, np. pilot |  |
| 20 | ogranicznik wywrotu. |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
| 1 | Owiewka ma dach kabiny równająca się z zabudową skrzyni (biała). |  |
| 2 | Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 3 | Pokrowce na siedzenia |  |
| 4 | Dywaniki podłogowe wnętrza kabiny – gumowe |  |
| 5 | Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 6 | Gaśnica – szt. 2 |  |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Powinno być:

Załącznik nr 1 A

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę pojazdu spełniającego następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pojazd I -dostawczy

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Pojazd dostawczy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA POJAZDU |
| 1 | Kolor pojazdu ( kabiny ) – biały; |  |
| 2 | Kabina 3-osobowa |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita max 3500 kg; |  |
| 4 | Masa własna pojazdu max 2700 kg; |  |
| 5 | Długość zabudowy min 4000 mm; |  |
| 6 | Silnik spełniający normę emisji spalin min EURO 5; |  |
| 7 | Pojemność silnika min 1900 cm3; |  |
| 8 | Moc min 130 KM ; |  |
| 9 | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 340 Nm. pomiędzy 1400 – 2900 obr. / min; |  |
| 10 | Silnik zasilany olejem napędowym |  |
| 11 | Skrzynia biegów manualna, min 5 biegowa + bieg wsteczny; |  |
| 12 | Zawieszenie przednie: niezależne zawieszenie kół ,drążek stabilizatora , hydrauliczne teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania; |  |
| 13 | Zawieszenie tylne: sztywna belka tylnej osi, resory paraboliczne, drążek stabilizatora, hydrauliczne, teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania; |  |
| 14 | Koła w rozmiarze min 225 / 65 / R 16, przednie |  |
| 15 | Napęd na tylną oś na podwójnych kołach typ bliźniak |  |
| 16 | Naciski na osie: przednią min 1600 kg, tylną min 2200 kg; |  |
| 17 | Hamulce tarczowe obu osi; |  |
| 18 | Przednie tarcze wentylowane; |  |
| 19 | Dwuobwodowy układ hamulcowy; |  |
| 20 | Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| 21 | Elektroniczny wskaźnik zużycia okładzin ciernych; |  |
| 22 | Zaczep holowniczy: DMC przyczepy z hamulcem min.2500 kg, z wiązką 7 stykową. |  |
| 23 | Systemy bezpieczeństwa: zapobiegający poślizgowi kół napędzanych, stabilizujący tor jazdy i zapobiegający wynoszeniu na zakrętach, zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania, rozdzielający siłę hamowania pomiędzy oś przednią i tylną |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1 | lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane na długich ramionach, |  |
| 2 | elektrycznie sterowane szyby, |  |
| 3 | komputer pokładowy z wyświetlaczem ( m.in. wskaźnik licznika kilometrów, przebieg dzienny, zużycie paliwa), |  |
| 4 | regulacja kierownicy, |  |
| 5 | immobiliser, |  |
| 6 | wspomaganie kierownicy, |  |
| 7 | półka nad przednią szybą, |  |
| 8 | koło zapasowe z koszem mocującym, |  |
| 9 | klin pod koło |  |
| 10 | światła do jazdy dziennej oraz przeciwmgielne (przednie), |  |
| 11 | centralny zamek z zdalnym sterowaniem, |  |
| 12 | fotel kierowcy regulowany w trzech kierunkach, |  |
| 13 | minimum manualna |  |
| 14 | wyłącznik główny akumulatora |  |
| 15 | radio z zestawem głośnomówiącym, |  |
| 16 | zbiornik paliwa o pojemności min 100 litrów, |  |
| ZABUDOWA -WYWROTKA |
| 1 | wymiary długość wew. min 3600 mm, szer. wew. min. 2100 mm, wys. burty min 500 mm: |  |
| 2 | konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwiająca wywrot do tyłu i na boki, zapewniająca dużą wytrzymałość, |  |
| 3 | rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo, |  |
| 4 | skrzynia piaskowana i malowana proszkowo |  |
| 5 | zabudowa przeznaczona do przewozu równomiernie rozłożonego towaru, |  |
| 6 | siłownik min pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu, |  |
| 7 | burty wykonane z aluminium |  |
| 8 | podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości min 3 mm, |  |
| 9 | przednia ściana wykonana jako konstrukcja stalowa wypełniona siatką stalową |  |
| 10 | burta tylna uchylana w górę i w dół, |  |
| 11 | zabudowa zaopatrzona w tylne drzwi nad burtą wypełnione siatką stalową i zamykane na klucz, |  |
| 12 | stopień burtowy montowany na tylnej burcie, |  |
| 13 | burty boczne otwierane w dół, |  |
| 14 | nad kołami osi tylnej nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami ochronnymi, |  |
| 15 | oświetlenie obrysowe montowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego, |  |
| 16 | skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz, |  |
| 17 | stelaż z plandeką o wysokości min 1800 mm, |  |
| 18 | kolor plandeki ( do uzgodnienia z Zamawiającym ), |  |
| 19 | sterowanie wywrotem skrzyni: elektryczne z dodatkowym sterowaniem na kablu, np. pilot |  |
| 20 | ogranicznik wywrotu. |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
| 1 | Owiewka ma dach kabiny równająca się z zabudową skrzyni (biała). |  |
| 2 | Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 3 | Pokrowce na siedzenia |  |
| 4 | Dywaniki podłogowe wnętrza kabiny – gumowe |  |
| 5 | Apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 6 | Gaśnica – szt. 2 |  |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Załącznik 1C:

jest:

Załącznik nr 1C

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę pojazdu spełniającego następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pojazd III -specjalistyczny

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Pojazd dostawczy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA POJAZDU |
| 1 | Kolor pojazdu – biały |  |
| 2 | Kabina – nie mniej niż dwuosobowa |  |
| 3 | Moc silnika – minimum 120 KM |  |
| 4 | Masa własna – do 2000kg |  |
| 5 | Ładowność – minimum 700kg |  |
| 6 | Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 5 |  |
| 7 | Silnik zasilany olejem napędowym |  |
| 8 | Pojemność silnika – minimum 1900cm3 |  |
| 9 | Pojemność przedziału bagażowego – minimum 5m3 |  |
| 10 | Przedział bagażowy wyposażony w agregat chłodniczy dostosowany do objętości przedziału tak aby temperatura nie przekraczała 50C |  |
| 11 | Przedział bagażowy musi być łatwo zmywalny i szczelny |  |
| 12 | Koła z oponami – minimum 215/70, R16 |  |
| 13 | Koło zapasowe – pełnowymiarowe |  |
| 14 | Skrzynia biegów manualna sześć biegów + wsteczny lub automatyczna |  |
| 15 | Szyby termoizolacyjne |  |
| 16 | Klimatyzacja automatyczna |  |
| 17 | Ochronne listwy boczne |  |
| 18 | Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 19 | Przednie i tylne hamulce tarczowe |  |
| 20 | Przednie tarcze hamulcowe wentylowane |  |
| 21 | Dwuobwodowy układ hamulcowy |  |
| 22 | Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| 23 | Elektryczny wskaźnik układów ciernych |  |
| 24 | Szyby przyciemniane |  |
| 26 | Systemy bezpieczeństwa: ●zapobiegający poślizgowi kół napędzanych ●stabilizujący tor jazdy i zapobiegający wynoszeniu na zakrętach ● ABS zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania ● sygnalizacja o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera ● sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach ● poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów |  |
| WYPOSAZENIE POJAZDU |
| 1 | lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane |  |
| 2 | elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich |  |
| 3 | komputer pokładowy z wyświetlaczem |  |
| 4 | regulacja kierownicy |  |
| 5 | immobiliser |  |
| 6 | wspomaganie kierownicy |  |
| 7 | światła do jazdy dziennej oraz przeciwmgielnej |  |
| 8 | centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 9 | fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 10 | radio z zestawem głośnomówiącym |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
| 1 | pokrowce na siedzenia |  |
| 2 | dywaniki podłogowe wnętrza kabiny |  |
| 3 | apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 4 | gaśnica-2szt. |  |
| 5 | trójkąt ostrzegawczy |  |
| 6 | pokrowce na siedzenia |  |
| 7 | dywaniki podłogowe wnętrza kabiny |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Powinno być:

Załącznik nr 1C

…………………………………..

pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Oferujemy dostawę pojazdu spełniającego następujące wymagania szczegółowe oraz wymagania dodatkowe (bezwzględnie wymagane).

Wskazane dołączenie katalogu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pojazd III -specjalistyczny

Oferowany przedmiot zamówienia ...................................................................................................

(marka, model, typ, rocznik)

| Lp. | Pojazd dostawczy | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę zgodne z wymaganiami Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA POJAZDU |
| 1 | Kolor pojazdu – biały |  |
| 2 | Kabina – nie mniej niż dwuosobowa |  |
| 3 | Moc silnika – minimum 120 KM |  |
| 4 | Masa własna – do 2400kg |  |
| 5 | Ładowność – minimum 700kg |  |
| 6 | Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 5 |  |
| 7 | Silnik zasilany olejem napędowym |  |
| 8 | Pojemność silnika – minimum 1900cm3 |  |
| 9 | Pojemność przedziału bagażowego – minimum 5m3 |  |
| 10 | Przedział bagażowy wyposażony w agregat chłodniczy dostosowany do objętości przedziału tak aby temperatura nie przekraczała 50C |  |
| 11 | Przedział bagażowy musi być łatwo zmywalny i szczelny |  |
| 12 | Koła z oponami – minimum 215/70, R16 |  |
| 13 | Koło zapasowe – pełnowymiarowe |  |
| 14 | Skrzynia biegów manualna sześć biegów + wsteczny lub automatyczna |  |
| 15 | Szyby termoizolacyjne |  |
| 16 | Klimatyzacja automatyczna |  |
| 17 | Ochronne listwy boczne |  |
| 18 | Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 19 | Przednie i tylne hamulce tarczowe |  |
| 20 | Przednie tarcze hamulcowe wentylowane |  |
| 21 | Dwuobwodowy układ hamulcowy |  |
| 22 | Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| 23 | Elektryczny wskaźnik układów ciernych |  |
| 24 | Szyby przyciemniane |  |
| 26 | Systemy bezpieczeństwa: ●zapobiegający poślizgowi kół napędzanych ●stabilizujący tor jazdy i zapobiegający wynoszeniu na zakrętach ● ABS zapobiegający zablokowaniu kół podczas hamowania ● sygnalizacja o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera ● sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach ● poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów |  |
| WYPOSAZENIE POJAZDU |
| 1 | lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane |  |
| 2 | elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich |  |
| 3 | komputer pokładowy z wyświetlaczem |  |
| 4 | regulacja kierownicy |  |
| 5 | immobiliser |  |
| 6 | wspomaganie kierownicy |  |
| 7 | światła do jazdy dziennej oraz przeciwmgielnej |  |
| 8 | centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 9 | fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 10 | radio z zestawem głośnomówiącym |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
| 1 | pokrowce na siedzenia |  |
| 2 | dywaniki podłogowe wnętrza kabiny |  |
| 3 | apteczka samochodowa spełniająca europejską normę DIN 13164 |  |
| 4 | gaśnica-2szt. |  |
| 5 | trójkąt ostrzegawczy |  |
| 6 | pokrowce na siedzenia |  |
| 7 | dywaniki podłogowe wnętrza kabiny |  |

...............................................		.............................................................

miejscowość/data	/podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

UWAGA

*do wypełnienia przez Wykonawcę. Zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać rzeczywisty oferowany produkt/element wyposażenia

Wszystkie niniejsze modyfikacje i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Kierownik Zamawiającego